| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат питания | КДМ201 10.00.000Ч | 3 |
| 2. | Блок №1 | КДМ201 10.01.000 | 5 |
| 3. | Питатель | ДС-185 10.01.200 | 7 |
| 4. | Конвейер горизонтальный | КДМ201 10.09.000Ч | 9 |
| 5. | Конвейер наклонный | КДМ201 00.07.000Ч (до 01.02.2007г.) | 12 |
| 6. | Конвейер наклонный | КДМ201 00.08.000Ч (с 01.02.2007г.) | 15 |

| КДМ201 10.00.000Ч Агрегат питания. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Количество бункеров, шт. ……………………………………… | ……………………………………………………………………………5 |
| Вместимость одного бункера, м 3……………………………… | ……………………………………………………………………………8 |
| Высота загрузки в бункер, м …………………………………… | …………………………………………………………………………2,8 |
| Ширина загрузки в бункер, м …………………………………… | …………………………………………………………………………2,89 |
| Шаг решётки блока, мм ………………………………………… | ………………………………………………………………………105 |
| Тип питателя ……………………………………………………… | …………………………………………………ленточный, объёмный |
| Регулирование производительности питателя …………… | ………… изменением размера выгрузочного окна при помощи регулируемой заслонки |
| Производительность конвейера т/ч ………………………… | …………………………………………………………………………130 |
| Масса агрегата, кг………………………………………………… | ……………………………………………………………………… 9020 |
| Электрооборудование …………………………………………… | ……………комплект, состоящий из пяти клеммных коробок и разводки проводов по блокам |
| Для удобства работы оператора рекомендуем приобрести дополнительно комплект преобразователей частоты, при помощи которого можно регулировать производительность питателей из кабины оператора. При этом расширяются пределы регулирования производительности питателя (4-30 т/ч). |

| КДМ201 10.00.000 Агрегат питания (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 10.00.150 | Решётка негабарита | 224 | 1510×1214×1420 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/483332092 | Вибратор |  |  | 1 |  |
| 2 | КДМ201 10.01.000 | Блок №1 | 1462 | 2176×2560×3060 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | КДМ201 10.02.000 | Блок №2 | 1498 | 2176×2560×3060 | 1 |  |
| 4 | КДМ201 10.03.000 | Блок №3 | 1490 | 2176×2560×3060 | 1 |  |
| 5 | КДМ201 10.04.000 | Блок №4 | 1490 | 2176×2560×3060 | 1 |  |
| 6 | КДМ201 10.05.000 | Блок №5 | 1462 | 2176×2560×3060 | 1 |  |
| 7 | КДМ201 10.09.000 | Конвейер (горизонтальный) | 985 | l=17070 (по осям барабанов) | 1 | см. раскрытие |
| 8 | ДС-154 14.00.110 | Лестница | 74 | 3230×1490×700 | 1 |  |

КДМ201 10.01.000 Блок №1 (по запчастям).

| КДМ201 10.01.000 Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | ДС117-2К 12.01.000 | Блок |  |  |  |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 1 | ДС117-2К 12.01.010 | Блок | 707 | 2750×2890×3060 | 1 |  |
| 2 | ДС117-2К 12.01.070 | Решетка | 192,5 | 2280×2268×120 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 10.01.200 | Питатель | 400 | 1610×1297×800 | 1 | см. раскрытие |
| 4 | Н4100060 | Установка вибратора | 23,42 | 370×400×160 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/483332098 | Вибратор |  |  | 1 |  |
| 5 | ДС-185/483332098 | Вибратор |  |  | 1 |  |
| Техническая характеристика |
| Вместимость бункера, м3 ……………………………………… | ………………………………………………………………………8 |
| Высота загрузки в бункер, м …………………………………… | …………………………………………………………………… 2,8 |
| Ширина загрузки бункера, м …………………………………… | …………………………………………………………………… 2,9 |
| Тип питателя ……………………………………………………… | ………………………………………………………… ленточный |
| Производительность, при ץ =1,5т/м3, т/ч: |  |
| *наибольшая ………………………………………………………… | ………………………………………………………………12 т/ч |
| *наименьшая………………………………………………………… | ……………………………………………………………… 25 т/ч |
| Ширина ленты, мм ……………………………………………… | ……………………………………………………………………650 |
| Мощность привода, кВт ………………………………………… | ……………………………………………………………………1,1 |
| Дополнительно, по желанию «Заказчика», может поставляться ДС-154 14.00.110 Лестница. *Для удобства работы оператора рекомендуем приобрести дополнительно Комплект преобразователя частоты, При помощи которого можно регулировать производительность питателя из кабины оператора. При этом расширяются пределы регулирования производительности питателя (4-30 т/ч). |

ДС-185 10.01.200 Питатель (по запчастям).

| ДС-185 10.01.200 Питатель. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-185 10.01.250 | Барабан натяжной | 39,5 | 844×Ø216 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 10.01.280 | Барабан приводной | 37 | 913,5×Ø216 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 10.01.310 | Двигатель | 15,1 | 297×240×218 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/332390124 | Двигатель |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185.10.01.311 | Шкив | 2,7 | 50×Ø133 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 10.01.320 | Редуктор | 27,3 | 400×301×230 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417113061 | Редуктор |  |  | 1 |  |
|  | ДС-185 10.01.321 | Шкив | 6,5 | 25×Ø276 | 1 |  |
|  | ДС-185 10.01.322 | Звёздочка | 0,8 | 58×Ø83,3 | 1 |  |
| 5. | ДС-185 10.01.620 | Заслонка | 12,4 | 534×250×430 | 1 | затвор питателя |
| 6. | ДС-185 10.01.650 | Винт | 5 | 445×60×220 | 1 |  |
| 7. | ДС-185 10.01.750 | Звёздочка (на приводном барабане) | 8,9 | 45×Ø279 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 10.01.760 | Опора | 2,2 | 180×70×185 | 4 | транспортные |
| 9. | ДС 117-2К 20.02.290 код 142008026 | Цепь Цепь Пр-25,4-6000 (48зв) | 3 | L=1193 | 1 |  |
| 10. | ДС-185 10.01.201 | Лента питателя | 13 | Lпо кольцу=2800×650 | 1 |  |
|  | ДС-185 10.01.201П2 | Лента питателя |  | Lпо кольцу=2500×650 | 1 | Для питателя П2 |
| 11. | ДС-185/342831404 | Выключатель ВП15 |  |  | 1 |  |
| 12. | ДС-185/256311241 | Ремень |  |  | 2 |  |
| 13. | ДС-185 10.01.450 | Плита | 15 | 993×285 | 1 |  |

| КДМ201 10.09.000Ч Конвейер. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип ……………………………………………………… | …………………………………… ленточный, желобчатый |
| Расстояние между осями барабанов, м ………… | ………………………………………………………………… 17 |
| Ширина ленты, мм …………………………………… | ………………………………………………………………… 500 |
| Мощность привода, кВт …………………………… | …………………………………………………………………… 3 |
| Производительность, т/ч (при (=1,5 т/м3) …… | …………………………………………………………………130 |
| Масса, кг ……………………………………………… | …………………………………………………………………985 |

КДМ201 10.09.000 Конвейер (по запчастям).

| КДМ201 10.09.000 Конвейер. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС117-2К 10.04.130 | Барабан («беличье колесо») | 42,5 | 796×390 | 1 |  |
| 2 | ДС-158 00.07.630 | Барабан (приводной) | 62 | 960×273 | 1 | привод конвейера |
| 3 | ДС-158 10.09.090 | Мотор-редуктор (до 01.08.2006г.) | 84 | 750×250×265 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-158 10.09.100 | Звездочка | 10 | 80×247 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462097 | Мотор-редуктор 4МП, 3кВт |  |  | 1 |  |
| 3 | ДС-158 10.09.130 | Мотор-редуктор (с 01.08.2006г.) | 68,2 | 655×216×200 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-158 10.09.140 | Звездочка | 9,8 | 72×247 | 1 |  |
|  | ДС-185/417462211 | Мотор-редуктор МТС, 3kw |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-158 10.09.150 | Цепь(62 звена) | 5,1 | l=1574,8 | 1 |  |
| 5 | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | l=662×ø217 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461130116 | Подшипник |  |  | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60×80 | 2 | натяжное устройство |
| 6 | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | l=660 | 2 |  |
| 7 | КДМ201 10.09.001 | Лента | 227 | кольцо l=35м | 1 |  |
| 8 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×ø76 | 26 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 9 | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590×ø76 | 8 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 10 | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 13 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 8 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×ø76 | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |  |

| КДМ201 00.07.000Ч Конвейер наклонный (до 01.02.2007г.). |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип……………………………………………………………… | …………………………ленточный, желобчатый |
| Расстояние между осями барабанов, м ……………… | ……………………………………………………… 14,2 |
| Ширина ленты, мм ………………………………………… | ………………………………………………………500 |
| Угол наклона, град ………………………………………… | …………………………………………………………11 |
| Мощность привода, кВт ………………………………… | ……………………………………………………………4 |
| Производительность, т/ч (при ץ=1,5 т/м 3) ………… | ………………………………………………………130 |
| Масса, кг ……………………………………………………… | ………………………………………………………1050 |

КДМ201 00.07.000 Конвейер наклонный (по запчастям) до 01.02.2007г.

| КДМ201 00.07.000 Конвейер наклонный (до 01.02.2007г). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 00.07.060 | Цепь (t=25,4) |  |  | 1 | привод конвейера |
| 2 | ДС-158 00.07.470 | Мотор-редуктор (до 01.08.06) | 84,5 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462044 | Мотор-редуктор 3МП, 4кВт |  |  | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.480 | Звездочка | 10,5 | 110×Ø247 | 1 |  |
| 2 | ДС-158 00.07.520 | Мотор-редуктор (с 01.08.06) | 70,2 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462201 | Мотор-редуктор МТС 4kw |  |  | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.530 | Звездочка | 10,2 | 82×247 | 1 |  |
| 3 | ДС-158 00.07.630 | Барабан (приводной) | 62 | 960×423×423 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-158 00.07.631 | Звездочка | 3,5 | 74×165,7 | 1 |  |
|  | ДС-185/461130186 | Подшипник |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | l=662×ø217 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461130116 | Подшипник |  |  | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60×80 | 2 | Натяжное устройство |
| 5 | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | l=660 | 2 |  |
| 6 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×ø76 | 20 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 7 | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590×ø76 | 6 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 8 | ДС-158 00.07.001 | Лента | 177 | l=29200мм (по кольцу) | 1 |  |
| 9 | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 10 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 6 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×ø76 | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |  |

| КДМ201 00.08.000Ч Конвейер наклонный (с 01.02.2007г.). |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип …………………………………………………………… | ………………………ленточный, желобчатый |
| Расстояние между осями барабанов, м ……………… | …………………………………………………8,84 |
| Ширина ленты, мм ……………………………………… | ………………………………………………… 500 |
| Угол наклона, град ………………………………………… | ……………………………………………………18 |
| Мощность привода, кВт ………………………………… | ………………………………………………………4 |
| Производительность, т/ч (при ץ=1,5 т/м 3) ……… | ………………………………………………… 130 |
| Масса, кг …………………………………………………… | ………………………………………………… 805 |

КДМ201 00.08.000 Конвейер наклонный (по запчастям) c 01.02.2007г.

| КДМ201 00.08.000 Конвейер наклонный (c 01.02.2007г). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-1857М 00.07.080 | Цепь (t=25,4) |  |  | 1 | привод конвейера |
| 2 | ДС-158 00.07.520 | Мотор-редуктор | 70,2 |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462201 | Мотор-редуктор МТС, 4kw |  |  | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.530 | Звездочка | 10,2 | 82×247 | 1 |  |
| 3 | ДС-158 00.07.630 | Барабан (приводной) | 62 | 960×423×423 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-158 00.07.631 | Звездочка | 3,5 | 74×165,7 | 1 |  |
|  | ДС-185/461130186 | Подшипник |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | l=662×Ø217 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461130116 | Подшипник |  |  | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60×80 | 2 | Натяжное устройство |
| 5 | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | l=660 | 2 |  |
| 6 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×Ø76 | 12 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 7 | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590×Ø76 | 4 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/461982521 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 8 | КДМ201 00.08.001 | Лента | 132 | l=18500мм (по кольцу) | 1 |  |
| 9 | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 6 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 6 | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295×ø76 | 2 |  |
|  | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |  |
|  | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |  |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная КДМ201

производительностью 80…110 т/ч

Кременчуг 2007г.

Каталог запасных частей

Агрегат питания

и конвейер ленточный