| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| №, п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат сушильный. | КДМ201 20.00.000Ч | 3 |
| 2. | Агрегат топочный | КДМ201 22.00.000Ч | 6 |
| 3. | Блок горелочный | КДМ201 22.01.000Ч | 9 |
| 4. | Топка футерованная | КДМ201 22.01.050 | 11 |
| 5. | Горелка | КДМ201 22.01.110 | 12 |
| 6. | Запальник | ДС-168 45.02.150 | 13 |
| 7. | Блок | КДМ201 22.02.000 | 15 |
| 8. | Установка вентилятора | КДМ201 22.01.250 | 17 |
| 9. | Установка вентилятора | КДМ201 22.01.350 | 19 |
| 10. | Установка циклонов | КДМ201 23.00.000 | 21 |
| 11. | Блок циклонов | КДМ201 23.01.000 | 22 |
| 12. | Блок циклонов | КДМ201 23.02.000 | 24 |
| 13. | Пылесборник | КДМ201 23.03.000 | 26 |
| 14. | Шнек | КДМ201 23.03.100 | 27 |
| 15. | Затвор в сборе | Д620 03.03.000 | 29 |
| 16. | Установка сушильного барабана | КДМ201 24.00.000 | 31 |
| 17. | Барабан сушильный | КДМ201 24.01.000 | 33 |
| 18. | Ролик упорный | КДМ201 24.00.050 | 35 |
| 19. | Ролик опорный | Д646-1 01.05.000 | 36 |
| 20. | Шестерня ведущая | Д646-1А 01.07.000 | 37 |
| 21. | Агрегат мокрой газоочистки | КДМ201 26.00.000Ч | 39 |
| 22. | Установка дымососа | КДМ201 26.00.100 | 42 |
| 23. | Опора | ДС-168 44.05.400 | 45 |
| 24. | Система водоснабжения | КДМ201 26.08.000 | 47 |

| КДМ201 20.00.000Ч Агрегат сушильный. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип агрегата……………………………………………………… | ……барабанный, непрерывного действия, с противоточной системой сушки |
| Максимальная температура нагрева материала, К (°С)… | …………………………………………………………………458(185) |
| Размеры сушильного барабана, м: - диаметр …………………………………………………………… - длина ……………………………………………………………… - угол наклона, град. ……………………………………………… | ………………………………………………………………………1,78 …………………………………………………………………………7,9 …………………………………………………………………………4,0 |
| Привод ……………………………………………………………… - частота вращения сушильного барабана, с -1 (об/мин) … | ………………………………………………………… регулируемый ………………………………………………………… 0,155(9,3) |
| Управление работой горелки …………………………………… | ……………………………… Дистанционное и автоматическое |
| Вид основного топлива ………………………………………… | ……………………Мазут М100 или М40(М40В) ГОСТ 10585-75 или дизельное Л ГОСТ 305-82 или ДСТУ 3868-99 |
| Применяемое топливо для розжига ………………………… | …………………………………………… Дизельное ДСТУ 3868-99 |
| Масса конструктивная, т, не более ………………………… | …………………………………………………………………………29 |

КДМ201 20.00.000Ч Агрегат сушильный (по запчастям).

| КДМ201 20.00.000Ч Агрегат сушильный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 20.00.030 | Газоход | 340 | 2505×492×1570 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 20.00.060 | Газоход | 75 | 1035×488×535 | 1 |  |
| 3 | КДМ201 20.00.070 | Газоход | 231 | 2968×482×1183 | 1 |  |
| 4 | КДМ201 20.00.080 | Переходник | 76,4 | 1022×550×1136 | 1 |  |
| 5 | КДМ201 20.00.170 | Газоход | 500 | 1985×1020×3300 | 1 |  |
| 6 | КДМ201 20.11.200 | Переходник | 39,2 | 395×Ø815 | 1 |  |
| 7 | КДМ201 20.00.220 | Опора | 10,8 | 140×210×776 | 2 |  |
| 8 | КДМ201 20.00.230 | Опора | 331 | 2640×598×1338 | 1 |  |
| 9 | КДМ201 20.00.250 | Опора | 267 | 2640×598×989 | 1 |  |
| 10 | КДМ201 20.00.280 | Лоток | 10,4 | l=614 | 1 |  |
| 11 | КДМ201 20.00.300 | Уплотнитель | 8,1 | 938×470 | 2 |  |
| 12 | КДМ201 20.06.000 | Предварительная ступень очистки | 525 | 1460×1490×2431 | 1 |  |
| 13 | КДМ201 22.00.000Ч | Агрегат топочный | 2385 | 2605×3402×3435 | 1 | см. раскрытие |
| 14 | КДМ201 23.00.000Ч | Установка циклонов | 4975 |  | 1 | см. раскрытие |
| 15 | КДМ201 24.00.000 | Установка сушильного барабана | 13180 | 9510×2570 | 1 | см. раскрытие |
| 16 | КДМ201 26.00.000Ч | Агрегат мокрой пылеочистки | 6010 |  | 1 | см. раскрытие |
| 17 | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | 280×820 | 1 |  |
| 18 | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 2 |  |

| КДМ201 22.00.000Ч Агрегат топочный. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип горелки ………………………………………………………. | ………………………………………………………пневматическая низкого давления |
| Номинальная тепловая мощность, МВт…………………… | ……………………………………………………………………………………………5 |
| Номинальное давление топлива на входе в горелку, дизельное/мазут, МПа (кгс/см2)………… | …………………………………………………………………………0,45(4,5) / 0,55(5,5) |
| Вид топлива: |  |
| - для основной горелки ……………………………………… | ………. Мазут марок 100, 40 ГОСТ 10585-75 или дизельное "Л" ДСТУ 3868-99 |
| - для запальной горелки ……………………………………… | ……………………………………………………………Дизельное "Л" ДСТУ 3868-99 |
| Давление дутьевого воздуха перед горелкой, Па, |  |
| первичного: - номинальное ………………………………………………… - минимальное………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………5800 ……………………………………………………………………………………………5200 |
| вторичного: - номинальное ………………………………………………. - минимальное ………………………………………………… | …………………………………………………………………………………………… 2250 ……………………………………………………………………………………………1900 |
| Управление процессом горения ……………………………… | ………………………………………………………Дистанционное и автоматическое |
| Масса, кг …………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………2385 |

КДМ201 22.00.000Ч Агрегат топочный (по запчастям).

| КДМ201 22.00.000Ч Агрегат топочный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 22.00.090 | Чехол | 0,33 | 340×265×135 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 22.00.120 | Чехол | 0,4 | 400×290×135 | 1 |  |
| 3. | КДМ201 22.01.000 | Блок горелочный | 900 | 1662×1116×1466 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | КДМ201 22.02.000 | Блок | 1305 | 2300×2226×2980 | 1 | см. раскрытие |
| 5. | ДС-185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления |  |  | 1 |  |
| 6. | КДМ201 90.09.000 | Электрооборудование топочного агрегата |  |  | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-168 20.08.600 | Сигнализатор пламени универсальный |  |  | 1 |  |
|  | ДС-168 20.08.500 | Сигнализатор пламени универсальный |  |  | 1 |  |

КДМ201 22.01.000Ч Блок горелочный (по запчастям.)

| КДМ201 22.01.000Ч Блок горелочный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 22.01.010 | Тележка | 99 | 1127×1300×303 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 22.01.050 | Топка футерованная | 628 | 900×820×960 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | КДМ201 22.01.110 | Горелка | 120 | 883×754×635 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | КДМ201 22.01.400 | Блок | 33 | 310×200×225 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 45.02.150 | Запальник | 5,2 | 420×187 | 1 | см. раскрытие |
| 6. | ДС-168 45.02.220 | Трубопровод | 0,225 | l=1000 | 2 |  |
| 7. | ДС-168 45.02.320 | Тубус | 4,7 | 350…565 | 2 |  |
| 8. | ДС-185 23.06.420 | Топливопровод | 0,094 | l=300 | 1 |  |
| 9. | ДС-18561 81.00.420 | Трубопровод | 0,25 | l=800 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/421213514 | Манометр |  |  | 1 |  |
| 11. | ДС-185/143009538 | Рукав |  |  | 1,3м |  |

| КДМ201 22.01.050 Топка футерованная (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 22.01.060 | Корпус | 168 | 900×820×(817 | 1 |  |
| 2 | ДС-185/154100052 | Кирпич прямой ШБ-I-5 |  |  | 28 | Футеровка производится у потребителя |
| 3 | ДС-185/154103045 | Клин ребровой ШБ-I-45 |  |  | 93 |  |
| 4 | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 80кг |  |

| КДМ201 22.01.110 Горелка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 22.01.100 | Корпус | 70 | 792×490×635 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 22.01.280 | Завихритель | 9 | 75×(193 | 1 |  |
| 3 | КДМ201 22.01.290 | Механизм МЭО | 8,3 | 300×180×198 | 3 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421851125 | механизм МЭО |  |  |  |  |
| 4 | КДМ201 22.01.310 | Ствол | 6,4 | 833×264×134 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | КДМ201 22.01.330 | распылитель | 0,4 | 108×(38,5 | 1 | для работы на мазуте, Øотв.=4мм |
|  |  | Сменное оборудование: |  |  |  |  |
|  | КДМ201 00.80.010 | распылитель | 0,4 | 106×(38,5 | 1 | для работы на диз. топливе, Øотв.=4,6мм |

ДС-168 45.02.150 Запальник (по запчастям) с 04.2000г.

| ДС-168 45.02.150 Запальник (с 04.2000г.) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-168 45.02.170 | Датчик | 0,5 | L=310 | 1 | - |  |
|  | ДС-1856 20.06.880А | Датчик ионизационный |  |  | 1 | 1 | использовался ранее |
| 2. | ДС-158 21.06.440 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 21.06.450 | Электрод | 0,02 | 168×12,5×54 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС24Б 01.11.180 | Ствол | 0,18 | L=196 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС24Б 01.11.171 | Сопло | 0,01 | 35×Ø12 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 21.06.411 | Изолятор | 0,02 | 110×Ø16 | 2 | 2 |  |

КДМ201 22.02.000 Блок (по запчастям).

| КДМ201 22.02.000 Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 22.02.090 | Нагреватель | 136 | 1561×435×580 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/344352350 | Электронагреватель ТЭН |  |  | 4 |  |
| 2. | КДМ201 22.02.250 | Установка вентилятора | 300 | 940×950×1057 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | КДМ201 22.02.440 | Установка вентилятора | 290 | 840×1081×1050 | 1 | см. раскрытие |

| КДМ201 22.02.250 Установка вентилятора. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Производительность, м3/ч ……………………………… | ……………………………………………………7570 |
| Напор, мм.вод.ст. ………………………………………… | ……………………………………………………610 |
| Мощность двигателя, кВт ……………………………… | ……………………………………………………18,5 |
| Число оборотов, мин-1 …………………………………… | ……………………………………………………3000 |

КДМ201 22.02.250 Установка вентилятора (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДМ201 22.02.260 | Двигатель | 140 | 660×430 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/332531113 | Двигатель |  |  |  |  |
| 2 | ДС-185 20.09.010-01 | Корпус | 56,3 | 962×197×962 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209×Ø575 | 1 |  |
| 4 | ДС-185 20.09.090-01 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 |  |
| 5 | ДС-185 20.09.110 | Опора | 3,32 | 400×280 | 1 |  |

| КДМ201 22.02.350 Установка вентилятора. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Мощность двигателя, кВт ………………………………… | ………………………………………………………15 |
| Число оборотов, мин-1 ……………………………………… | …………………………………………………… 3000 |

КДМ201 22.02.350 Установка вентилятора (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДС-185 20.09.010-02 | Корпус | 56,3 | 962×197×962 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209×Ø575 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 20.09.090 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 |  |
| 4 | ДС-185 20.09.110 | Опора | 3,32 | 400×280 | 1 |  |
| 5 | ДС-185 20.09.130 | Двигатель | 130 | 624×430×306 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/332531111 | двигатель |  |  | 1 |  |

КДМ201 23.00.000Ч Установка циклонов (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КДМ201 23.00.010 | Лоток | 30,2 | l=1050 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 23.01.000 | Блок циклонов | 1819 | 2700×2355×3965 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | КДМ201 23.02.000 | Блок циклонов | 1423 | 2260×2355×3974 | 1 | см. раскрытие |
| 4. | КДМ201 23.03.000 | Пылесборник | 1465 | 3994×2165×3054 | 1 | см. раскрытие |

КДМ201 23.01.000 Блок циклонов (по запчастям).

| КДМ201 23.01.000 Блок циклонов. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 23.01.010 | Газосборник | 155 | 2700×540×540 | 2 |  |
| 2. | КДМ204 44.01.020 | Циклон | 300 | 1340×1203×3237 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 44.01.030 | Циклон | 298 | 1300×1201×3237 | 1 |  |
| 4. | КДМ204 44.01.040 | Циклон | 300 | 1340×1203×3237 | 1 |  |
| 5. | КДМ204 44.01.050 | Циклон | 298 | 1300×1201×3237 | 1 |  |
| 6. | ДС24 01.00.160 | Коллектор | 65,4 | 1370×488×635 | 1 |  |
| 7. | ДС24 03.00.010-01 | Рама | 195 | 2700×2120×964 | 1 |  |

КДМ201 23.02.000 Блок циклонов (по запчастям)

| КДМ201 23.02.000 Блок циклонов. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 23.02.010 | Газосборник | 82 | 1269×540×540 | 2 |  |
| 2. | КДМ201 23.02.030 | Газоход | 430 | 985×1752×3598 | 1 |  |
| 3. | КДМ204 44.01.040 | Циклон | 300 | 1340×1203×3237 | 1 |  |
| 4. | КДМ204 44.01.050 | Циклон | 298 | 1300×1201×3237 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 44.01.110 | Рама | 140 | 895×2215×964 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 44.01.130 | Коллектор | 43 | 1370×488×318 | 1 |  |

КДМ201 23.03.000 Пылесборник (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДМ201 23.03.100 | Шнек | 427 | 4045×372×578 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | ДС117-2К 20.02.010 | Бункер | 90 | 900×1790×1426 | 3 |  |
| 3 | КДМ201 23.03.010 | Ферма | 808 | 3994×2105×2784 | 1 |  |

КДМ201 23.03.100 Шнек (по запчастям).

| КДМ201 23.03.100 Шнек. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 23.03.110 | Шнек | 100 | 2993×Ø246 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 23.03.120 | Корпус | 124 | 3649×336×431 | 1 |  |
| 3 | ДС117-2К 20.02.290 | Цепь (на звездочки) | 3 | l=1193,8 | 1 |  |
| 4 | ДС-158 50.05.080 | Цепь (на полумуфты) | 1,3 | l=508 | 1 |  |
| 5 | Д620 03.03.000 | Затвор в сборе | 6,8 | 595×265×225 | 1 | см. расрытие |
| 6 | КДМ201 23.03.101 | Вал | 3,9 | 308×Ø58 | 1 |  |
| 7 | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 45×Ø173,9 | 1 |  |
| 8 | Д620 03.01.005 | Корпус на подшипник | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 9 | Д646-1А 14.01.072 | Полумуфта | 5,7 | 112×Ø173,1 | 1 |  |
| 10 | Д646-1А 14.01.073 | Полумуфта | 3,1 | 85×Ø173,1 | 1 |  |
| 11 | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 2 |  |
| 12 | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2-55×80-1 |  |  | 4 |  |
| 13 | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 14 | ДС-185/417462011 | Мотор-редуктор ЗМП |  |  | 1 |  |

Д620 03.03.000 Затвор в сборе (по запчастям).

| Д620 03.03.000 Затвор в сборе (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д620 03.03.020 | Ротор | 19,5 | 594×Ø180 | 1 |  |
| 2. | Д620 03.03.001 | Корпус | 22,4 | 280×280×225 | 1 |  |
| 3. | Д620 03.03.002 | Фланец | 2,9 | 16×Ø220 | 2 |  |
| 4. | Д620 03.03.006 | Крышка | 0,95 | 18×Ø145 | 1 |  |
| 5. | Д620 03.03.007 | Втулка | 0,29 | 30×Ø55 | 2 |  |
| 6. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101×Ø220 | 2 |  |
| 7. | Д620 03.01.006 | Звёздочка | 2,45 | 30×Ø173,1 | 1 |  |
| 8. | Д620 03.03.016 | Втулка | 0,6 | 52×Ø60 | 1 |  |
| 9. | Д620 03.01.008 | Втулка | 0,35 | 20×Ø80 | 2 |  |
| 10. | Д620 03.01.009 | Втулка | 0,3 | 28×Ø80 | 2 |  |
| 11. | Д620 03.01.012 | Втулка | 0,3 | 25×Ø55 | 1 |  |
| 12. | Д620 03.01.017 | Пружина | 0,1 | 40×Ø75 | 2 |  |
| 13. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 2 |  |

КДМ201 24.00.000 Установка сушильного барабана (по запчастям).

| КДМ201 24.00.000 Установка сушильного барабана. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 24.00.050 | Ролик упорный | 88 | 223×Ø374 | 2 | см. раскрытие |
| 2 | КДМ201 24.01.000 | Барабан сушильный | 8460 | 7936×Ø2480 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | КДМ201 24.04.000 | Рама | 1685 | 9095×572×2300 | 1 |  |
| 4 | КДМ201 21.00.010 | Бандаж (уплотнение барабана) | 4,4 | 1950×80 | 2 |  |
| 5 | КДМ201 21.00.020 | Бандаж (уплотнение барабана) | 13 | 2403×140 | 2 |  |
| 6 | КДМ201 21.02.000 | Коробка загрузочная | 575 | 606×1300×2690 | 1 |  |
| 7 | ДС-158 21.00.030 | Цепь | 4 | l=533 | 1 |  |
| 8 | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421251115 | преобразователь измерительный давления |  |  | 1 |  |
| 9 | ДС-185 20.00.330 | Переходник | 1,3 | 130×217 | 1 |  |
| 10 | Д646-1 01.05.000 | Ролик опорный | 139 | 454×Ø500 | 1 | см. раскрытие |
| 11 | Д646-1А 01.07.000 | Шестерня ведущая | 195 | 668×Ø364 | 1 | см. раскрытие |
| 12 | КДМ201 24.00.001 | Полумуфта (на двигатель) | 6,2 | 110×Ø188,1 | 1 |  |
| 13 | КДМ201 21.00.001 | Лента (уплотнение барабана) | 5,4 | 6100×160 | 1 |  |
| 14 | ДС-158 21.00.004 | Полумуфта (на редукторе) | 4,4 | 118×Ø188,1 | 1 |  |
| 15 | ДС-185/417113487 | Редуктор |  |  | 1 |  |
| 16 | ДС-185/332242111 | Двигатель |  |  | 1 | N=30кВт, n=1500об/мин |
| 17 | ДС-185/453400133 | Вал карданный КрАЗ |  |  | 1 |  |

КДМ201 24.01.000 Барабан сушильный (в окожушке) по запчастям.

| КДМ201 24.01.000 Барабан сушильный (в окожушке). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
|  | КДМ201 24.01.020 | Барабан сушильный | 7751 | 7936×Ø2480 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
| 1. | КДМ201 21.01.050 | Барабан | 6112 | 7936×Ø2480 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 21.01.210 | Компенсатор | 14 | 536×130×228 | 30 |  |
| 3. | КДМ201 21.01.021 | Бандаж | 428 | 120×Ø2156 | 1 | со скосом |
| 4. | КДМ201 21.01.022 | Бандаж | 431 | 120×Ø2156 | 1 |  |
| 5. | КДМ201 24.01.021 | Венец зубчатый | 340 | 120×Ø2156 | 1 |  |
| 6. | КДМ201 21.01.100 | Лопасть | 17 | 1271×62×116 | 18 |  |
| 7. | КДМ201 21.01.110 | Лопасть | 19 | 1281×86×175 | 18 |  |
| 8. | КДМ201 21.01.120 | Лопасть | 23 | 1275×192 | 18 |  |
| 9. | ДС-158 21.01.090 | Лопасть | 13 | 760×141×150 | 27 |  |
| 10. | ДС-158 21.01.100 | Лопасть | 13 | 760×141×150 | 27 |  |

КДМ201 24.00.050 Ролик упорный (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДМ201 21.00.051 | Ролик | 34,5 | 111×(374 | 1 |  |
| 2 | КДМ201 21.00.055 | Крышка | 2,95 | 24×(220 | 1 |  |
| 3 | Н7110055 | Крышка | 3,1 | 40×(220 | 1 |  |
| 4 | ДС-185/431110347 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 5 | ДС-185/253131152 | Манжета 2,2-90×120-2 |  |  | 1 |  |

Д646-1 01.05.000 Ролик опорный (по запчастям).

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д646-1 01.05.001 | Ролик | 93 | 180×(500 | 1 |  |
| 2. | Д646-1 01.05.003 | Крышка | 2,5 | 30×(250 | 2 |  |
| 3. | Д646-1 01.05.004 | Вал | 21,4 | 454×(106 | 1 |  |
| 4. | ДС-185/461110356 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 5. | ДС-185/253131150 | Манжета 1,2-90×120-1 |  |  | 2 |  |

Д646-1А 01.07.000 Шестерня ведущая (по запчастям).

| Д646-1А 01.07.000 Шестерня ведущая. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | Д646-1А 01.07.001 | Вал | 39 | 625×(90 | 1 |  |
| 2. | Д646-1 01.07.007 | Шестерня | 80 | 180×(364 | 1 |  |
| 3. | Д647 11.02.001 | Крышка проходная | 5,2 | 25×(290 | 3 |  |
| 4. | Д647 11.02.009 | Корпус подшипника | 29 | 450×100×300 | 2 |  |
| 5. | ДС61 11.03.006 | Крышка непроходная | 5,4 | 35×(290 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/462200129 | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 7. | ДС-185/253131211 | Манжета 2,2-120×150-1 |  |  | 3 |  |

| КДМ201 26.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Тип ………………………………………………………………………… | ……………………………………………Скруббер «Вентури» |
| Эффективность пылеулавливания,% ……………………………… | ……………………………………………………………………96 |
| Расход воды в мокром пылеуловителе, м3/ч, не более ………… | ……………………………………………………………………20 |
| Дымосос системы пылеочистки: |  |
| - мощность электродвигателя, кВт ……………………………… | ……………………………………………………………………75 |
| - частота вращения, с -1 (об/мин) ………………………………… | ……………………………………………………………25(1500) |
| Электронасос воды: |  |
| - тип ……………………………………………………………………… | …………………………………………………КМ65-50-160-СД |
| - производительность, м3/ч …………………………………………. | ……………………………………………………………………25 |
| Высота дымовой трубы, м …………………………………………. | …………………………………………………………………18,7 |

КДМ201 26.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки (по запчастям).

| КДМ201 26.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | КДМ201 26.00.010 | Труба | 682 | 6260×(1236 | 1 |  |
| 2. | КДМ201 26.00.020 | Труба | 693 | 6270×(1236 | 1 |  |
| 3. | КДМ201 26.00.080 | Чехол | 0,9 | 150×762×606 | 1 |  |
| 4. | КДМ201 26.00.100 | Установка дымососа | 2088 | 3020×2220×2581 | 1 | cм. раскрытие |
| 5. | КДМ201 26.02.000 | Каплеуловитель | 1375 | 2600×2850×5500 | 1 |  |
| 6. | КДМ201 26.08.000 | Система водоснабжения | 207 |  | 1 | cм. раскрытие |
| 7. | КДМ201 26.09.000 | Труба Вентури | 370 | 4640×1600 | 1 |  |

| КДМ201 26.00.100 Установка дымососа. |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Производительность при полном (тах) КПД, тыс.м 3/ч …………………………… | …………………………………………………………40 |
| Полное давление при полном (тах) КПД,кгс/м 2 ……………………………………… | ………………………………………………………600 |
| Полный к.п.д.,% …………………………………………………………………………… | …………………………………………………………79 |
| Температура перемещаемых газов, 0С, не более …………………………………… | ……………………………………………………… 250 |
| Запылённость перемещаемых газов, г/м 3, не более …………………………………. | …………………………………………………………1,0 |
| Диаметр рабочего колеса, мм …………………………………………………………… | ………………………………………………………1270 |
| Мощность электродвигателя, кВт ……………………………………………………. | …………………………………………………………75 |
| Число оборотов вала рабочего колеса, (мах) об/мин ……………………………….. | ………………………………………………………1500 |
| Направление вращения рабочего колеса ……………………………………………… | ………………………………………………………левое |
| Регулирование производительности …………………………………………………… | ………………………………направляющий аппарат |

КДМ201 26.00.100 Установка дымососа (по запчастям).

| КДМ201 26.00.100 Установка дымососа. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 90.08.000 | Электрооборудование |  |  | 1 |  |
| 2 | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | 300×Ø32 | 1 |  |
| 3 | ДС-185/421851342 | Механизм МЭО |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-168 44.05.020 | Привод | 509 | 925×640 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | ДС-185/334130541 | Двигатель |  |  | 1 | N=75кВт, n=1500об/мин |
|  | ДС-168 44.05.021 | Полумуфта (на двигателе) | 20,9 | 142×Ø260 | 1 |  |
| 5 | ДС-168 44.05.100 | Колесо рабочее | 199 | 333×1270 | 1 |  |
| 6 | ДС-168 44.05.200 | Аппарат направляющий | 76 | 365×Ø1074 | 1 |  |
| 7 | ДС-168 44.05.300 | Основание | 678 | 2690×1466×1847 | 1 |  |
| 8 | ДС-168 44.05.400 | Опора | 155 | 897×430×268 | 1 | см. раскрытие |
| 9 | ДС-168 44.05.500 | Корпус спиральный | 280 | 2065×480×1817 | 1 |  |
| 10 | ДС-168 44.05.590 | Конус | 34,7 | 904×Ø904×273 | 1 |  |
| 11 | ДС-168 44.05.016 | Палец | 0,3 | l=105 | 10 |  | Соединение полумуфт привода и опоры |
| 12 | ДС-168 44.05.017 | Кольцо | 0,022 | 6×Ø34 | 10 |  |  |
| 13 | ДС-168 44.05.018 | Кольцо | 0,004 | 2×Ø45 | 50 |  |  |

ДС-168 44.05.400 Опора (по запчастям).

| ДС-168 44.05.400 Опора. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 44.05.401 | Корпус | 68 | 526×430×268 | 1 |  |
| 2. | ДС-168 44.05.402 | Вал | 43,5 | 872×(100 | 1 |  |
| 3. | ДС-168 44.05.403 | Полумуфта | 27,5 | 142×(260 | 1 |  |
| 4. | ДС-168 44.05.404 | Втулка | 1,2 | 48×(110 | 2 |  |
| 5. | ДС-168 44.05.405 | Отражатель | 2,2 | 47×(110 | 2 |  |
| 6. | Н7110212 | Крышка | 3,43 | 23×(255 | 2 |  |
| 7. | ДС-185/9253131180 | Манжета 1.2-110×135-1 |  |  | 2 |  |
| 8. | ДС-185/415874022 | Маслёнка 1.2 Ц6Хр |  |  | 2 |  |
| 9. | ДС-185/461110356 | Подшипник | 4,95 |  | 2 |  |

КДМ201 26.08.000 Система водоснабжения (по запчастям).

| КДМ201 26.08.000 Система водоснабжения. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ201 26.08.070 | Установка клапана | 15,1 | 1100×628 | 1 | обратный клапан |
| 2 | КДМ204 85.02.100 | Клапан | 12 | 230×333 | 3 |  |
| 3 | ДС-185 26.08.100 | Бак | 5 | 457×Ø225 | 1 |  |
| 4 | ДС-185/421213506 | Манометр |  |  | 1 |  |
| 5 | ДС-185/373211119 | Клапан Ду20 |  |  | 2 |  |
| 6 | ДС-185/363111231 | Агрегат электронасосный |  |  | 1 |  |

# Text boxes

Кременчуг  2007г.

Агрегат сушильный

(с системой пылеочистки в циклонах и мокром скруббере «Вентури»)

Каталог запасных частей

Установка асфальтосмесительная КДМ201

производительностью 80…110т/ч