| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат смесительный | ДС-185 40.00.000Ч | 3 |
| 2. | Элеватор | ДС-185 41.00.000 | 6 |
| 3. | Орган рабочий | ДС-185 41.03.000 | 9 |
| 4. | Вал грузовой | ДС117-2К 41.07.010 | 10 |
| 5. | Башмак | ДС-185 41.02.000 | 12 |
| 6. | Вал натяжной | ДС117-2К 41.02.010 | 14 |
| 7. | Блок грохота | ДС-185 48.00.000 | 16 |
| 8. | Грохот | ДС-185 48.02.000 | 18 |
| 9. | Люлька | ДС-185 48.02.300 | 19 |
| 10. | Блок | ДС-185 47.00.000 | 21 |
| 11. | Блок нижний | ДС-185 45.00.000 | 22 |
| 12. | Пневмосистема | ДС-1853 45.02.000 | 24 |
| 13. | Система дозирования битума | ДС-1853 45.07.000 | 25 |
| 14. | Насос битумный | ДС-185 45.07.120 | 27 |
| 15. | Дозатор каменных материалов | ДС-1853 45.06.000 | 29 |
| 16. | Смеситель | ДС-185 45.12.000 | 31 |
| 17. | Вал | ДС-158 45.10.280 | 33 |
| 18. | Затвор | ДС-185 45.12.150 | 35 |
| 19. | Редуктор мешалки | Д225Б 23.05-00 | 37 |
| 20. | Бункер излишков | ДС-185 40.02.000 | 39 |

| ДС-185 40.00.000Ч Агрегат смесительный. |
| --- |
| Техническая характеристика Тип агрегата Башенный со смесителем периодического действия Установленная мощность двигателей, кВт, не более 41 Элеватор: - тип Цепной, вертикальный с сомкнутыми ковшами, гра- витационной выгрузки Тип смесителя Двухвальный, лопастной Максимальная масса замеса, кг 730 Время приготовления одного замеса, с 47 ÷ 63 Тип грохота Гирационный Количество рассортированных фракций 4 Размеры фракций, мм до 5; 5-10; 10-20; 20 - 40 Вместимость бункера для горячих материалов,м3, не менее 8,3 Погрешность взвешивания, кг: - каменных материалов 5,25 - минерального порошка и пыли 1,75 - битума 1,4 |  |

ДС-185 40.00.000 Агрегат смесительный (по запчастям).

| ДС-185 40.00.000 Агрегат смесительный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 41.00.000 | Элеватор | 2873 | 12302×3221×2476 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 41.00.000 | Элеватор | 2644 | 11600×3221×2476 | - | 1 |  |
| 2. | ДС-185 48.00.000 | Блок грохота | 1415 | 4176×2047×1706 | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 47.00.000 | Блок | 3120 | 5452×3128×3200 | 1 | - | см. раскрытие |
| 4. | ДС-185 45.00.000 | Блок нижний | 5450 | 5916×3002×2866 | 1 | - | см. раскрытие |
| 5. | ДС-158 40.00.190 | Опора | 105 | 2900×□350 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-185 40.00.090 | Опора | 101 | 2900×□350 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 40.00.150 | Опора | 88,3 | 2900×□350 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 40.00.220 | Опора | 98,7 | 2900×□350 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 40.02.000 | Бункер излишков | 264 | 2208×865×2240 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 10. | ДС-185 40.00.010 | Труба | 34 | 1847×339 | 1 | - |  |
| 11. | ДС-185 40.00.020 | Течка | 17 | 698×Ø240 | 1 | - |  |
| 12. | ДС-158 40.00.010 | Лоток | 97,5 | 1885×480×1550 | 1 | 1 |  |
| 13. | ДС117-2К 40.00.004 | Чехол | 0,28 | 350×Ø250 | 1 | 1 |  |

ДС-185 41.00.000 Элеватор.

Техническая характеристика - тип Цепной, вертикальный с сомкнутыми ковшами, гра- витационной выгрузки - производительность, т/ч 55 - высота подъема материала, м 11,15 - вместимость ковша, л 3,7 - шаг ковшей, м 0,2 - скорость движения цепи, м/с 0,7

ДС-185 41.00.000 Элеватор (по запчастям).

| ДС-185 41.00.000 Элеватор |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 41.00.090 | Крышка головки | 31 | 1140×546×550 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.07.010 | Вал грузовой | 95 | 963×Ø445,4 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС-185 41.00.100 | Кожух | 247,9 | 1611×1184×2025 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185 41.00.070 | Кожух | 191,8 | 1195×812×2022 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-185 41.00.080-01 | Кожух | 181,2 | 1184×555×2022 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 41.03.000 | Орган рабочий | 720 | 23600×270×224 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС117-2К 41.03.000 | Орган рабочий | 680 | 22200×270×224 | - | 1 |  |
| 7. | ДС-185 41.00.090 | Кожух | 188,8 | 1184×555×2022 | 1 | - |  |
| 8. | ДС-185 41.00.060 | Кожух | 187,5 | 1184×596×2022 | 1 | - |  |
| 9. | ДС-185 41.02.000 | Башмак | 406 | 1681×1194×1640 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС117-2К 41.02.000 | Башмак | 400 | 1681×1194×1570 | - | 1 |  |
| 10. | ДС-158 41.00.110 | Установка двигателя | 46 | 403×263 | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-158 41.00.111 | Шкив | 3,75 | 60×Ø188,4 | 1 | 1 |  |
|  | ДС117-2К 41.07.150 | Двигатель | 42 | 395×280 | 1 | 1 |  |
|  | (ДС-185/332215026) | (Двигатель) |  |  |  |  |  |
| 11. | ДС-185/256311251 | Ремень |  |  | 2 | 2 |  |
| 12. | ДС117-2К 41.07.130 | Установка редуктора | 110 | 589×335×345 | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417113489 | Редуктор |  |  | 1 | 1 |  |
|  | ДС117-2К 41.07.151 | Шкив | 8,8 | 60× Ø208,4 | 1 | 1 |  |
|  | ДС-61А 02.01.072 | Полумуфта | 5,3 | 115× Ø188,1 | 1 | 1 | Z=12; t=44,45; Øпос.=55 |
| 13. | ДС-185 41.00.150 | Цепь (Пр-44,45-17240) | 4,7 | L=533 | 1 | 1 | t=44,45 |
| 14. | ДС-158 41.00.010 | Течка | 205,7 | 1050×2582 | 1 | 1 |  |

| ДС-185 41.03.000 Орган рабочий (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 41.03.010 | Ковш | 4,4 | 282×185×196 | 118 | 111 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.03.001 | Планка | 0,23 | 160×60 | 118 | 111 |  |
| 3. | ДС-185 41.03.010 | Цепь | 165 | 23600×126×48 | 1 | - |  |
|  | ДС117-2К 41.03.020 | Цепь | 170 | 22200×126×48 | - | 1 |  |
|  |  | или |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 41.03.020 | Цепь | 32,8 | 4050×126×48 | 6 | 6 |  |

ДС117-2К 41.07.010 Вал грузовой (по запчастям).

| ДС117-2К 41.07.010 Вал грузовой. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 41.07.011 | Вал | 25 | 899×Ø80 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС-61А 02.01.021 | Звездочка | 29 | 100×Ø445,4 | 1 | 1 |  |
| 3. | Д597 08.02.317 | Полумуфта | 4,04 | 102×Ø188,1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Н1050028 | Корпус 130 | 4,04 | 102×Ø188,1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Н1050055 | Корпус 130 | 8,9 | 280×65×190,5 | 1 | 1 |  |
| 6. | Н7110237 | Крышка | 8,8 | 280×65×190,5 | 1 | 1 |  |
| 7. | Н7110239 | Крышка | 1,34 | 24×Ø185 | 1 | 1 |  |
| 8. | Н7110273 | Крышка 130 | 1,8 | 16×Ø185 | 2 | 2 |  |
| 9. | ДС-185/462200123 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 41.02.000 Башмак (по запчастям).

| ДС-185 41.02.000 Башмак. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 41.02.010 | Кожух | 160 | 1182×720×1540 | 1 | - |  |
|  | ДС117-2К 41.02.050 | Кожух | 160 | 1182×720×1540 | - | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.02.010 | Вал натяжной | 75 | 776×Ø445,4 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | ДС117-2К 41.02.150 | Лоток | 27,6 | 880×500×530 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС117-2К 41.02.280 | Гайка | 0,7 | 63×Ø80 | 4 | 4 | Натяжное устройство |
| 5. | ДС117-2К 41.02.002 | Скоба | 1,4 | 132×80×60 | 2 | 2 |  |
| 6. | Д597А 01.03.002 | Пружина | 0,85 | L=190 | 2 | 2 |  |
| 7. | Н807000 | Винт | 3 | 622×Ø36 | 2 | 2 |  |
| 8. | ДС-185/1382110271 | Гайка |  |  | 2 | 2 |  |

ДС117-2К 41.02.010 Вал натяжной (по запчастям).

| ДС117-2К 41.02.010 Вал натяжной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС117-2К 41.02.021 | Вал | 12,4 | 697×Ø65 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС117-2К 41.02.025 | Крышка | 0,9 | 22×Ø136 | 2 | 2 |  |
| 3. | ДС25Б 01.02.001 | Звездочка | 26,7 | 100×Ø445,4 | 1 | 1 |  |
| 4. | Н1050017 | Корпус 90 | 3,6 | 182×140 | 2 | 2 |  |
| 5. | Н7110225 | Крышка | 0,7 | 15,5×Ø136 | 1 | 1 |  |
| 6. | Н7110233 | Крышка 90 | 1,02 | 22×Ø136 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-185/461130186 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |

| ДС-185 48.00.000 Блок грохота. |
| --- |
| Техническая характеристика Тип Гирационный Количество рассортированных фракций 4 Размеры фракций, мм до 5; 5-10; 10-20; 20 - 40 |  |

| ДС-185 48.00.000 Блок грохота (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 48.02.000 | Грохот | 1153 | 3980×1629×1260 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 48.00.100 | Кожух | 300 | 3069×1374×1580 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185 48.00.030 | Рама | 167 | 3769×2097×160 | 1 | - |  |
| 4. | ДС25Б 02.00.001 | Пружина | 1,7 | 135×Ø95 | 8 | 8 |  |

| ДС-185 48.02.000 Грохот (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 48.02.070 | Рама | 278 | 3980×1826×390 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 48.02.300 | Люлька | 813 | 3578×2046×764 | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | ДС25Б 02.00.001 | Пружина | 1,7 | 135×Ø95 | 4 | - |  |
|  | ДС-158 47.02.005 | Пружина | 0,8 | 170×Ø70 | - | 4 |  |
| 4. | ДС-158 47.02.004 | Шкив | 4,6 | 60×Ø190 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-185/332530218 | Двигатель |  |  | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-185/256311251 | Ремень |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 48.02.300 Люлька (по запчастям).

| ДС-185 48.02.300 Люлька. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-158 47.02.021 | Сито | 13 | 990×910×3,9 | 1 | 1 | Ø25 |
| 2. | ДС-158 47.02.018 | Сито | 9,5 | 1100×626×3,9 | 2 | 2 | Ø50 |
| 3. | ДС-158 47.02.019 | Сито | 12,4 | 1100×616×3,9 | 3 | 3 | Ø12,5 |
| 4. | ДС-158 47.02.022 | Сито | 14,3 | 982×694×3,9 | 3 | 3 | паз 5×35 |
| 5. | ДС-185 48.02.330 | Короб | 375 | 3578×1502×764 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 48.02.370 | Опора | 45,8 | 1270×Ø212 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 48.02.308 | Шкив | 10,18 | 50×Ø288,4 | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 7. | ДС-185 48.02.440 | Дебаланс | 8 | 310×Ø90 | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 8. | ДС79 41.09.007 | Крышка подшипника | 1,8 | 25×Ø175 | 2 | 2 |  |
| 9. | ДС79 41.09.005 | Корпус подшипника | 11 | 310×80×210 | 2 | 2 |  |
| 10. | ДС-185/462200123 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |
| 11. | ДС79 41.09.008 | Крышка подшипника | 1,8 | 22×Ø175 | 2 | 2 |  |
| 12. | ДС-158 47.02.304 | Крышка подшипника | 3,5 | 26×Ø210 | 2 | 2 |  |
| 13. | ДС-158 47.02.302 | Корпус подшипника | 9 | 86×Ø230 | 2 | 2 |  |
| 14. | ДС-185/462200125 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |
| 15. | ДС-185 48.02.302 | Вал | 60 | 2011× Ø80 | 1 | - | с 01.05.04г. |
| 16. | ДС-158 47.02.032 | Бронелист | 26,4 | 1082×396×3 | 1 | 1 |  |

| ДС-185 47.00.000 Блок (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 47.01.000 | Бункер | 1850 | 3785×2645×2266 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 47.06.000 | Бак расширительный | 55 | 664×500×1070 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-185 40.04.000-02 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой |  |  | 4 | 4 |  |
| 4. | ДС-185 47.04.000 | Ферма | 960 | 4842×3002×2336 | 1 | - |  |
| 5. | ДС-158 47.00.240 | Лоток | 7,5 | 350×Ø320 | 1 | 1 |  |

ДС-185 45.00.000 Блок нижний (по запчастям).

| ДС-185 45.00.000 Блок нижний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-1853 45.01.000 | Ферма | 1600 | 4452×2952×2470 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-1853 45.02.000 | Пневмосистема | 120 |  | 1 | - | см. раскрытие |
| 3. | *ДС-1853 45.07.000 | Система дозирования битума | 840 |  | 1 | - | На тензадатччиках, см. раскрытие |
|  | ДС117-2К 35.07.000С | Дозатор битума | 143 |  | - | 1 | С объемной системой, без сельсина-датчика |
| 4. | ДС-185/3333300391 | Двигатель 4АМ225М8У3 |  |  | 1 | 1 | N=30 кВт. |
| 5. | ДС-185 45.12.000 | Смеситель | 1436 | 1900×1406×1238 | 1 | - | см. раскрытие |
|  | ДС-158 46.10.000 | Смеситель | 1532 | 1900×1406×1312 | - | 1 |  |
| 6. | **ДС-1853 45.06.000 | Дозатор каменных материалов (с 1.10.06г.) | 600 | 1900×1600×1320 | 1 | - | На тензадатччиках, см. раскрытие |
|  | ДС-185 45.05.000В | Дозатор каменных материалов (до 1.10.06г.) | 740 |  | - | 1 | С рычажной системой, без весоголовки |
| 7. | ДС-185 90.10.000 | Электрооборудование |  |  | 1 | - |  |
| 8. | ДС-158 21.00.030 | Цепь | 4 | L=0,533 | 3 | 3 | t=44,45 |
| 9. | Д225Б 23.05-00 | Редуктор мешалки | 442 | 1350×560×500 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 10. | ДС-185 45.00.001 | Полумуфта | 4,025 | 84×Ø191,4 | 1 | 1 |  |
| 11. | ДС-185 48.08.000 | Комплект оснастки агрегата готовой смеси | 185 |  | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-168 55.08.150 | Установка пневмоцилиндра | 6,85 | 585×200 | 1 | - |  |

* Для перевода системы дозирования битума объемной  системы взвешивания на тензодатчики необходимо заказывать систему дозирования битума ДС-1853 4507000Ч.

В указанный комплект также входит дополнительное электрооборудование управления (в том числе шкаф управления).

** Для перевода дозатора каменных материалов  с рычажной системы взвешивания на тензодатчики необходимо заказывать дозатор каменных материалов  ДС-1853 4505000Ч. В указанный комплект также входит дополнительное электрооборудование управления (в том числе шкаф управления).

| ДС-1853 45.02.000 Пневмосистема (по запчастям) с 1.10.06г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-1853 45.05.050 | Блок подготовки воздуха | 2 | 300×240 | 1 | - | С 1.10.2006г. |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/421153152 | Фильтр |  |  | 1 | - |  |
| 2. | ДС-168 55.02.400 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×128×113 | 1 | - | С 1.10.2006г. |
| 3. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN |  |  | 16,3м* | - |  |

* Указана общая длина трубопровода TRN  для всей пневмосистемы. Необходимую длину для своих нужд определяет заказчик.

ДС-1853 45.07.000 Система дозирования битума (по запчастям).

| ДС-1853 45.07.000 Система дозирования битума. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 45.17.680 | Битумопровод | 43 | 1879×988×140 | 1 | - | с форсунками |
| 2. | ДС-1853 45.07.030 | Установка тензодатчика | 2,9 | 536×150×60 | 2 | - | без тензодатчика |
| 3. | К-80-III-00-01-Ч | Кран трехходовой | 27 | 223×260×290 | 2 | - |  |
| 4. | ДС-61А 22.00.180 | Установка пневмоцилиндра | 6,6 | 705×Ø140 | 2 | - | С 1.10.06г. |
| 5. | ДС-1853 45.07.010 | Ферма | 64 | 810×8100×780 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-185 06.06.080 | Амортизатор | 1,8 | 130×130×81 | 2 | - |  |
| 7. | ДС-185 45.17.010 | Бак | 156 | 752×526×1030 | 1 | - |  |
| 8. | ДС-1853 45.07.240 | Установка двигателя | 45 | 383×280×200 | 1 | - | с 01.05.05г. |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС117-2К 41.07.150 | Двигатель | 42 | 395×280 | 1 | - | с 01.05.05г. |
|  | (ДС-185/332215026) | (Двигатель) |  |  |  |  |  |
|  | ДС-1853 45.07.241 | Шкив | 8,8 | 60×Ø208,4 | 1 | - | с 01.05.05г. |
| 9. | ДС-1853 45.07.260 | Установка редуктора | 94 | 475×421×340 | 1 | - | с 01.05.05г. |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-158 00.22.300 | Редуктор | 88 | 475×421×340 | 1 | - | с 01.05.05г.. |
|  | ДС-1853 45.07.261 | Шкив | 8,8 | 60×Ø208,4 | 1 | - | с 01.05.05г.. |
|  | ДС61 13.00.003 | Полумуфта | 4,8 | 115×Ø173,1 | 1 | - | с 01.05.05г.. |
| 10. | ДС-185/256311241 | Ремень |  |  | 2 | - | с 01.05.05г.. |
| * | или |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС25Б 03.00.800 | Привод | 54,5 | 560×305 | 1 | 1 | до 01.05.05г. |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462014 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | 1 | до 01.05.05г. |
|  | ДС25Б 03.00.809 | Полумуфта (на валу двигателя) | 2,4 | 58×Ø173,1 | 1 | 1 | до 01.05.05г... |
| 11. | ДС-185 45.07.120 | Битумный насос | 130 | 410×415×502 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 12. | ДС25Б 03.00.578 | Полумуфта (на валу насоса) | 1,95 | 56×Ø173,1 | 1 | 1 |  |
| 13. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | 508×24,2×39 | 2 | 2 | t=25,4 |

* С 01.05.05г.  вместо  мотор-редуктора  в качестве привода битумного насоса для системы дозирования битума применяется двигатель-ременная передача-редуктор.

ДС-185 45.07.120 Насос битумный (по запчастям).

| ДС-185 45.07.120 Насос битумный. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 0,07 | 294×220 | 2 | 2 |  |
| 4 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×(150 | 2 | 2 |  |
| 5 | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25×(100 | 4 | 4 |  |
| 6 | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная (боковая) | 9 | 216×336×55 | 1 | 1 |  |
| 7 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×(55 | 1 | 1 |  |
| 8 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140×(150 | 2 | 2 |  |
| 9 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×(150,65 | 2 | 2 |  |
| 10 | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | (52 | 3 | 3 |  |
| 11 | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47×(120 | 4 | 4 |  |
| 12 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×(55 | 1 | 1 |  |
| 13 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×224×340 | 1 | 1 |  |
| 14 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 | 1 |  |

ДС-1853 45.06.000 Дозатор каменных материалов (по запчастям) с 1.10.06г..

| ДС-1853 45.06.000 Дозатор каменных материалов (с 1.10.06г.). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-1853 45.06.100 | Устройство приемное | 257 | 1900×1350×900 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-1853 45.06.130 | Щека | 7,2 | 505×450×205 | 1 | - | входит в поз.1 |
| 3. | ДС-1853 45.06.140 | Щека | 7,2 | 505×450×205 | 1 | - | входит в поз.1 |
| 4. | ДС-185 45.05.211 | Днище | 23 | 520×944×175 | 1 | - | входит в поз.1 |
| 5. | КДМ201 56.01.350 | Установка пневмоцилиндра (c 1.10.07г.) | 6,7 | L=585 | 1 | - | входит в поз.1 |
| 6. | КДМ201 50.04.120 | Установка пневмоцилиндра (c 1.10.07г.) | 6,5 | L=585 | 1 | - | входит в поз.1 |
| 7. | ДС-1853 45.06.400 | Устройство питающее | 300 | 1900×1186×480 | 1 | - |  |
| 8. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×128×113 | 4 | - | входит в поз.2 |
| 9. | ДС-61А 22.00.200 | Установка пневмоцилиндра | 6,5 | 545×140 | 4 | - | входит в поз.2 |
| 10. | ДС-1683 56.02.060 | Установка тензодатчика | 2,7 | 500×165×60 | 3 | - | тензодатчики входят в состав МСУ |

ДС-185 45.12.000 Смеситель (по запчастям).

| ДС-185 45.12.000 Смеситель. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 45.12.010 | Корпус | 77 | 1980×1400×330 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 45.12.150 | Затвор (с 1.10.06) | 157 | 1920×450 | 1 | - | См. раскрытие |
|  | ДС-185 45.10.110 | Затвор (до 1.10.06) | 157 | 1920×450 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-158 45.10 280 | Вал (смесителя) | 273 | L=2100 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 45.10.330 | Вал (смесителя) | 273 | L=2100 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-168 55.01.530 | Установка пневмоцилиндра | 6,8 | 585×(115 | 1 | - | с 01.10.06г. |
| 6. | ДС-168 55.01.510 | Установка пневмоцилиндра | 6,8 | 585×(115 | 1 | - | с 01.10.06г. |
| 7. | ДС-185 45.12.040 | Бронелист (верхний торцевой) | 13,5 | 1048×317×36 | 2 | - |  |
|  | ДС-158 46.10.002 | Бронелист (верхний торцевой) | 12,6 | 1048×317×5 | - | 2 |  |
| 8. | ДС-185 45.12.006, 7 | Бронелист | 2,5 | 231×86×30 | 12 | - |  |
|  | ДС-158 45.10.002 | Бронелист | 2,3 | 231×86×16 | - | 12 |  |
| 9. | ДС-158 45.10.008 | Сектор брони | 6 | 231×226×30 | 24 | 24 |  |
| 10. | ДС-158 46.10.001 | Лист (нижний торцевой) | 12 | 1050×298×6 | 2 | 2 |  |
| 11. | Д597 08.12.056 | Предохранительный лист боковой | 21 | 1397×120×5 | 2 | 2 |  |
| 12. | ДС-185 45.12.001 | Бронелист | 5,86 | 231×226×40 | 2 | - |  |

ДС-158 45.10.280 Вал правый (по запчастям). ДС-158 45.10.330 Вал левый (по запчастям).

| ДС-158 45.10.280 Вал правый. ДС-158 45.10.330 Вал левый. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д597 08.02.317 | Полумуфта | 4,04 | 102×(188,1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Д597 08.02.311 | Крышка проходная | 1,7 | 24×(185 | 1 | 1 |  |
| 3. | Д225А 23.01-01 | Корпус подшипника |  |  | 2 | 2 |  |
| 4. | ДС-185/46200123 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |
| 5. | ДС-158 45.10.300 | Вал | 74,6 | L=1846 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 45.10.281 | Стойка правая | 5,2 | 258×180×70 | 2 | 2 |  |
| 7. | ДС-158 45.10.282 | Лопасть | 3,6 | 150×140×25 | 14 | 14 |  |
| 8. | ДС-158 45.10.283 | Стойка левая | 5,2 | 258×180×70 | 12 | 12 |  |
| 9. | ДС25Б 03.10.024 | Крышка проходная | 2 | 24×(185 | 2 | 2 |  |
| 10. | Д597 08.02.312 | Крышка непроходная | 1,33 | 24×(185 | 1 | 1 |  |
| 11. | ДС-185/1381210745 | Болт М16-8g×70 |  |  | 28 | 28 | крепление лопастей |
| 12. | ДС-185/138110191 | Гайка М16 |  |  | 56 | 56 |  |
| 13. | Д225 01.01-15 | Болт крепления стоек | 0,47 | 175×34,6 | 28 | 28 | крепление стоек |
| 14. | ДС-185/1382110211 | Гайка М20 |  |  | 56 | 56 |  |

ДС-185 45.12.150 Затвор (по запчастям) с 1.10.06г.

| ДС-185 45.12.150 Затвор. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС61 11.02.002 | Крышка | 1,86 | 22×(165 | 2 | 2 |  |
| 2. | ДС-185/461130155 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |
| 3. | ДС61 11.02.006 | Корпус подшипника | 10,5 | 350×330×100 | 2 | 2 |  |
| 4. | ДС-185 45.12.120 | Затвор | 87,4 |  | 1 | - |  |
| 5. | ДС-158 45.10.118 | Лист броневой | 10,2 | 250×310×40 | 4 | 6 |  |
| 6. | ДС-185 45.12.112 | Сектор | 1,29 | 310×157 | 2 | - |  |
|  | ДС-158 45.10.119 | Лист броневой |  |  | - | 4 |  |

Д225Б 23.05-00 Редуктор мешалки (по запчастям).

| Д225Б 23.05-00 Редуктор мешалки. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | Д225Б 2305-01 | Корпус | 165 | 1200х500х485 | 1 | 1 |  |
| 2. | Д225Б 2305-05А | Шестерня | 50 | 113хØ440 | 2 | 2 |  |
| 3. | Д225Б 2305-04А | Шестерня | 14,6 | 113хØ190 | 1 | 1 |  |
| 4. | Д225Б 2305-07Б | Вал | 7,2 | 300хØ65 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д225Б 2305-03А | Шестерня | 57 | 116хØ492,76 | 1 | 1 |  |
| 6. | Д225Б 2305-06А | Вал | 9,8 | 409хØ70 | 3 | 3 |  |
| 7. | Д597 08.02.317 | Полумуфта | 4,04 | 102хØ188,1 | 3 | 3 |  |
| 8. | Д225Б 2305-02А | Шестерня | 5,73 | 113хØ137,21 | 1 | 1 |  |

ДС-185 40.02.000 Бункер излишков (по запчастям).

| ДС-185 40.02.000 Бункер излишков. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 40.02.020 | Бункер | 238 | 2125×870×2245 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 40.04.000-02 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 10,5 | 230×210×1100 | 1 | 1 |  |
| 3. | КДМ201 50.04.120 | Установка пневмоцилиндра | 6,5 | 585×115 | 1 | - | с 1.10.06г. |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415127031 | Пневмоцилиндр |  |  | 1 | - | с задним сферическим шарниром и вилкой для штока |
|  | ДС-185/415126001 | Фитинг прямой |  |  | 2 | - |  |
| 4. | ДС-158 40.01.150 | Затвор | 12,3 | 500×408×420 | 1 | 1 |  |

# Text boxes

бронелисты мешалки

бронелисты мешалки

Агрегат смесительный

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-185 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»

бронелисты затвора

бронелиты затвора

бронелисты затвора

бронелиты затвора