| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат минерального порошка | ДС-185 03.00.000Ч | 3 |
| 2. | Бункер | ДС-185 03.01.000 | 6 |
| 3. | Установка питателя лопастного | ДС-185 03.01.200 | 8 |
| 4. | Блок | ДС-185 05.00.000 | 10 |
| 5. | Дозатор весовой минерального порошка | ДС-185 05.06.000 | 11 |
| 6. | Шнек | ДС-185 03.00.30 | 13 |

| ДС-185 03.00.000Ч Агрегат минерального порошка*. |
| --- |
| Техническая характеристика Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м 3, не менее 23 Способ загрузки бункера Пневмосредствами цементовоза или стационарного склада Рабочее давление воздуха при загрузке бункера, МПа (кГс/см 2) 0,1 (1) |  |

*Агрегат минерального порошка ДС-185 0300000Ч поставляется с системой управления (под тензометрические датчики). В состав системы управления входит шкаф управления, кабели, клеммные коробки.

Если в составе асфальтосмесительной установки уже имеется весодозирующее устройство ВДУ то необходимо заказывать агрегат минерального порошка ДС-185 0300000 (без системы управления).

ДС-185 03.00.000Ч Агрегат минерального порошка (по запчастям).

| ДС-185 03.00.000Ч Агрегат минерального порошка |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 03.01.000 | Бункер | 2319 | 2600×2600×8360 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС59 06.00.160 | Труба | 88,2 | 6400×Ø170 | 1 | 1 |  |
| 3. | ДС-158 03.00.001 | Чехол | 0,5 | Ø520×420 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-158 03.00.003 | Чехол | 1,7 | Ø1080×850 | 1 | 1 |  |
| 5. | ДС-158 03.00.260 | Опора | 103 | 3300×350 | 1 | 1 | с 01.01.2007г. |
| 6. | ДС-158 03.00.270 | Опора | 103 | 3300×350 | 1 | 1 | с 01.01.2007г. |
| 7. | ДС59 00.00.114 | Рукав | 1 | 2000×Ø40 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 03.00.030 | Шнек | 332 | 3935×780×440 | 1 | 1 | см. раскрытие |
| 9. | ДС-185 05.00.000 | Блок | 1240 | 2610×2610×2990 | 1 | - | под тензодатчики, см. раскрытие |
|  | ДС-158 05.00.000В | Блок | 1788 | 2610×2610×2990 | - | 1 | С рычажной системой без весоголовки |
| 10. | ДС-185 03.00.080 | Лестница | 112 | 700×2170×4410 | 1 | 1 |  |
| 11. |  | Система управления |  |  | 1 | - |  |

ДС-185 03.01.000 Бункер (по запчастям).

| ДС-185 03.01.000 Бункер. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС59 06.00.230 | Фильтр | 28 | 1730×825 | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС59 06.00.280 | Лента | 0,135 | L=1760 | 2 | 2 |  |
|  | ДС59 06.00.253 | Рукав | 0,03 | 530×Ø142 | 6 | 6 |  |
|  | ДС59 06.00.254 | Рукав | 0,09 | 575×Ø542 | 1 | 1 |  |
|  | АТЦ-8-500А 0502-13 | Пружина | 0,36 | 126×Ø52 | 1 | 1 |  |
| 2. | ДС-185 40.04.000-02 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 10,5 | 230×210×1100 | 1 | 1 | верхний |
| 3. | ДС117-2Е 03.00.020 | Труба | 47,7 | 3500×205 | 1 | 1 |  |
| 4. | ДС-185 40.04.000-01 | Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 9,5 | 230×210×850 | 1 | 1 | нижний |
| 5. | ДС-158 04.00.020 | Труба | 21 | 1002×540 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-158 04.00.030 | Бункер | 1375 | 6976×Ø2380 | 1 | 1 |  |
| 7. | ДС-158 04.00.040 | Лестница | 84,5 | 5400×735×818 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-185 03.01.300 | Опора | 470 | 2400×2400×3000 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 03.01.200 | Установка питателя лопастного | 220 | 1650×877 | 1 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | L=600 | 6 | 6 |  |

ДС-185 03.01.200 Установка питателя лопастного (по запчастям).

| ДС-185 03.01.200 Установка питателя лопастного |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-168 72.02.210 | Воронка | 44 | 1077×Ø592×604 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | 508×2,4 | 1 | 1 | t=25,4 |
| 3. | ДС-168 72.02.302 | Полумуфта | 2,4 | Ø173,9×50 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-185/417462054 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | 1 | N=1,1 кВт |
| 5. | ДС-158 04.02.010 | Питатель лопастной | 130 | 855×Ø335 | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-158 04.01.014 | Полумуфта | 1,9 | Ø173,1×56 | 1 | 1 |  |
|  | Д709 02.02.014 | Крышка подшипника | 0,9 | Ø150×32 | 1 | 1 | сквозная |
|  | Д709 02.02.019 | Крышка подшипника | 1,2 | Ø150×23 | 1 | 1 | глухая |
|  | ДС-185/461130121 | Подшипник |  |  | 2 | 2 |  |

ДС-185 05.00.000 Блок (по запчастям).

| ДС-185 05.00.000 Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 05.01.000 | Ферма | 743 | 2650×2410×2440 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 05.06.000Ч | Дозатор весовой минерального порошка |  | 1380×1062×1065 | 1 | 1 | с системой управления (под тензодатчики). |
|  | или |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185 05.06.000 | Дозатор весовой минерального порошка | 172 | 1380×1062×1065 | 1 | - | без системы управления (под тензодатчики). |
|  | ДС-158 05.04.000В | Дозатор весовой минерального порошка | 289,3 | 1380×1170×1900 | - | 1 | на рычажной системе, без весоголовки |

ДС-185 05.06.000 Дозатор весовой минерального порошка (по запчастям).

| ДС-185 05.06.000 Дозатор весовой минерального порошка. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 05.06.070 | Бункер | 62 | 1030×680×795 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | L=500 | 1 | - |  |
| 3. | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 |  | L=950 | 1 | - |  |
| 4. | ДС-1683 55.07.110 | Установка тензодатчика | 2,7 | 500×60×165 | 2 | - | тензодатчики в состав дозатора не входят |
| 5. | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×128×113 | 1 | - |  |
| 6. | ДС-61А 22.00.180 | Установка пневмоцилиндра | 6,6 | 705×140 | 1 | - |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/415127031 | Пневмоцилиндр |  |  | 1 | - | с задним сферическим шарниром и вилкой для штока |
|  | ДС-185/415127001 | Фитинг прямой |  |  | 2 | - |  |
| 7. | ДС-158 05.04.410 | Затвор | 10,2 | 682×160 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-158 05.04.340 | Боковина | 2,5 | 330×40×315 | 1 | 1 |  |
| 9. | ДС-185 05.06.130 | Боковина | 4 | 400×190×315 | 1 | 1 |  |
| 10. | ДС-185/342831526 | Выключатель |  |  | 1 | 1 |  |

ДС-185 03.00.030 Шнек (по запчастям).

| ДС-185 03.00.030 Шнек |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание |
|  |  |  |  |  | ДС-185 | ДС-158 |  |
| 1. | ДС-185 03.00.050 | Корпус | 120,8 | 3530×403 | 1 | - |  |
| 2. | ДС-185 03.00.040 | Цепь | 3,8 | 1473,2×24,2 | 1 | - | t=25,4 |
| 3. | ДС-185 03.00.070 | Шнек | 124,9 | 3667×Ø250 | 1 | - |  |
| 4. | ДС117-2Е 03.03.140 | Привод | 55,5 | 560×260 | 1 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |  |
|  | ДС-185/417462018 | Мотор-редуктор |  |  | 1 | 1 | N=2,2 кВт |
|  | ДС117-2Е 03.03.071 | Звездочка (на мотор-редукторе) | 2,9 | 50×Ø178,1 | 1 | 1 |  |
|  | ДС117-2Е 03.03.074 | Кольцо | 0,8 | 32×Ø56 | 1 | 1 |  |
| 5. | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | Ø 220×101 | 1 | 1 |  |
| 6. | ДС-168 44.00.175 | Звездочка (на шнеке) | 2,9 | 55×Ø173,9 | 1 | - |  |
| 7. | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22×Ø145 | 1 | 1 |  |
| 8. | ДС-185/253131005 | Манжета 2,2 - 55×80-1 |  |  | 2 | 1 |  |
| 9. | ДС-185/461130153 | Подшипник |  |  | 1 | 1 |  |

# Text boxes

Агрегат минерального порошка

Каталог запасных частей

Кременчуг 2007г.

Установка

асфальтосмесительная ДС-185 (ДС-158)

производительностью 48…56 т/ч

ОАО  «Кредмаш»

Затвор дозатора