| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| 1. | Агрегат смесительный | ДС-168 50.000Ч. | 4 |
| 2. | Элеватор минерального порошка и пыли | ДС-168 52.00.000 | 7 |
| 3. | Корпус элеватора | ДС-168 52.01.000 | 9 |
| 4. | Вал грузовой | ДС-61А 02.01.810 | 12 |
| 5. | Башмак | ДС-61А 02.01.490 | 14 |
| 6. | Вал натяжной | ДС-61А 02.01.570 | 16 |
| 7. | Блок нижний | ДС-168 55.00.000 | 18 |
| 8. | Дозатор битума весовой (с рычажной системой) | ДС-168 55.07.000В | 20 |
| 9. | Дозатор битума весовой (на тензодатчиках) | ДС-1683 55.07.000 | 22 |
| 10. | Смеситель | ДС-168 55.01.000 | 24 |
| 11. | Затвор | ДС-168 55.01.110 | 28 |
| 12. | Вал смесителя правый | ДС-168 55.01.400 | 30 |
| 13. | Вал смесителя левый | ДС-168 55.01.440 | 32 |
| 14. | Пневмосистема | ДС-168 55.02.000 | 34 |
| 15. | Блок | ДС-168 55.02.320 | 36 |
| 16. | Система подачи битума | ДС-168 55.06.000 | 38 |
| 17. | Редуктор цилиндрический | ДС-168 55.06.550. | 40 |
| 18. | Редуктор смесителя | ДС61 10.02.000 | 42 |
| 19. | Шнек | ДС-61А 10.05.000 | 44 |

| № п/п | Наименование | Обозначение | №стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Блок средний | ДС-1683 56.00.000Ч | 46 |
| 21. | Дозатор каменных материалов (на тензодатчиках) | ДС-1683 56.01.000 | 48 |
| 22. | Дозатор минерального порошка и пыли (на тензодатчиках) | ДС-1683 56.02.000 | 50 |
| 23. | Блок затворов | ДС-61А 22.00.000 | 52 |
| 24. | Блок средний | ДС-1683 56.00.000 | 54 |
| 25. | Дозатор каменных материалов (с рычажной системой) | ДС-168 51.01.000В | 56 |
| 26. | Дозатор минерального порошка (с рычажной системой) | ДС-61А 20.03.000В | 58 |
| 27. | Блок верхний | ДС-168 57.00.000 | 60 |
| 28. | Питатель лопастной | ДС-168 57.15.000 | 62 |
| 29. | Корпус | ДС50А 10.00.040 | 64 |
| 30. | Корпус | ДС50А 10.00.120 | 66 |
| 31. | Привод питателя левый | ДС61 30.07.000 | 68 |
| 32. | Привод питателя правый | ДС61 30.08.000 | 70 |
| 33. | Блок грохота | ДС-168 58.00.000 | 72 |
| 34. | Грохот | ДС-168 58.01.000 | 74 |
| 35. | Короб | ДС-168 58.02.000 | 76 |
| 36. | Бункер излишков и негабарита | ДС-61А 04.00.000 | 80 |
| 37. | Элеватор | ДС-1686 51.00.000 | 82 |
| 38. | Корпус элеватора | ДС-1686 51.01.000 | 84 |
| 39. | Вал грузовой | ДС-168 51.01.290 | 87 |
| 40. | Вал натяжной | ДС-168 51.01.310 | 89 |

| ДС-168 50.00.000 Агрегат смесительный. |
| --- |
| Техническая характеристика Тип агрегата -башенный со смесителем периодического действия Тип элеватора -цепной вертикальный с каменных материалов сомкнутыми ковшами гравитационной выгрузки Высота подъёма -14,7 материала, м Тип элеватора -цепной вертикальный с минерального сомкнутыми ковшами, порошка и пыли гравитационной выгрузки Высота подъёма -11,45 материала, м Тип смесителя -двухвальный, лопастной Размер проезда пор смесительным агрегатом м: -высота -3,1 -ширина -3,8 |  |

ДС-168 50.00.000 Агрегат смесительный (по запчастям).

ДС-168 50.00.000 Агрегат смесительный

| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ДС-168 50.00.070 ДС-168 50.00.080 ДС-168 50.00.090 ДС-168 52.00.000 ДС-168 50.00.100 ДС-168 50.00.110 ДС-168 55.00.000 КДМ201 50.00.210 ДС-168 56.00.000 ДС-168 57.00.000 ДС-168 58.00.000 ДС-61А 04.00.000 ДС-1686 51.00.000 | Опора Опора Опора Элеватор минерального порошка и пыли Опора Опора Блок нижний Опора Блок средний Блок верхний Блок грохота Бункер излишков и негабарита Элеватор (каменных материалов) | 275,7 275,7 278,7 3686 101 102 9900 275 2850 7526 3690 1757 7470 | 600×600×2950 600×600×2950 600×600×2950 L=12610 400×400×2950 400×400×2950 7200×3128×3000 600×600×2950 5500×3140×2050 7280×3128×3070 5150×2990×2175 4884×1400×3436 15360×3639 | 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 | см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие |

ДС-168 52.00.000 Элеватор минерального порошка и пыли (по запчастям). Вместимость ковша минерального порошка, л-3,6 Вместимость ковша пыли, л-1,9 Шаг ковшей м-0,2 Скорость движения цепи, м/с-0,5

| ДС-168 52.00.000 Элеватор минерального порошка и пыли. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. | ДС-168 52.01.000 ДС-61А 02.00.210 | Корпус элеватора Лоток | 3295 150 | L=12610 12450×1114×2697 | 1 1 | см. раскрытие |

ДС-168 52.01.000 Корпус элеватора (по запчастям).

| ДС-168 52.01.000 Корпус элеватора (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-158 21.00.030 (код 142008033) ДС-61А 02.01.070 ДС-61А 02.01.071 ДС-61А 02.01.072 (код 417113484) ДС-61А 02.01.080 ДС60 02.02.020 ДС-61А 02.01.130 ДС-61А 02.01.160 ДС-185 41.03.020 ДС-185 02.01.110 ДС61 02.04.010 | Цепь (ПР44,45-17240 12зв., 5,33м) Установка редуктора входит: Шкив Полумуфта Редуктор 1Ц2У-160-40-11-У1 Орган рабочий входит: Ковш минерального порошка Цепь Цепь Цепь Орган рабочий входит: Ковш пыли | 4 120 11 5,3 635 3,8 10,4 26,6 32,8 505 2,7 | L=533 590×335×345 60×(258,4 115×(188,1 24230×204 196×256×158 L=1250 L=3050 L=4050 24230×204 196×141×158 | 1 1 1 1 1 1 121 1 1 5 1 121 |  |

| ДС-168 52.01.000 Корпус элеватора |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт.кг | Габариты, мм (длинна,ширина,высота) | Кол-во | Примечание |
| 5. 6. 7. 8. | ДС-61А 02.01.120 ДС-61А 02.01.130 ДС-185 41.03.020 ДС-61А 02.01.780 Н4110022 ДС-61А 02.01.790 (код 332530219) ДС-61А 02.01.810 (код 256311251) ДС-61А 02.01.490 | Звено соединительное Цепь Цепь Установка двигателя: входит: Шкив Двигатель (со шкивом) Двигатель АИР100S4СУ2 N=3кВт Вал грузовой Ремень В(Б)-1600Щ Башмак | 0,92 10,4 32,8 41 4,8 36 123 330 | 134×136 L=1250 L=4050 362×263 60×(168,4 362×263 L=920 1010×1150×1526 | 6 1 5 1 1 1 1 2 1 | см. раскрытие см. раскрытие |

ДС-61А 02.01.810 Вал грузовой (по запчастям).

| ДС-61А 02.01.810 Вал грузовой. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | ДС-61А 02.01.021 ДС-61А 02.01.811 Д597 08.02.317 Н1050028 Н1050055 Н7110237 Н7110239 Н7110273 (код 253131002) (код 462200123) | Звёздочка Вал Полумуфта Корпус 130 Корпус 130 Крышка 130 Крышка Крышка 130 Манжета 2.2-70×95-1 Подшипник 3612 | 29 34,8 4,04 8,9 8,8 1,34 1,8 1,31 | 100×(445,4 1017×(85 102×188,1 280×65×197 280×65×194 24×(185 16×(185 24×(185 | 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 |  |

ДС-61А 02.01.490 Башмак (по запчастям).

| ДС-61А 02.01.490 Башмак. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-61А 02.01.510 ДС-61А 02.01.570 ДС-61А 02.01.491 Н8070006 | Корпус элеватора Вал натяжной Гайка Винт | 125 110 0,88 | 1150×860×1130,5 920 (46×40 | 1 1 2 2 | ( натяжное ( устройство ( |

ДС-61А 02.01.570 Вал натяжной (по запчастям).

| ДС-61А 02.01.570 Вал натяжной |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ДС-61А 02.01.021 ДС-61А 02.01.023 ДС-61А 02.01.591 ДС-61А 02.01.595 Н1050053 Н7110226 Н7110234 (код 9253131100) (код 461130188) | Звёздочка Крышка Вал Звёздочка Корпус 110 Крышка Крышка Манжета 1,2-65×90-1 Подшипник 1612 | 29 1,6 26 29 5,2 1,15 1,26 | 100×(445,4 1017×(155 884×(80 100×445,4 196×55×160 19×(195 25×(155 | 1 2 1 1 2 1 1 4 2 |  |

ДС-168 55.00.000 Блок нижний (по запчастям).

| ДС-168 55.00.000 Блок нижний |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | ДС-168 55.07.000В ДС-1683 55.07.000 ДС-168 55.01.000 ДС-168 55.02.000 ДС-168 55.04.000 ДС-168 55.06.000 ДС-61 10.02.000 ДС-61А 10.00.330 ДС-61А 10.05.000 ДС-185 51.03.070 (код 142008033) код 334130441 | Дозатор битума (с рычажной системой) Дозатор битума (на тензодатчиках) Смеситель Пневмосистема Ферма Система подачи битума Редуктор смесителя Муфта (между редуктором и двигателем) Шнек Цепь (пр-44,45-17240,22зв.) Двигатель 4АМ280SУ.3 380/660 В | 215 255 3850 250 2210 790 860 30,5 225 3,8 | 1100×1275×1700 1100×1060×1165 2580×2110×1650 5400×3228 5600×3128×956 1318×720×632 305 3726×1110×910 L=978 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 | см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие см. раскрытие |

ДС-168 55.07.000В Дозатор битума весовой (с рычажной системой) (по запчастям).

| ДС-1683 55.07.000 Дозатор битума весовой (с рычажной системой). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1.. 2. 3. 4. | ДС-168 55.07.010 код 344352402 код 342831404 код 427489045 | Бак Электронагреватель ТЭН 170Д10/1S220 Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2,3 Указатель циферблатный УЦК-1-400/300-10-1,0-Д | 162,5 | 960×780×830 | 1 4 1 1 | в состав дозатора не входит |

ДС-1683 55.07.000 Дозатор битума весовой (на тензодатчиках) (по запчастям).

| ДС-1683 55.07.000 Дозатор битума весовой (на тензодатчиках). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1.. 2. 3. 4. | ДС-1683 55.07.110 ДС-168 55.07.010 код 344352401 код 342831404 | Установка тензодатчика Бак Электронагреватель ТЕН 170Д 10/15-220 Выключатель ВП 15К-21Б211-54Т2,3 | 2,7 162,5 | 500×60×165 960×780×830 | 2 1 4 1 | тензодатчики в состав дозатора не входят |

ДС-168 55.01.000 Смеситель (по запчастям). Масса одного замеса, кг не более 2000 Время приготовления одного замеса, с не менее 45

| Лист 1 ДС-168 55.01.000 Смеситель. Листов 3 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ДС-168 55.01.010 ДС-168 55.01.110-01 ДС-168 55.01.110 ДС-168 55.01.400 ДС61 11.03.000 ДС-168 55.01.440 ДС61 11.04.000 ДС-168 55.01.510 ДС-168 55.01.210 ДС-185 45.05.970 ДС-168 55.01.530 ДС-168 55.01.250 ДС-168 55.01.270 | Корпус Затвор Затвор Вал смесителя правый Вал смесителя правый Вал смесителя левый Вал смесителя левый Установка пневмоцилиндра входит: Пневмоцилиндр в сборку входит: Пневмоцилиндр Установка пневмоцилиндра входит: Пневмоцилиндр ДС-185 45.05.970 входит: Пневмоцилиндр ДС-185.45.05.970 | 671 275 275 850 850 850 850 6,8 14 6,8 14 12 | 2584×1970×1050 585×1115×115 585×115×115 585×115×115 520×155×280 520 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 | с 1.06.2003г. до 1.06.2003г. с 01.2003г. до 01.2003г. с 01.2002г. до 01.2003г. с 1.06.2004г. до 1.06.2004г. с 1.06.2004г. до 1.06.2004г. до 1.06.2004г. |

| ДС 168 55.01.000 Смеситель Лист 2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во до 1.08.2003г. | Кол-во с 1.08.2003г. | Примечание |
| 7. 8. 9. 10. 11. | ДС-168 55.01.001 ДС-168 55.01.001 ДС61 11.00.004 ДС-168 55.01.006 ДС-168 55.01.003 ДС-168 55.01.008 ДС-168 55.01.004 ДС-168 55.01.009 ДС-168 55.01.002 ДС61 11.00.002 | Лист (торцевой нижний) Лист (торцевой нижний) Лист (торцевой верхний) Лист (торцевой верхний) Лист Лист Лист Лист Лист броневой Лист броневой | 63 63 32 27 8,1 5,4 11,1 9,3 7,8 8,8 | 1740×520×12 1740×490×12 1750×200×12 1750×200×12 225×240×20 243×160×20 434×145 420×145×78 188×240×20 252×240×20 | 2 14 2 14 28 | 2 14 2 42 | 2шт до 1.10.2004г. 2шт с 1.10.2004г. |

| ДС-168 55.01.000 Смеситель Лист3 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 12. 13. 14. | ДС 61 11.00.006 код 1381220261 код 1381220223 | Лист броневой Болт М16Х50.58.019 ГОСТ 7786-81 (крепление бронелистов чугунных) Болт М16Х50.58.019 ГОСТ 7785-81 (крепление стальных торцевых бронелистов)) | 2,1 | 836×200 | 4 116 28 |  |

ДС-168 55.01.110-01 Затвор (по запчастям).

| ДС-168 55.01.110-01 Затвор. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ДС-168 55.01.120 ДС-168 55.01.140 ДС-168 55.01.160 ДС-168 55.01.180 ДС-168 55.01.111 ДС-168 55.01.112 ДС-168 55.01.113 ДС61 11.02.002 ДС61 11.02.005 ДС61 11.02.006 код 9816121067 код 461130155 код 1381220261 | Затвор Фланец Рычаг Рычаг Лист броневой Втулка Вал Крышка Втулка Корпус подшипника Кольцо СП81-64-6 Подшипник 1311 Болт М16х50.58.019, ГОСТ 7786-81 (крепление бронелистов) | 104 7,5 6,5 6,5 15,1 0,2 7,4 1,86 0,26 10,8 | 1680×464 130×(180 379×177 369×174 470×208×95 27×(65 390×(65 22×(165 27×(65 350×100×335 | 1 2 1 1 7 2 2 2 2 2 4 2 14 | на рис. не показан |

ДС-168 55.01.400 Вал смесителя правый (по запчастям).

| ДС-168 55.01.400 Вал смесителя правый |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | ДС-168 55.01.410 ДС-168 55.01.401 ДС-168 55.01.402 ДС61 11.03.010 ДС61 10.00.014 ДС61 11.03.006 ДС61 11.03.007 ДС61 11.03.012 ДС61 11.03.031 ДС61 11.03.032 ДС61 11.03.033 ДС61 11.03.034 Д647 11.02.001 Д647 11.02.009 Д647 11.02.011 Д647 11.02.017 код 462200129 код 253131211 код 257212108 | Корпус сальника Болт натяжной (крепление лопаток к стойкам) Шайба Вал Втулка Крышка непроходная Грундбукса Полумуфта Стойка Стойка Лопатка левая Лопатка правая Крышка проходная Корпус подшипника Втулка Болт (М30×240) (крепление стоек к валам) Подшипник 3620 Манжета 2,2-120×150-1 Набивка однослойного плетения АП-31-5 | 7,9 1 0,13 247 1 5,4 1,92 22,4 20 20 13,5 13,5 5,2 10,8 4,6 1,6 0,6 | 45×(280 М30×130 (60Х8 2257×140×140 48×(120 35×(290 30×(200 150×(331,4 260×110×400 260×110×400 210×188×285 210×188×285 25×(290 450×100×305 144×(129 | 2 14 14 1 1 1 2 1 10 4 4 10 3 2 2 28 2 3 2 |  |
| ДС-168 55.01.440 Вал смесителя левый (по запчастям). |

| ДС-168 55.01.440 Вал смесителя левый |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | ДС-168 55.01.410 ДС-168 55.01.401 ДС-168 55.01.402 ДС61 11.03.010 ДС61 10.00.014 ДС61 11.03.006 ДС61 11.03.007 ДС61 11.03.012 ДС61 11.03.031 ДС61 11.03.032 ДС61 11.03.033 ДС61 11.03.034 Д647 11.02.001 Д647 11.02.009 Д647 11.02.011 Д647 11.02.017 код 462200129 код 253131211 код 257212108 | Корпус сальника Болт натяжной (крепление лопаток к стойкам) Шайба Вал Втулка Крышка непроходная Грундбукса Полумуфта Стойка Стойка Лопатка левая Лопатка правая Крышка проходная Корпус подшипника Втулка Болт (М30×240) (крепление стоек к валам) Подшипник 3620 Манжета 2,2-120×150-1 Набивка однослойного плетения АП-31-5 | 7,9 1 0,13 247 1 5,4 1,92 22,4 20 20 13,5 13,5 5,2 10,8 4,6 1,6 0,6 | 45×(280 М30×130 (60×8 2257×140×140 48×(120 35×(290 30×(200 150×(331,4 260×110×400 260×110×400 210×188×285 210×188×285 25×(290 450×100×305 144×(129 | 2 14 14 1 1 1 2 1 10 4 4 10 3 2 2 28 2 3 2 |  |

ДС-168 55.02.000 Пневмосистема (по запчастям).

| ДС-168 55.02.000 Пневмосистема |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ДС-168 55.02.040 ДС-168 55.02.320 ДС-168 55.02.350 ДС-168 55.02.360 ДС-168 55.02.370 ДС-168 55.02.380 | Влагоотделитель Блок Пневмораспределитель Пневмораспределитель Пневмораспределитель Маслораспылитель | 19,8 2,2 1,2 1,2 1,2 4,7 | 346×(170×806 550 128×113×166 129×125×166 128×113×166 544 | 1 1 3 1 2 1 | см. раскрытие |

ДС-168 55.02.320 Блок (по запчастям).

| ДС-168 55.02.320 Блок. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. | ДС-168 55.02.340 код 415633013 код 421153151 | Блок (подготовка воздуха) Маслораспылитель С202-L00 Фильтр С202-F00 | 0,9 | 124×90×195 | 1 1 1 | входит в поз.1 входит в поз.1 |

ДС-168 55.06.000 Система подачи битума (по запчастям).

| ДС-168 55.06.000 Система подачи битума. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | ДС 168 55.06.460 ДС-168 55.06.550 ДС-158 50.05.080 (код 142008033) ДС-185 45.07.120 К-80-(((-00-01 ДС-168 55.06.005 ДС-168 55.06.006 ДС61 13.00.003 ДС61 13.00.000Ч код 332790236 код 256311261 | Установка пневмоцилиндра Редуктор цилиндрический Цепь (ПР-25,4-6000,20зв) Насос битумный Кран трёхходовой (80 с паровым обогревом Шкив Шкив Полумуфта (на двигателе) Полумуфта (на редукторе) Двигатель АИР 132S4У2 N=7,5кВт Ремень В(Б)-2000Ш | 6,6 80 1,3 128 27,5 12,3 7,8 4,8 2,8 | 535 475×436×335 L=500 410×415×502 80×(258,4 85×(208,4 115×(173,1 58×(173,1 | 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 | см. раскрытие См. раскрытие В бит. хоз-ве |

ДС-168 55.06.550 Редуктор цилиндрический (по запчастям).

| ДС-168 55.06.550 Редуктор цилиндрический (по запчастям). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ДС-168 55.06.551 ДС-168 55.06.552 ДС-158 00.22.303 код 462400270 код 462400272 | Вал-шестерня Колесо зубчатое Вал тихоходный Подшипник 7609 Подшипник 7611А | 4 9,6 5,3 | 288×(76 55×(260,31 290×(70 | 1 1 1 2 2 |  |

ДС61 10.02.000 Редуктор смесителя (по запчастям).

| ДС-61 10.02.000 Редуктор смесителя. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | ДС61 10.02.001 ДС61 10.02.002 ДС61 10.02.003 ДС61 10.02.004 ДС61 10.02.005 ДС61 10.02.006 ДС61 10.02.007 ДС61 10.02.026 ДС61 10.02.027 ДС61 10.02.028 ДС61 11.03.012 код 253131211 код 253131003 код 462400255 код 462400254 код 462400273 код 462400276 | Корпус редуктора Крышка редуктора Вал Вал-шестерня Вал-шестерня Вал Колесо Колесо зубчатое Колесо зубчатое Колесо зубчатое Полумуфта Манжета 2,2-120×150-1 Манжета 2,2-80×105-1 Подшипник 7518 Подшипник7522 Подшипник 7612 Подшипник 7615 | 220 160 34 19,7 10,8 15,6 32,5 39,5 32 39,5 22,4 | 1310×480×295 1310×450×290 545×(125 384×(120,5 515×(78 384×(100 90×(313,4 118×(368,3 128×(310,4 118×(368,2 150×(331,4 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 |  |

ДС-61А 10.05.000 Шнек (по запчастям).

| ДС-61 10.05.000 (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 | ДС61А 10.05.050 (код 142008026) ДС-61 70.05.050 Д646-1 04.05.150 ДС-95 45.06.024 Д620 03.01.006 Н1050019 код 9253131100 код 417462011 код 461130154 | Цепь (ПР-25,4-6000, 56зв, 1,422м) Шнек Звёздочка Корпус подшипника Звёздочка Корпус 110 Манжета 1,2-65×90-1 Мотор-редуктор ЗМП-50-56-510-110,УЗ Подшипник 1310 | 3,7 93 5,2 22 2,45 4,6 0,605 | 1445 3611 (173,1×112 524×131×472 (173,1×30 260×60×163 65×90 27×110 | 1 1 1 1 1 1 3 1 2 |  |

ДС-168 56.00.000Ч Блок средний в производстве с 1.10.2000г. (по запчастям)

| ДС-1683 56.00.000Ч Блок средний в производстве с 1.10.2000г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. | ДС-168 55.02.300 ДС-1683 56.01.000 ДС-1683 56.02.000 ДС-1683 56.04.000 ДС 61А 20.00.050 код 415631101 код 415633401 код 373211119 код 421213514 | Пневмораспределитель Дозатор каменных материалов Дозатор минерального порошка Ферма Блок Модульное устройство П-МК01 1684 УХЛ4 Модульное устройство П-МК 0610Х6УХЛ4 Клапан Ду 20 Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 | 2,1 1125 255 1262 7,7 | 217×140×90 h=1710 5400×3232×2044 330×360 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | см. раскрытие Влагоотделитель П036 входит в поз. 5 Маслораспылитель поз.7 входит в поз.5 |

ДС-1683 56.01.000 Дозатор каменных материалов (на тензодатчиках) (по запчастям).

| ДС-1683 56.01.000 Дозатор каменных материалов (на тензодатчиках). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. | ДС-1683 56.01.040 ДС-61А 22.00.000 ДС61 75.02.010 | Установка тензодатчика Блок затворов Бункер весовой | 395 570 | 1850×1580×504 2115×1735×1176 | 3 1 1 | Тензодатчик в состав дозатора не входит см. раскрытие |

ДС-1683 56.02.000 Дозатор минерального порошка и пыли (на тензодатчиках) (по запчастям).

| ДС-1683 56.02.000 Дозатор минерального порошка и пыли (на тензодатчиках). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 | ДС-1683 56.02.020 ДС-1683 56.02.060 ДС-1683 56.02.010 ДС-61А 20.03.020 ДС-61А 20.03.030 | Установка пневмоцилиндра Установка тензодатчика Щека Днище Щека | 6,5 2,7 8,3 26 5,3 | 500×165×60 335×291×585 335×185 335×40×450 | 1 2 1 1 1 | тензодатчик в состав дозатора не входит ( ( ( затвор ( ( |

ДС-61А 22.00.000 Блок затворов (по запчастям).

| ДС-61А 22.00.000 Блок затворов |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ДС-61А 22.00.150 ДС-61А 22.00.180 ДС-61А 22.00.200 ДС-61А 22.05.000 ДС-61А 22.06.000 ДС-61А 22.07.000 ДС-61А 22.08.000 ДС-168 55.02.360 ДС-168 55.02.370 код 255711019 код 255711019 код 255711019 | Рама Установка пневмоцилиндра Установка пневмоцилиндра Затвор щебня Затвор щебня Затвор песка Затвор щебня Пневмораспределитель Пневмораспределитель Трубопровод TRN 10/8 Трубопровод TRN 10/8 Трубопровод TRN 10/8 | 93 6.6 6.5 42 42 40 42 1.2 1.2 | 1850×1280 750×140 545×140 791×360×473 791×360×467 791×360×430 791×360×473 129×125×166 128×113×166 L=0,7м L=0,6м L=0,5м | 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 |  |

ДС-168 56.00.000 Блок средний в производстве с 1.10.1992г. (по запчастям). до 1.10.2000г.

| ДС-168 56.00.000 Блок средний в производстве с 1.10.1992г. до 1.10.2000г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. | ДС-168 56.01.000 ДС61А 20.00.050 код 415631101 код 415633401 ДС61А 20.03.000 ДС61А 20.05.000 ДС61А 22.00.000 код 373211119 код 421213514 | Дозатор каменных материалов Блок входит: Модульное устройство П-МК01 1684 УХЛ4 Модульное устройство П-МК 0610Х6УХЛ4 Дозатор минерального порошка Ферма Блок затворов Клапан Ду 20 Манометр МТП-1М-1МПа-2,5 | 640 7,7 337 1076 395 | 3140×2577×1631 5400×3232×2050 1850×1580×504 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

ДС-168 56.01.000В Дозатор каменных материалов (с рычажной системой) (по запчастям).

| ДС-168 56.01.000В Дозатор каменных материалов (с рычажной системой). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. | ДС-61 75.02.010 код 427488019 | Бункер весовой Указатель УЦК1 400/480-10-5,0-Д | 640 | 3140×2577×1631 | 1 1 | в состав дозатора не входит |

ДС-61А 20.03.000В Дозатор минерального порошка (с рычажной системой) (по запчастям).

| ДС-61А 20.03.000В Дозатор минерального порошка (с рычажной системой). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. | ДС-61А 20.03.050 ДС-61А 20.03.110 код 421488015 | Установка пневмоцилиндра Бункер Указатель УЦК 400/500-Д-10-1 | 15 145 | 505×127×262 1460×1160×1070 | 1 1 1 | в состав дозатора не входит |

ДС-168 57.00.000 Блок верхний (по запчастям).

| ДС-168 57.00.000Ч Блок верхний. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | ДС-168 57.00.170 (код 142008026) ДС-168 57.01.000 ДС61 80.01.010 ДС-168 57.15.000 ДС50А 10.00.040 ДС50А 10.00.120 ДС61 30.07.000 ДС61 30.08.000 ДС-185 40.03.000 ДС-185 40.03.000-01 ДС-185 40.03.000-02 код 421141169 | Цепь (ПР-25,4-6000, 36зв) Блок Входит: Бункер минерального порошка и пыли Питатель лопастной Корпус Корпус Привод питателя левый Привод питателя правый Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287.У2 5Ц2.822.021-07 | 2,4 4972 487 144 26 30,4 99,7 99,7 7,82 6,5 10,3 | L=914,4 5696×3128×2857 850×2980×2603 1020×(330×300 350×290 430×290 670×310×415 675×310×410 790×200×892 415×200×517 990×200×1092 | 1 1 2 2 2 1 1 4 4 4 4 |  |

ДС-168 57.15.000 Питатель лопастной (по запчастям).

| ДС-168 57.15.000 Питатель лопастной. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ДС-168 57.15.010 ДС61 80.02.050 ДС61 30.02.003 ДС61 30.02.004 Д709 02.02.014 Д709 02.02.016 Д709 02.02.017 Д709 02.02.018 Д709 02.02.019 код 0461110235 код 9253131100 код 257212108 | Ротор Звёздочка Корпус Втулка Крышка Крышка корпуса Корпус сальника Сальник Крышка Подшипник 211 Манжета 1,2-65×90-1 Набивка однослойного плетения АП-31-Т5 | 48 6,9 49 0,54 0,9 14,7 4,1 0,46 1,2 0,06 | 976×(250 47×(230,8 604×(330×300 40×65 32×(150 148×(330 38×(235 32×(125 23×(150 | 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 5 |  |

ДС50А 10.00.040 Корпус (по запчастям).

| ДС50А 10.00.040 Корпус |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | ДС50А 10.00.046 ДС50А 10.00.047 Д709 02.02.016 Д709 02.02.017 Д709 02.02.018 ДС117-2Е 04.09.043 код 461110235 код 925 3131100 код 257212106 | Вал Крышка Крышка корпуса Корпус сальника Сальник Втулка Подшипник 211 Манжета 1,2-65Х90-1 Набивка однослойного плетения АП-31-Т5 | 7,9 1,1 14,7 4,1 0,46 0,25 0,06 | 325×(70 25×(150 148×(330 38×(235 32×(125 35×(65 L=1500 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1. |  |

ДС50А 10.00.120 Корпус (по запчастям).

| ДС50А 10.00.120 Корпус. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. | ДС50А 10.00.112 ДС50А 10.00.113 ДС50А 10.00.127 ДС117-2Е 04.09.043 Д709 02.02.014 Д709 02.02.016 Д709 02.02.017 Д709 02.02.018 код 9253131100 код 461110235 код 257212108 | Вал Втулка Звёздочка Втулка Крышка Крышка корпуса Корпус сальника Сальник Манжета 1,2-65×90-1 Подшипник 211 Набивка однослойного плетения АП-31-5 | 9,2 0,8 1,9 0,25 0,9 14,7 4,1 0,06 | 262×(65 52×(65 45×(173,9 35×(65 32×(150 148×(330 38×(235 32×(125 L=1500 | 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 |  |

ДС-61 30.07.000 Привод питателя левый (по запчастям).

| ДС61 30.07.000 Привод питателя левый. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-61 30.07.020 ДС61 30.07.080 ДС61 30.07.011 код 417134029 ДС61 30.07.050 ДС61 30.07.070 ДС61 30.03.016 код 332390135 ДС-158 50.06.140 (код 1420080126) | Редуктор входит: Звёздочка редуктора Полумуфта редуктора Редуктор Ч100-40-52-1-К-У1 Рама Электродвигатель входит: Полумуфта двигателя Двигатель 2АИ80В4 УЗ 380В, 50Гц JM1081 Цепь (ПР-25,4-6000,12зв.) 0,305м | 61,7 4,5 1,06 61,7 14 20,8 0,45 20,8 0,8 | 85×(173,9 82×(107,5 612×240×121 320×218 48×(107,5 320×218 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | входит в поз.1 входит в поз.1 входит в поз.1 входит в поз.1 входит в поз.1 |

ДС61 30.08.000 Привод питателя правый (по запчастям).

| ДС61 30.08.000 Привод питателя правый. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. | ДС-61 30.07.05 ДС61 30.07.070 ДС61 30.03016 код 332390135 ДС61 30.08.010 ДС61 30.07.080 ДС61 30.07.011 код 417134027 ДС-158 50.06.140 (код 142008026) | Рама Электродвигатель входит: Полумуфта двигателя Двигатель 2АИ80В4 У3 380В,50Гц.JM1081 Редуктор входит: Звёздочка редуктора Полумуфта редуктора Редуктор 4-100-40-51-1-КУ1 Цепь (ПР-25,4-6000,12зв.) 0,305м | 14 20,8 0,45 20,8 61,7 4,5 1,06 61,7 0,8 | 612×240×121 320×218 48×(107,5 320×218 85×(173,9 82×(107,5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | входит в поз.2 входит в поз.2 входит в поз. 5 входит в поз. 5 входит в поз. 5 |

ДС-168 58.00.000 Блок грохота (по запчастям). Количество рассортированных фракций…..4 Размеры фракций, мм ……………………………..до 5,5…10 10…20 или 20…40 20…40 или 15…20

| ДС-168 58.00.000 Блок грохота |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. | ДС-168 58.01.000 Д647 03.00.026 | Грохот Пружина (нижняя) | 3080 3,3 | 5050×2990×1720 220×(16×(110 | 1 6 |  |

ДС 168 58.01.000 Грохот (по запчастям).

| ДС-168 58.01.000 Грохот |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ДС-168 58.02.000 Д61А 41.00.030 (код 332731241) Н4110027 Д647 03.00.026 код 256311347 | Короб Двигатель (Двигатель АИРС 132S4У3 N=8,5кВт) Шкив (на двигателе) Пружина (верхняя) Ремень С(В)-2360Ш | 2221 100 13,5 3,3 | Ширина 2990 485×495×425 85×(211,4 220×(110 | 1 1 4 4 3 | см. раскрытие |

ДС-168 58.02.000 Короб (по запчастям).

ДС-168 58.02.000 Короб (по запчастям).

| ДС-168 58.02.000 Короб. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ДС-168 58.02.010 ДС-168 58.02.050 ДС-168 58.02.001 ДС-168 58.02.002 ДС-168 58.02.003 ДС-168 58.02.005 или ДС-168 00.80.001 ДС-168 58.02.012 или ДС-168 00.80.002 ДС-168 58.02.014 или ДС-168 00.80.014 ДС-168 58.02.015 ДС-168 58.02.019 ДС61 41.01.006 ДС61 41.01.007 | Короб Дебаланс Сито (50 Сито (25 Сито (25 Сито паз 9×40 Сито (12,5 Сито паз 9×40 Сито (12,5 Сито паз 5×35 Сито (6 Крыльчатка Лист (без отверстий) Корпус подшипника Корпус подшипника | 1110 26,2 11,23 14,55 14,27 12,28 12,3 11,51 11,5 45 23 1,6 33,3 41 44 | 4133×2038×1085 (160×90×440 1095×740×3,9 1351×740×3,9 1322×740×3,9 783×740×3,9 783×740×3,9 752×740×3,9 752×740×3,9 1403×1490×3,9 1403×740×3,9 (350×2 1480×736×3,9 500×140×325 (357×145 | 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 1 2 2 |  |

| ДС-168 58.02.000 Короб |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. | ДС61 41.01.008 ДС61 41.01.011 ДС61 41.01.012 ДС61 41.01.013 ДС61 41.01.014 ДС61 41.01.015 ДС61 41.01.017 ДС61 41.01.018 ДС61 41.01.019 ДС61 41.01.024 Н4110026 код 462200137 код 462200141 код 253131180 код 253169200 | Вал Крышка Крышка Втулка Втулка Втулка Кольцо распорное Кольцо Кольцо Кольцо распорное Шкив (на валу) Подшипник 30-3620-НК5 Подшипник 30-3626-НК5 Манжета 1,2-110×135.1 Манжета 1,2-120×150.1 | 298,9 7,4 9,5 1,6 1,3 0,9 1,5 0,78 0,61 0,89 | 2905×(150 70×(280 50×(360 65×(110 58×(120 70×(120 12×(280 22×(120 10×(150 12×(215 | 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 8 |  |

ДС-61А 04.00.000 Бункер излишков и негабарита (по запчастям).

| ДС-61 04.00.000 Бункер излишков и негабарита. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. | ДС-61А 04.00.150 ДС-185 40.04.000-03 | Пневмоцилиндр Сигнализатор уровня сыпучих материалов с крыльчаткой | 37 11,7 | L max=1240 1421×225×1523 | 2 2 |  |

ДС-1686 51.00.000 Элеватор (каменных материалов) (по запчастям). Вместимость ковша, л……………………………………….………….….….12 Шаг ковшей, м……………………………………………………………………0,2 Скорость движения цепи, М/сек ………………………………………………………………………0,7

| ДС-1686 51.00.000 Элеватор (каменных материалов). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. | ДС-1686 51.01.000 ДС-168 51.00.010 ДС-168 51.00.120 | Корпус элеватора Течка Лоток | 6650 240 84 | L=15296;Н=1466 1532×1320×1377 1524×900×1020 | 1 1 1 | см. раскрытие |

ДС-1686 51.01.000 Корпус элеватора (по запчастям).

| ДС-1686 51.01.000 Корпус элеватора Лист2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | ДС-61А 02.01.710 ДС25Б 01.00.005 ДС61 03.01.0005 Д597А 01.03.001 код 1382110271 код 1381210611 код 1382110171 ДС-185 51.03.070 код 256311261 | Кожух Гайка специальная Кольцо Пружина Гайка М30-7Н.5.019 Болт М12-8g×45.58.019 Гайка М12-7Н.5.019 Цепь Ремень В(Б)-2000Ш | 1,94 2,7 0,74 0,85 3,8 | L=394 85×(65 (110 190×(66 L=978 | 2 4 4 2 2 1184 2368 1 6 | (натяжное (устройство (в него входит (болт М8070006 (с натяжного (вала см. (стр. 85 |

| Лист1 ДС-1686 51.01.000 Корпус элеватора. Лист2 |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ДС-61А 03.01.780 ДС-61А 03.01.781 код 417113864 ДС-61А 03.01.782 ДС-168 51.01.290 ДС-168 51.01.310 ДС-168 51.01.460 ДС-168 51.01.461 код 332221013 ДС-168 51.01.550 ДС-168 51.01.560 ДС-168 51.01.560-01 ДС-168.51.01.580 ДС-168 51.01.002 | Установка редуктора входит: Шкив (на редукторе) Редуктор 1Ц2У-250-40-11У1 Полумуфта (от редуктора к грузовому валу) Вал грузовой (в сборе) Вал натяжной (в сборе) Установка двигателя Входит: Шкив Двигатель 4АМ160S4У3 N=15кВт Цепь входит: Цепь Цепь Ковш Планка | 362 19 22,5 528 349 111 10 481 65 26 12,5 0,5 | 825×483×530 134×(258,4 163×(331,4 1394×(696 1150×(696 640×415 120×(148,4 L=29,6 L=4,060 L=1,66 656×212×196 230×3.9×95 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7×2 1×2 148 296 | входит в поз. 1 входит в поз.1 входит в поз.1 см. раскрытие см. раскрытие входит в поз. 7 входит в поз. 7 8отв.(15 |

ДС-168 51.01.290 Вал грузовой (в сборе) (по запчастям).

| ДС-168 51.01.290 Вал грузовой (в сборе). Лист1. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | ДС61 11.03.030 ДС-61А 03.01.011 ДС61 03.01.027 ДС61 11.03.006 ДС95 41.01.081 Д647 11.02.001 Д647 11.02.009 ДС-168 51.01.294 код 253131211 код 462200129 | Корпус сальника Вал Полумуфта (от вала грузового к редуктору) Крышка непроходная Диск Крышка проходная Корпус подшипника Сегмент Манжета 2,2-120×150-1 Подшипник 3620 | 5,5 108 21 5,4 5,7 5,2 29 19,7 | 45×(230 1308×(130 155×(331,4 35×(290 160×(520 25×(290 450×100×300 R348 | 2 1 1 1 2 3 2 6 3 2 |  |

ДС-168 51.01.310 Вал натяжной (в сборе) (по запчастям).

| ДС-168 51.01.310 Вал натяжной (в сборе). |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ДС-168 51.01.294 ДС61 03.01.045 ДС-61А 03.01.041 ДС-61А 03.01.043 ДС95 41.01.096 ДС95 41.01.097 ДС95 41.01.099 ДС95 41.01.105 Н7110237 код 253131003 код 462200123 Н8070006 | Сегмент Диск Вал Корпус Корпус Крышка (глухая слева) Крышка (глухая слева) Диск Крышка (сквозная) Манжета 2,2-80×105-1 Подшипник 3612 Болт (натяжной) | 19,7 50 38,5 3,3 9,2 2,3 2,3 50 1,34 | R 348 (520×152 1016×(90 45×130×130 235×61×(200 31×(120×(185 28×(185 (520×160 24×(185 | 6 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 | Входит в натяжное устройство, стр. |