| Перечень сборочных единиц |
| --- |
| Битумное хозяйство | ….315 |
| Нагреватель битума | ДС-168 90.00.000Ч 6 |
| Цистерна | ДС-168 90.01.000Ч 8 |
| Бак топливный | ДС-185 84.04.000…………………………………………………………….10 |
| Установка насоса | ДС-185 84.04.250 1324 |
| Цистерна | ДС-168 85.00.000Ч 14 |
| Установка насосная | Д649А 05.01.070 16 |
| Насос битумный | ДС-185 45.07.120 18 |
| Нагреватель жидкого теплоносителя | КДМ204 85.00.000Ч 20 |
| Установка приборов | КДМ204 85.04.000 23 |
| Шкаф | КДМ 204 85.04.500 25 |
| Бак топливомасляный | КДМ204 85.05.000 27 |
| Установка насоса | КДМ204 85.05.010 29 |

Битумное хозяйство

Техническая характеристика Температура битума, выдаваемого в смеситель, К(0С), не более…………………………..453(180) Количество цистерн………………………………………………………………………… ………………..4 Вместимость цистерны, м 3……………………………………………………………… ………………30 Тип насоса…………………………………………………………………………………………шестерённый Производительность, л/сек (м 3/ч)…………………………………………………… …………..7,5(26,4) Величина напора, МПа (кгс/см 2), мах…………………………………… ……………… …………0,6(6) Применяемое топливо………………………………… …….мазут топочный М 100 ГОСТ 10585-75 Бак розжигового топлива -вместимость, л……………………………………………………..………………………………..14,5 -применяемое топливо для розжига………………………..дизельное топливо Л ГОСТ 305-82 Мощность установленных, кВт -электродвигателей……………………………………………………………..……………..……24,7 -электронагревателей………………………………………………………………………………3,75

Битумное хозяйство (по запчастям).

| Битумное хозяйство |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 90.00.000Ч | Нагреватель битума | 6730 | 8400×8395×2950 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-168 85.00.000Ч | Цистерна | 4914 | 6883×2910×3542 | 3 | см. раскрытие |
| 3 | ДС-168 00.02.000 | Битумопроводы | 1465 | Н=10900 | 1 |  |
|  |  | входит: |  |  |  |  |
|  | Д649 05.01.070 | Установка насосная | 355 | 1345×760×632 | 2 | см. раскрытие |
|  | К-80-III-00 | Кран трёхходовой (80 с паровым обогревом | 27,5 | Н=14156 | 4 |  |
| 4 | ДС-168 00.03.000 | Битумопроводы |  |  | 1 |  |

ДС-168 90.00.000Ч Нагреватель битума Вместимость цистерны, м 3…………………………………………………………………….30 Способ нагрева битума……………………………………………огневой (жаровые трубы) Применяемое топливо……………………..…….……..дизельное топливо Л. ГОСТ 305-82

| ДС-168 90.00.000Ч Нагреватель битума |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. | ДС-168 90.01.000 | Цистерна | 6060 | 7740×2910×3342 | 1 | см. раскрытие |
| 2. | ДС-185 84.04.000 | Бак топливный | 275 | 938×1205×2677 | 1 | см. раскрытие |
| 3. | Д506 00.00-30 | Труба дымовая | 104,45 | L=5010×(312 | 1 |  |
| 4 | код 373211115 | Клапан Ду 15 |  |  | 1 |  |

ДС-168 90.01.000Ч Цистерна (по запчастям). Количество цистерн, шт.……………………………………………………..…………..…..3 Вместимость цистерны, м 3………………………………………………………….………30 Способ нагрева…………………….…………..……………………….….горячим жидким теплоносителем циркулирующим по змеевикам цистерн

| ДС-168 90.01.000Ч Цистерна |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-158 81.01.070 | Блок термометра входит: | 2,2 | L=368 | 1 |  |
|  | код 421124012 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-4М1-Р54-1 |  | 200×(526 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 84.01.100 | Стенка передняя входит: | 52 |  | 1 |  |
|  | код 154103005 | Кирпич прямой ШБ-1-5 |  |  | 5 |  |
|  | код 152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 5,5 |  |
| 3 | ДС-185 84.01.190 | Бачок входит: | 8 |  | 1 |  |
|  | код 373211115 | Клапан Ду 15 |  |  | 2 |  |
|  | код 372221215 | Кран Ду 15 |  |  | 1 |  |
| 4 | ДС-18561 81.00.040 | Вставка | 97 | 1020×(395 | 1 |  |
| 5 | ДС-185 84.01.500 | Горелка (заготовка-горелка Г-2) | 38 | 850×430×445 | 1 |  |
| 6 | Д649А-1 15.00.000 | Цистерна | 5812 | 7258×3542×3080 | 1 |  |

ДС-185 84.04.000 Бак топливный (по запчастям).

| ДС-185 84.04.000 Бак топливный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 84.04.010 | Бак верхний входит: | 88 | 700×1052 | 1 |  |
|  | код 461170219 | Подшипник 80202 |  |  | 2 |  |
|  | код 342831404 | Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2,3 |  |  | 2 |  |
|  | код 135120022 | Канат 2-Г-I-С-Н, 1,3м |  | L=1300 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 84.04.210 | Бак | 11,9 | 430×305×542 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 84.04.250 | Установка насоса | 27 | 420×205 | 1 | см. раскрытие |
| 4 | ДС-185 84.04.300 | Блок нижний | 102 | 960×1471 | 1 |  |
| 5 | Д597 03.02.000 | Фильтр | 5,1 | 125×205 | 1 |  |
| 6 | Код 373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 2 |  |

ДС-185 84.04.250 Установка насоса (по запчастям).

| ДС-185 84.04.250 Установка насоса (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д225Б 08.03.100 | Топливный насос | 4,79 | 140×10 | 1 |  |
| 2 | Д225Б 08.03.-29А | Муфта (на валу насоса) | 0,055 | 25×25 | 1 |  |
| 3 | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52×30 | 1 |  |
| 4 | Код 332430117 | Двигатель АИР71А4У3 N=0,55кВт | 10,5 |  | 1 |  |

ДС-168 85.00.000Ч Цистерна (по запчастям).

| ДС-168 85.00.000Ч Цистерна |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 85.00.020 | Змеевик | 804 | 6050×1102×364 | 1 |  |
| 2 | ДС-168 85.01.000 | Ёмкость | 1340 |  | 1 |  |
| 3 | Д645А-1 15.00.040 | Фильтр | 2,5 | 6411×2950 | 2 |  |
| 4 | К-80-III-00 | Кран трёхходовой (80 с паровым обогревом |  | 230×170×200 | 1 |  |
|  | код 421112018 | Термометр ТГП-100-(0-300)-1,5-1,6-200УХЛ4 |  |  | 1 | поз. не указана |

Д649А 05.01.070 Установка насосная (по запчастям).

| Д649 05.01.070 Установка насосная |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д649А 05.01.080 | Рама | 52 | 1345×860×165 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 | см. раскрытие |
| 3 | ДС-168 55.06.550 | Редуктор цилиндрический | 80 | 475×436×335 | 1 |  |
| 4 | Д-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 |  | 2 |  |
| 5 | ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на двигателе) | 3,5 | 80×173,1 | 1 |  |
| 6 | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на редукторе) | 4,8 | 115×(173,1 | 1 |  |
| 7 | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на насосе) | 2,8 | 58×(173,1 | 1 |  |
| 8 | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на редукторе) | 3,6 | 105×(173,1 | 1 |  |
| 9 | Код 332790236 | Двигатель АИР132S4У2 |  |  | 1 |  |

ДС-185 45.07.120 Насос битумный (по запчастям).

| ДС-185 45.07.120 Насос битумный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |  |
| 2 | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 |  |
| 3 | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 0,07 | 294×220 | 2 |  |
| 4 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42×(150 | 2 |  |
| 5 | Код 4612113436 | Подшипник 309К | 0,83 | 25×(100 | 4 |  |
| 6 | ДС-185 45.07.124 | Крышка сквозная (боковая) | 9 | 216×336×55 | 1 |  |
| 7 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222×(55 | 1 |  |
| 8 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140×(150 | 2 |  |
| 9 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2×(150,65 | 2 |  |
| 10 | ДС-185 45.07.137 | Кольцо уплотнительное | 0,04 | 5×(50 | 5 |  |
| 11 | ДС-185 45.07.136 | Кольцо уплотнительное | 0,005 | 5×(52 | 4 |  |
| 12 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387×(55 | 1 |  |
| 13 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×224×340 | 1 |  |
| 14 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 |  |

| КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя |
| --- |
|  | Техническая характеристика Вместимость топливо-масляного бака, л…….………..5000 в т.ч. отсека топлива, л……………………………………3000 отсека масла, л……………………………………………….2000 Теплоноситель………………………….масло индустриальное И-20А, И-30А ГОСТ 20799-73 Количество масла, заливаемого в систему, л (ориентировочно)……………….....…………….2200 в том числе в систему нагревателя теплоносителя, л…………………………………….…………610 Рабочая температура нагрева Теплоносителя, не более, К(0С)…………...473(200) для И-20А 483(210) для И-30А Способ нагрева теплоносителя….…………..…….…..огневой Применяемое топливо………....….…….дизельное топливо Л ГОСТ 305-82 керосин СТ 38.01408-86 Теплопроизводительность НЖТ, ккал/ч………………300000 Наибольший расход топлива при низшей теплоте сгорания 41МДж/кг, кг/ч, в режиме -«большой огонь»………………………………………………..48 -«малый огонь»………………...……………….………………...24 |

КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя (по запчастям).

| КДМ204 85.00.000Ч Нагреватель жидкого теплоносителя |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | ДС-168 00.05.000 | Разводка теплоносителя | 810 | - | 1 |  |
| 2 | КДМ204 85.00.300 | Дымоход | 212 | (546×5786 | 1 |  |
| 3 | КДМ204 85.01.000 | Блок змеевика входит: | 3056 | 1780×1800×3596 | 1 |  |
|  | КДМ204 85.01.020 | Змеевик | 1223 | 1410×3245 | 1 |  |
| 4 | КДМ204 85.02.000 | Основание входит: | 11,04 | 2535×1385 | 1 |  |
|  | КДМ204 85.02.030Ч | Горелка (заготовка для БГ-Ж-0,5) | 50 | 425×820 | 1 |  |
|  | Код 372221216 | Кран 20 |  |  | 1 |  |
|  | Код 152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 |  |  | 10 |  |
| 5 | КДМ204 85.04.000 | Установка приборов | 210 |  | 1 | см. раскрытие |
| 6 | КДМ204 85.05.000 | Бак топливо-масляный | 777 | 3296×1780×2935 | 1 | см. раскрытие |
| 7 | КДМ204 85.06.000 | Установка площадок и бака расширительного входит: | 730 |  |  |  |
|  | Код 342831404 | Выключатель ВП15К-21Б211-54Т2.3 |  |  | 1 |  |
| 8 | Код 373211115 | Клапан Ду15 |  |  | 1 |  |

КДМ204 85.04.000 Установка приборов (по запчастям).

| КДМ204 85.04.000 Установка приборов (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ204 85.04.500 | Шкаф | 63 | 568×460×1000 | 1 | см. раскрытие |
| 2 | Код 372221215 | Кран А331016-015 Ду15 |  |  | 1 |  |
| 3 | Код 421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 (-10÷0÷100кгс/м2) |  |  | 1 |  |

КДМ 204 85.04.500 Шкаф (по запчастям).

| КДМ204 85.04.500 Шкаф. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. | код 421224002 | Манометр М2005СГ40-1,0МПА-1,5 |  |  | 2 |  |
| 2. | код 421112009 | Термометр ТГП-100ЭК-М1-УХЛ4 (0-300)-1,5-6-315 |  |  | 2 |  |
| 3. | код 421223915 | Тягонапоромер мембранный показывающий ТНМП-52М2,Кл.2,5 шкала (125Па (-12,5(0(12,5 кгс/м2) |  |  | 1 |  |

КДМ204 85.05.000 Бак топливомасляный

| КДМ204 85.05.000 Бак топливомасляный |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | КДМ204 85.05.010 | Установка насоса | 18 | 490×170×194 | 2 | см. раскрытие |
| 2 | ДС-185 84.04.010 | Блок верхний | 88 |  | 1 |  |
| 3 | Д597 03.02.000 | Топливный фильтр | 5,1 | 760×165×1052 | 2 |  |
| 4 | код 421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 |  |  | 2 |  |
| 5 | код 372221215 | Кран А331016-015, Ду 15 |  | 125×225 | 8 |  |
| 6 | код 372222225 | Кран А331016-0,25, Ду 25 |  |  | 2 |  |

КДМ204 85.05.010 Установка насоса (по запчастям).

| КДМ204 85.05.010 Установка насоса |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1 | Д225Б 08.03.100-01 | Топливный насос | 4,79 | 140×(110 | 1 |  |
| 2 | Д225Б 08.03-29А | Муфта (на валу насоса) | 0,055 | 25×(25 | 1 |  |
| 3 | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52×(30 | 1 |  |
| 4 | Код 332430117 | Двигатель АИР71А4У3 N=0,55кВт | 10,5 |  | 1 |  |