АВТОГРЕЙДЕР

ГС-14.03

КАТАЛОГ

ДЕТАЛЕЙ И СРОРОЧНЫХ

ЕДИНИЦ

ОАО «БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ»

РОССИЯ            БРЯНСК

2009

Автогрейдер ГС-14.03 класса 140 предназначен для землеройно-профилировочных работ, строительства и содержания дорог.

Автогрейдер может быть использован на планировке откосов, устройстве корыта и боковых канав, очистке дорог от снега, смещении грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, а также для рыхления асфальтовых покрытий , булыжных мостовых и тяжелых грунтов, ремонте старых покрытий дорог.

Автогрейдер – самоходная машина, маневренна, высокопроходима и проста в в эксплуатации.

Установленная на автогрейдере автоматическая коробка перемены передач обеспечивает широкий диапазон скоростей передвижения машины.

Конструкция кабины с высокой обзорностью, теплошумоизоляцией, регулируемой колонкой рулевой и сиденьем, рациональным размещением органов управления в кабине создают комфортные условия работы для операторов.

Гидравлическое и электрогидравлическое управление рабочим оборудованием.

Шарнирно-сочлененная основная рама, гидростатическое рулевое управление, увеличенный угол поворота передних колес расширяют технологические возможности и улучшают маневренность автогрейдера.

Автогрейдер оборудуется высокоэффективной двухконтурной системой тормозов с применением полностью гидрофицированной тормозной системой с использованием гидроаккумуляторов.

Основным дополнительным оборудованием является бульдозерный отвал и рыхлитель-кирковщик заднего расположения.

Рыхлитель не входит в комплект поставки автогрейдера и поставляется по отдельному заказу.

Высокая энерговооруженность, оптимальная развеска обеспечивают высокую производительность и динамичность машины.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог содержит номенклатуру съемных сборочных единиц и деталей, которые могут быть заказаны для нужд эксплуатации и ремонта автогрейдера ГС-14.03.

Расположение информации в каталоге определяется по рисованному оглавлению и «Перечню сборочных единиц»

Под рисунком приводится его номер, наименование и обозначение изображаемого узла. Если после наименования изображаемого узла указывается его обозначение или этот узел включен в спецификацию к рисунку, то данный узел может поставляться в запасные части.

Если деталь должна применяться совместно с другой деталью, то это указывается в спецификации в графе «Примечание».

Завод постоянно работает над совершенствованием конструкции автогрейдера, поэтому фактическое устройство узлов может не соответствовать каталожному изображению.

В таких случаях запчасти следует заказывать с указанием заводского номера автогрейдера и ссылаться на соответствующий рисунок в Руководстве по эксплуатации.

По вопросу закупки запасных частей обращаться по адресу:

Россия, 241000 Брянск, ул. Калинина 98,

ОАО «Брянский арсенал»

Телефон   (4832)                              Факс   (4832)

-2-

Рис. 1 АВТОГРЕЙДЕР ГС-14.03

3-

Рис. 2 Рисованное оглавление

-4-

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| Обозначение | Наименование | Номер рисунка | Номер страницы | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автогрейдер ГС-14.03 | 1 | 2 |  |
|  | Рисованное оглавление | 2 | 3 |  |
| 724.01.00.00.000-02 | Рама | 3 | 7 |  |
| 257.04.00.00.000-01 | Место рабочее | 4 | 9 |  |
| 257.04.07.00.000 | Доработка педали газа | 5 | 13 |  |
| 257.04.04.02.000-01 | Панель | 6 | 14 |  |
| 257.04.05.00.000 | Насос дозатор | 7 | 16 |  |
| 257.04.04.00.000-01 | Пульт | 8 | 17 |  |
| 257.04.06.00.000 | Установка рычагов | 9 | 19 |  |
| 751.12.00.00.000 | Установка крыла | 10 | 21 |  |
| 257.40.00.00.000 | Установка крыльев | 11 | 23 |  |
| 724.08.00.00.000 | Тяги управления | 12 | 25 |  |
| 724.28.00.00.000 | Установка лестниц | 13 | 27 |  |
| 724.35.00.00.000 | Блок баков | 14 | 29 |  |
| 751.21.00.00.000 | Отвал передний | 15 | 32 |  |
| 751.31.00.00.000 | Сист. отоплен. кабины | 16 | 34 |  |
| 274.26.00.00.000 | Кронштейн | 17 | 36 |  |
| 237.06.00.00.000-01 | Мост передний | 18 | 37 |  |
| 170.00.00.00.000-01 | Кабина | 19 | 46 |  |
| КУ.51.11.200 | Установка замка | 20 | 49 |  |
| 723.07.00.00.000 | Оборудование рабочее | 21 | 51 |  |
| 257.07.02.00.000 | Гидроцилиндр | 22 | 54 |  |
| 257.07.03.00.000 | Кронштейн | 23 | 55 |  |
| 257.07.04.00.000 | Цилиндр фиксации | 24 | 57 |  |
| 723.07.12.00.000 | Отвал | 25 | 58 |  |
| 159.19.00.00.000-02 | Установка рыхлителя | 26 | 60 |  |
| 159.05.00.00.000-02 | Гидросистема рыхлителя | 27 | 62 |  |
| 724.25.00.00.000 | Установкака облицовок | 28 | 64 |  |
| 724.00.00.00.000 Г3 | Схема гидравлическая принципиальная | 29 | 68 |  |
| 724.05.00.00.000 | Гидросистема | 30 | 70 |  |
| 724.05.01.00.000 | Гидросистема рамы подмоторной | 31 | 72 |  |
| 724.05.04.00.000 | Гидросистема рабочего оборудования | 32 | 77 |  |
| 753.05.03.00.000 | Г/система рамы передней | 33 | 80 |  |
| 257.10.00.00.000 | Гидросистема КПП | 34 | 85 |  |
| 257.11.00.00.000 | Гидросистема тормозов | 35 | 87 |  |
| 257.11.01.00.000 | Уст-ка педали тормоза | 36 | 90 |  |
| 257.11.02.00.000 | Клапан разобщительный | 37 | 92 |  |
| 257.11.03.00.000 | Установка клапана стояночного тормоза | 38 | 94 |  |
| 257.27.00.00.000-01 | Установка кожухов | 39 | 96 |  |
| 724.09.00.00.000 | Электрооборудование | 40 | 98 |  |
| 724.02..00.00.000 | Установка силовая | 41 | 133 |  |

-5-

| Обозначение | Наименование | Номер рисунка | Номер страницы | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 724.02.01.00.000 | Установка двигателя | 42 | 135 |  |
| 724.02.02.00.000 | Система охлаждения | 43 | 137 |  |
| 724.02.02.01.000 | Блок радиаторов | 44 | 141 |  |
| 724.02.07.00.000 | Установка насоса | 45 | 143 |  |
| 724.02.04.00.000 | Установка воздухоочистителя | 46 | 145 |  |
| 724.02.03.00.000 | Установка глушителя | 47 | 149 |  |
| 724.02.05.00.000 | Система питания | 48 | 152 |  |
| 724.02.06.00.000 | Установка генератора | 49 | 155 |  |
| 724.03.00.00.000 | Трансмиссия | 50 | 157 |  |
| 723.03.01.00.000 | Тележка задняя | 51 | 159 |  |
| 723.03.01.02.000 и 723.03.01.01.000 | Колесо | 52 | 161 |  |
| 723.03.02.00.000 | Установка коробки передач | 53 | 163 |  |
| 723.03.02.04.000 | Установка насоса | 54 | 165 |  |

-6-

Рис. 3.  Рама 724.01.00.00.000-02

-7-

Рис. 3.  Рама 724.01.00.00.000-02

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.01.11.00.000-00 | Оборудование рамы подмоторной | 1 |  |
| 2 | 257.01.05.00.000 | Опора | 1 |  |
| 3 | 4158740101 | Масленка 1.3Ц6 | 2 |  |
| 4 | 0.804.1088-02 | Ось | 1 |  |
| 5 | 255.01.00.00.004 | Защелка | 2 |  |
| 6 | 257.01.00.00.001 | Тяга | 1 |  |
| 7 | 225.21.11.00.002 | Кронштейн | 1 |  |
| 8 | 240.01.00.00.003 | Ось | 1 |  |
| 9 | 723.01.02.00.000-01 | Оборудование передней рамы | 1 |  |
| 10 | 751.01.03.00.000 | Ось | 1 |  |
| 11 |  | Подшипник GE-80SX | 2 |  |
| 12 | 97040267 | Кольцо 145-155-46-2-2 | 1 |  |
| 13 | 751.01.00.00.002 | Крышка | 1 |  |
| 14 | 751.01.00.00.005 | Штифт | 1 |  |
| 15 | 751.01.00.00.004 | Гайка | 1 |  |
| 16 | 751.01.00.00.003 | Вкладыш | 1 |  |
| 17 | 751.01.00.00.006 | Ригель | 1 |  |
| 18 |  | Болт М12-6gх26.88.016 | 2 |  |
| 19 |  | Шайба 12 65Г 06 | 2 |  |
| 20 |  | Кольцо 115-125-58-2-2 | 2 |  |

-8-

Рис. 4.1   Место  рабочее 257.04.00.00.000-01

-9-

Рис. 4.2   Место рабочее 257.04.00.00.000-01

-10-

257.04.00.00.000-01 Место рабочее

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шайба С.10 | 20 |  |
| 2 |  | Шайба 10 65Г | 16 |  |
| 3 |  | Болт М10х25 | 16 |  |
| 4 |  | Шайба С.6 | 15 |  |
| 5 |  | Шайба 6 65Г | 4 |  |
| 6 |  | Болт М6х12 | 1 |  |
| 7 | 274.04.02.09.000 | Опора | 1 |  |
| 8 |  | Шайба 8 65Г | 8 |  |
| 9 |  | Болт М8х30 | 4 |  |
| 10 |  | Винт В. М6х16 | 4 |  |
| 11 | 257.04.04.00.000-01 | Пульт | 1 |  |
| 12 |  | Рулевая колонка модели НР –КР.24V-001 | 1 |  |
| 13 | 257.04.06.00.000 | Установка рычагов | 1 |  |
| 14 | 257.04.07.00.000 | Доработка педали газа | 1 |  |
| 15 |  | Болт М10х30 | 4 |  |
| 16 | 721.04.00.00.004 | Прокладка | 2 |  |
| 17 | 257.04.05.00.000 | Насос-дозатор | 1 |  |
| 18 |  | Болт М6х20 | 3 |  |
| 19 |  | Гайка М 6 | 5 |  |
| 20 |  | Винт В. М6х10 | 4 |  |
| 21 | 257.04.00.00.006 | Коврик | 1 |  |
| 22 | 257.04.00.00.005 | Коврик | 1 |  |
| 23 | 237.04.01.00.001 | Крышка | 1 |  |
| 24 |  | Болт М12х30 | 4 |  |
| 25 |  | Шайба 12 65Г | 4 |  |
| 26 | 274.04.02.00.003 | Пластина | 1 |  |
| 27 | 257.04.01.00.000 | Каркас площадки | 1 |  |
| 28 | 721.04.03.00.000 | Лист | 1 |  |
| 29 |  | Сиденье оператора F 2001 SM80 X | 1 |  |
| 30 | 721.04.00.00.003-01 | Прокладка | 2 |  |
| 31 | 721.04.00.00.003 | Прокладка | 2 |  |

-11-

| 32 | 721.04.00.00.004 | Прокладка | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 257.04.00.00.002 | Лист | 1 |  |
| 34 | 257.04.00.00.003 | Крышка | 1 |  |
| 35 |  | БолтМ8х25 | 4 |  |
| 36 |  | Шайба С.8х1,4 | 4 |  |
| 37 | 257.04.10.00.000 | Опора | 1 |  |
| 38 | 225.04.03.07.701 | Втулка | 1 |  |
| 39 | 271.04.02.04.000 | Фиксатор | 1 |  |
| 40 | 225.04.03.07.001 | Кольцо фрикционное | 2 |  |
| 41 | 225.04.03.07.002 | Пружина | 1 |  |
| 42 |  | Гайка М12 | 2 |  |

-12-

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Педаль газа 95002-300 | 1 |  |
| 2 | 257.04.07.00.001 | Пластина | 1 |  |

Рис. 5  257.04.07.00.000 Доработка педали газа

-13-

Рис.6   Панель 257.04.04.02.000-01

-14-

Рис.6 Панель 257.04.04.02.000 -01

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 283.04.04.04.210 | Крышка | 1 |  |
| 2 |  | Винт В.М5х16 | 4 |  |
| 3 |  | Гайка М5 | 4 |  |
| 4 |  | Шайба 5 65Г | 4 |  |
| 5 |  | Шайба С.5 | 4 |  |
| 6 |  | Электронный блок управления EST 37A 6009 092 699 | 1 |  |

-15-

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Насос-дозатор STD A ON 80/160 G130 | 1 |  |
| 2 |  | Адаптер TN111GG-15LR | 4 | Банджо |

Рис.7 257.04.05.00.000 Насос-дозатор

-16-

Рис.8.  257.04.04.00.000-01 Пульт

-17-

Рис.8.  257.04.04.00.000 Пульт

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257.04.04.01.000 | Корпус | 1 |  |
| 2 |  | Контроллер VTS 3 | 1 |  |
| 3 |  | Винт В.М3х16 | 11 |  |
| 4 |  | Гайка М3 | 4 |  |
| 5 |  | Шайба 3 65Г | 4 |  |
| 6 |  | Вилка 2РТТ 36Б15Ш20В ГЕО 364.120 ТУ | 1 |  |
| 7 | 237.04.01.04.008 | Панель | 1 |  |
| 8 | 237.04.01.04.002 | Пластина | 2 |  |
| 9 | 237.04.01.04.003 | Пластина | 2 |  |

-18-

Рис.9  257.04.06.00.000 Установка рычагов

-19-

Рис.9  257.04.06.00.000 Установка рычагов

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257.04.06.01.000 | Кронштейн | 2 |  |
| 2 | 257.04.06.02.000 | Рычаг | 2 |  |
| 3 | 257.04.06.02.000-01 | Рычаг | 4 |  |
| 4 | 225.44.03.02.015 | Табличка | 1 |  |
| 5 | 225.44.03.02.011 | Табличка | 1 |  |
| 6 | 225.44.03.02.012 | Табличка | 1 |  |
| 7 | 225.44.03.02.009 | Табличка | 1 |  |
| 8 | 225.44.03.02.014 | Табличка | 1 |  |
| 9 | 225.44.03.02.016 | Табличка | 1 |  |
| 10 | 225.44.03.02.006 | Ручка | 6 |  |
| 11 | 225.04.03.00.009 | Палец | 6 |  |
| 12 |  | Шайба С.8х1,4 | 12 |  |
| 13 |  | Шплинт 2,5х16 | 12 |  |
| 14 | 257.04.06.04.000 | Ось | 2 |  |
| 15 | 257.04.06.00.001 | Вилка | 6 |  |
| 16 |  | Винт В М6х10 | 4 |  |
| 17 |  | Шайба 6. 65Г. | 4 |  |
| 18 |  | Болт М10х45 | 6 |  |
| 19 |  | Гайка М 10 | 6 |  |
| 20 |  | Болт М10х35 | 4 |  |
| 21 |  | Шайба 10. 65Г. | 4 |  |

-20-

Рис.10  Установка крыла 751.12.00.00.000

-21-

Рис.10  751.12.00.00.000 Установка крыла

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 721.12.01.00.000 | Крыло | 2 |  |
| 2 |  | Болт М16х60 | 3 |  |
| 3 |  | Гайка М16 | 3 |  |
| 4 |  | Шайба 16 65Г | 3 |  |

-22-

Рис. 11  257.40.00.00.000 Установка крыла

-23-

Рис. 11  257.40.00.00.000 Установка крыла

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257.40.01.00.000 | Крыло | 1 |  |
| 2 | 257.40.01.00.000-01 | Крыло | 1 |  |
| 3 |  | Болт М16х100 | 16 |  |
| 4 |  | Гайка М16 | 16 |  |
| 5 |  | Шайба 16. 65Г | 16 |  |
| 6 |  | Шайба С.16 | 16 |  |

-24-

Рис.12.1 Тяги управления 724.08.00.00.000

-25-

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.08.00.00.004 | Трос | 1 |  |
| 2 | 225.04.03.00.009 | Палец | 6 |  |
| 3 |  | Шайба С.8х1,4 | 12 |  |
| 4 |  | Шплинт 2,5х16 | 12 |  |
| 5 | 257.08.00.00.400 | Вилка | 6 |  |
| 6 |  | Трос дистанционного управления | 6 |  |
| 7 | 257.08.00.00.300 | Вилка | 1 |  |
| 8 | 724.08.00.00.100 | Держатель | 1 |  |
| 9 |  | Трос дистанционного управления | 1 |  |
| 10 |  | Болт М8х20 | 3 |  |
| 11 |  | Гайка М8 | 3 |  |
| 12 | О.884.2001 | Хомут | 3 |  |
| 13 | 200.08.00.11.002 | Втулка | 3 |  |
| 14 |  | Болт М6х12 | 1 |  |
| 15 | 724.08.00.00.001 | Кронштейн | 1 |  |
| 16 |  | Винт В.М6х10 | 2 |  |
| 17 |  | Шайба 6 65Г | 2 |  |
| 18 | 724.08.00.00.200 | Рычаг | 1 |  |
| 19 | 225.02.00.00.010 | Кольцо | 1 |  |
| 20 | 257.08.00.00.005 | Втулка | 1 |  |

Рис.12.2 Тяги управления 724.08.00.00.000

-26-

Рис.13  Установка лестниц 724.28.00.00.000

-27-

Рис.13 Установка лестниц 724.28.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.28.03.00.000 | Поручень | 1 |  |
| 2 | 724.28.02.00.000 | Поручень | 1 |  |
| 3 | 724.28.01.00.000 | Трап | 1 |  |
| 4 | 724.28.02.00.000-01 | Поручень | 1 |  |
| 5 | 724.28.03.00.000-01 | Поручень | 1 |  |
| 6 | 724.28.01.00.000-01 | Трап | 1 |  |
| 7 |  | Болт М10х30 | 2 |  |
| 8 |  | Шайба 10 65Г | 12 |  |
| 9 |  | Шайба С10.02 | 12 |  |
| 10 |  | Болт М10х65 | 10 |  |
| 11 |  | Гайка М10 | 10 |  |

-28-

Рис.14.1  Блок баков 724.35.00.00.000

-29-

Рис.14.2  Блок баков 724.35.00.00.000

-30-

Рис.14  Блок баков 724.35.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Адаптер | 1 | Штуцер ввертный |
| 2 | 257.25.00.00.000 | Переходник | 1 |  |
| 3 |  | Болт М10х30 | 3 |  |
| 4 |  | Шайба 10.65Г | 3 |  |
| 5 | 724.35.01.00.000 | Бак масляный | 1 |  |
| 6 | 724.35.00.00.007 | Шайба | 27 |  |
| 7 |  | Гайка М12 | 13 |  |
| 8 |  | Шайба 12.65Г | 25 |  |
| 9 |  | Кран сливной в сборе | 2 |  |
| 10 | 225.25.23.06.000 | Кран | 1 |  |
| 11 |  | Болт М12х35 | 14 |  |
| 12 |  | Горловина заливная | 2 |  |
| 13 | 724.35.00.00.007-01 | Шайба | 2 |  |
| 14 |  | Кольцо 038-042-25 | 1 |  |
| 15 |  | Фильтр сливной | 1 |  |
| 16 |  | Указатель уровня раб.жидк. | 1 |  |
| 17 | 724.35.00.00.001 | Прокладка | 4 |  |
| 18 | 724.35.03.00.000 | Каркас | 1 |  |
| 19 | 724.35.02.00.000 | Бак топливный | 1 |  |
| 20 |  | Болт М8х30 | 6 |  |
| 21 |  | Шайба 8.65Г | 6 |  |
| 22 |  | Кольцо 165-175-58 | 1 |  |
| 23 | 253.25.16.01.001 | Крышка | 1 |  |
| 24 | 271.25.15.00.004-00 | Прокладка | 4 |  |
| 25 | 271.25.15.00.003-00 | Прокладка | 1 |  |

-31-

Рис.15  Отвал передний 751.21.00.00.000

-32-

Рис15. Отвал передний 751.21.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Болт М24х100 | 8 |  |
| 2 |  | Гайка М24 | 8 |  |
| 3 |  | Шайба 24 65Г | 8 |  |
| 4 | 751.21.02.00.000 | Опора | 1 |  |
| 5 | 409.09.05.00.000 | Гидроцилиндр | 1 |  |
| 6 | 255.21.04.00.000 | Тяга | 2 |  |
| 7 | 255.07.01.01.003 | Планка | 4 |  |
| 8 |  | Болт М20х50 | 4 |  |
| 9 |  | Гайка М20 | 4 |  |
| 10 | 255.21.00.00.001-01 | Ось | 4 |  |
| 11 |  | Шплинт 8х80 | 10 |  |
| 12 | 255.00.00.00.007 | Стяжка | 2 |  |
| 13 | 255.21.05.00.000 | Отвал | 1 |  |
| 14 | 751.21.04.00.000 | Рамка | 1 |  |
| 15 | 776.21.00.00.001 | Ось | 2 |  |
| 16 | 255.21.00.00.001 | Ось | 2 |  |
| 17 |  | Масленка 1.3.Ц6 | 2 |  |
| 18 | 255.21.00.00.002 | Ось | 2 |  |
| 19 |  | РВД 10.33.850.М18х1,5 | 1 |  |
| 20 |  | РВД 10.33.1350.М18х1,5 | 1 |  |
| 21 |  | Хомут пластиковый | 2 |  |
| 22 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 2 |  |
| 23 | 225.07.04.00.005 | Нож | 1 |  |
| 24 | 225.21.00.00.008 | Нож | 1 |  |
| 25 | 225.07.04.00.001-02 | Болт | 10 |  |
| 26 |  | Гайка М16 | 10 |  |
| 27 |  | Шайба 16 65Г | 10 |  |

-33-

Рис.16  Система отопления кабины 753.31.00.00.000

-34-

Рис.16  Система отопления кабины 753.31.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Отопитель "Zenith 8000" | 1 |  |
| 2 | 225.31.07.00.000 | Хомут | 8 |  |
| 3 | 250.41.00.00.003 | Рукав | 2 |  |
| 4 | О.860.9909-02 | Втулка | 2 |  |
| 5 |  | Кран | 1 |  |
| 6 | 753.31.00.00.003 | Угольник | 1 |  |
| 7 | 753.31.00.00.002 | Штуцер | 1 |  |
| 8 |  | Прокладка | 2 |  |
| 9 | 753.31.00.00.005 | Ниппель | 1 |  |
| 10 | 250.41.00.00.002 | Рукав | 2 |  |
| 11 |  | Гайка М30х2 | 2 |  |
| 12 |  | Шайба 30 65Г | 2 |  |
| 13 | 248.31.00.03.000 | Кран | 2 |  |
| 14 | 274.11.00.00.002 | Трубка | 1 |  |
| 15 | 753.31.00.00.004 | Хомут | 1 |  |
| 16 |  | Винт ВМ6х16 | 4 |  |
| 17 |  | Шайба 6 65Г | 8 |  |
| 18 |  | Шайба С.6х1,4 | 8 |  |
| 19 |  | Болт М6х20 | 4 |  |

-35-

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | № позиции на рисунке | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 274.26.00.00.000 | Кронштейн | 1 | 1 |  |
|  | Болт М10х30 | 2 | 4 |  |
|  | Гайка М10 | 3 | 4 |  |
|  | Шайба 10 65Г | 4 | 4 |  |
|  | Шайба С.10 | 5 | 4 |  |

Рис.17  Кронштейн 274.26.00.00.000

-36-

Рис.18.1  237.06.00.00.000-01 Мост передний

-37-

Рис.18.2  237.06.00.00.000-01 Мост передний

-38-

Рис.18.3   237.06.00.00.000-01 Мост передний

-39-

Рис.18.4  237.06.00.00.000-01 Мост передний

-40-

Рис.18.5  237.06.00.00.000-01  Мост передний

-41-

Рис.18.6   237.06.00.00.000-01  Мост передний

-42-

Рис.18.7  237.06.00.00.000-01 Мост передний

-43-

Рис.18.8   237.06.00.00.000-01 Мост передний

-43-

237.06.00.00.000-01 Мост передний

Лист1

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723.03.01.02.000 | Колесо | 1 |  |
| 2 | 237.06.05.00.000-03 | Кулак | 1 |  |
| 3 | 97 040.031 | Заглушка | 8 |  |
| 4 | 723.06.01.00.000 | Балка | 1 |  |
| 5 | 255.06.05.00.000-01 | Гидроцилиндр | 2 |  |
| 6 |  | Гидроцилиндр ГЦ 02-80х50х160 УХЛ | 1 |  |
| 7 | 237.06.05.00.000-02 | Кулак | 1 |  |
| 8 | 723.03.01.01.000 | Колесо | 1 |  |
| 9 | 237.06.02.00.000 | Рычаг | 1 |  |
| 10 | 237.06.07.00.000 | Штанга | 1 |  |
| 11 | 237.06.03.00.000 | Рычаг | 1 |  |
| 12 | 723.06.03.00.000 | Ступица | 2 |  |
| 13 |  | Подшипник 7516А | 2 |  |
| 14 | 807.05.10.00.000 | Гайка | 2 |  |
| 15 | 807.05.00.00.008 | Гайка | 2 |  |
| 16 | 723.06.04.00.000 | Крышка | 2 |  |
| 17 |  | Шайба 8 .65Г. | 20 |  |
| 18 |  | Болт М8х20 | 20 |  |
| 19 |  | Гайка колесная М22х1,5 | 20 |  |
| 20 | 257.06.00.00.002 | Болт колесный | 24 |  |
| 21 |  | Подшипник 7518К | 2 |  |
| 22 |  | Манжета 1.2-140х170-1-1 | 2 |  |
| 23 | 237.06.00.00.007 | Крышка | 2 |  |
| 24 |  | Масленка 1.3.Ц6 | 10 |  |
| 25 | 255.06.00.00.015 | Прокладка | 2 |  |
| 26 | 237.06.00.00.005 | Шкворень | 2 |  |
| 27 | 255.06.00.00.017 | Сальник | 2 |  |
| 28 | 237.06.00.00.006 | Крышка | 2 |  |
| 29 | 260.06.00.00.008 | Сальник | 2 |  |
| 30 | 200.06.00.00.065 | Штифт | 2 |  |

-44-

237.06.00.00.000-01 Мост передний

Лист 2

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | Гайка М12 | 2 |  |
| 32 |  | Шайба 12.65Г. | 2 |  |
| 33 |  | Шайба С.12х2 | 2 |  |
| 34 |  | Гайка М30х2ГОСТ 5919-73 | 3 |  |
| 35 |  | Шплинт 6.3х63 | 4 |  |
| 36 | 237.06.00.00.010 | Втулка | 1 |  |
| 37 | 237.06.00.00.009 | Ось | 1 |  |
| 38 | 237.06.00.00.003 | Крышка | 2 |  |
| 39 |  | Кольцо В60 | 2 |  |
| 40 |  | Подшипник ШСЛ-60 | 2 |  |
| 41 | 237.06.00.00.001 | Ось | 1 |  |
| 42 | 200.01.00.00.035 | Защелка | 1 |  |
| 43 | 237.06.00.00.012 | Палец | 1 |  |
| 44 | 225.66.09.00.001 | Планка | 2 |  |
| 45 | 237.06.00.00.011 | Палец | 1 |  |
| 46 |  | Шплинт 4х40 | 7 |  |
| 47 | 237.06.00.00.002 | Палец | 1 |  |
| 48 | 237.06.04.00.000 | Штанга | 1 |  |
| 49 | 255.06.00.00.018 | Манжета | 4 |  |
| 50 | 255.06.00.00.019 | Крышка | 4 |  |
| 51 |  | Гайка 2М20х1,5 | 4 |  |
| 52 |  | Шайба С.20 | 4 |  |
| 53 |  | Гайка М36х3 | 2 |  |
| 54 |  | Шайба С.36 | 2 |  |
| 55 |  | Шплинт 6,3х71 | 2 |  |
| 56 | 237.06.00.00.004 | Ось | 2 |  |
| 57 |  | Гайка М30х2 ГОСТ 5918-73 | 1 |  |
| 58 |  | Шайба С.30 | 3 |  |
| 59 | 225.06.00.00.004 | Крышка | 2 |  |
| 60 |  | Гайка М24х2 | 2 |  |
| 61 |  | Шплинт 5х45 | 2 |  |
| 62 |  | Подшипник 8211Н | 2 |  |

-45-

Рис.19.1 Кабина 170.00.00.00.000-01

-46-

Рис.19.2 Кабина 170.00.00.00.000-01

-47-

Рис.19 Кабина 170.00.00.00.000-01

| № поз. На рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 170.08.00.00.000 | Установка крыши | 1 |  |
| 2 |  | Болт М10х25 | 4 |  |
| 3 |  | Шайба 10 65Г | 4 |  |
| 4 | КУ.51.10.000-03 | Каркас кабины | 1 |  |
| 5 | 170.09.00.00.000 | Установка стекол | 1 |  |
| 6 |  | Амортизатор | 4 |  |
| 7 |  | Гайка М10 | 8 |  |
| 8 | КУ.51.00.005 | Планка | 2 |  |
| 9 |  | Болт М12х40 | 8 |  |
| 10 |  | Шайба 12 65Г | 8 |  |
| 11 | КУ.51.11.000-01 | Установка двери | 1 |  |
| 12 | КУ.51.11.200-01 | Установка замка | 1 |  |
| 13 | 170.19.00.00.000 | Электрооборудование | 1 |  |
| 14 | КУ.51.11.000 | Установка двери | 1 |  |
| 15 | КУ.51.11.200 | Установка замка | 1 | см. рис. |
| 16 | 170.15.00.00.000 | Установка термошумоизоляции кабины | 1 |  |
| 17 |  | Гайка М14 | 16 |  |
| 18 |  | Шайба 14 65Г | 8 |  |
| 19 |  | Винт В.М6х14 | 20 |  |
| 20 |  | Шайба 6.65Г | 20 |  |
| 21 |  | Шайба С6.01 | 20 |  |
| 22 | КУ.51.11.400 | Каретка | 2 |  |
| 23 | КУ.51.11.500 | Крышка | 1 |  |
| 24 | КУ.51.11.500-01 | Крышка | 1 | для поз.14 |
| 25 |  | Уплотнитель | 2 |  |
| 26 |  | Поручень | 2 |  |
| 27 | КУ.51.11.600 | Кронштейн | 2 |  |
| 28 |  | Болт М8х40 | 4 |  |
| 29 |  | Шайба 8.65Г | 4 |  |
| 30 |  | Уплотнитель | 2 |  |
| 31 | КУ.51.11.002 | Ролик | 4 |  |
| 32 |  | Шайба С12.01 | 16 |  |
| 33 |  | Шплинт 2х20 | 8 |  |
| 34 | КУ.51.00.017 | Упор | 2 |  |
| 35 |  | Винт В.М4х12 | 48 |  |
| 36 |  | Шайба С4.01 | 64 |  |
| 37 | КУ.51.11.217 | Пластина | 4 |  |
| 38 | КУ.51.11.216 | Пластина | 4 |  |
| 39 |  | Винт В.М4х25 | 16 |  |
| 40 |  | Защелка | 2 |  |

-48-

Рис.20 Установка замка КУ.51.11.200 (поз.15)

Установка замка КУ.51.11.200-01 (поз.12) – зеркальное отражение.

-49-

Рис.20 Установка замка КУ.51.11.200 (поз.15)

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Болт М8х16 | 2 |  |
| 2 |  | Шайба С.8х2.02 | 6 |  |
| 3 |  | Шайба 8 65Г | 6 |  |
| 4 | КУ.51.11.240 (-01) | Кронштейн | 1 |  |
| 5 |  | Шайба С.14х2.02 | 1 |  |
| 6 |  | Шплинт 3,2х32 | 1 |  |
| 7 | КУ.51.11.230 (-01) | Рычаг | 1 |  |
| 8 | КУ.51.11.207 | Шпилька | 1 |  |
| 9 | 13.01.12.002 | Кнопка | 1 |  |
| 10 | КУ.51.11.220 | Кронштейн | 1 |  |
| 11 |  | Болт М8х20 | 2 |  |
| 12 |  | Ручка | 1 |  |
| 13 |  | Винт ВМ6х50 | 2 |  |
| 14 |  | Гайка М10 | 2 |  |
| 15 |  | Замок | 1 |  |
| 16 | КУ.51.11.208 | Скоба | 1 |  |
| 17 |  | Болт М8х40 | 2 |  |
| 18 |  | Гайка М8 | 2 |  |
| 19 |  | Гайка М6 | 1 |  |
| 20 | КУ.51.11.142 | Винт | 1 |  |
| 21 | КУ.51.11.219 (-01) | Пружина | 1 |  |

-50-

Рис.21  Оборудование рабочее 723.07.00.00.000.

-51-

Рис.21  Оборудование рабочее 723.07.00.00.000.

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.07.02.00.000 | Гидроцилиндр | 1 |  |
| 2 | 255.05.02.01.100-02 | Вилка | 1 |  |
| 3 |  | Болт М16-6gх40.58.016 | 24 |  |
| 4 | 99502052 | Шайба 16 65Г 06 | 24 |  |
| 5 | 4158740101 | Масленка 1.3.Ц6 | 20 |  |
| 6 | 255.05.02.01.002 | Крышка | 3 |  |
| 7 | 257.07.03.00.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 8 | 257.07.02.00.000-01 | Гидроцилиндр | 2 |  |
| 9 | 255.05.02.01.300 | Вилка | 2 |  |
| 10 |  | Болт М20-6gх50.58.016 | 2 |  |
| 11 | 99502053 | Шайба 20 65Г 06 | 2 |  |
| 12 | 257.07.04.00.000 | Цилиндр фиксации | 1 |  |
| 13 | 723.07.01.00.000 | Рама тяговая | 1 |  |
| 14 | 257.07.10.00.000 | Круг поворотный | 1 |  |
| 15 |  | Болт М8-6gх20.58.016 | 8 |  |
| 16 | 99502049 | Шайба 8 65Г 06 | 8 |  |
| 17 | 237.17.00.00.008 | Шайба | 4 |  |
| 18 | 257.07.00.00.002 | Палец | 1 |  |
| 19 | 99601177 | Шплинт 8х45.06 | 1 |  |
| 20 | 257.07.00.00.001 | Шкворень | 1 |  |
| 21 | 257.07.00.00.003 | Опора | 1 |  |
| 22 | 257.07.00.00.005 | Прокладка | 3 | наиб. кол. |
| 23 | 257.07.00.00.005-01 | Прокладка | 3 | наиб. кол. |
| 24 | 257.07.00.00.004 | Опора | 1 |  |
| 25 |  | Болт М10-6gх40.58.016 | 4 |  |
| 26 | 99502050 | Шайба 10 65Г 06 | 4 |  |
| 27 |  | Болт М24х2-8gх100.46.06 | 6 |  |
| 28 | 99502056 | Шайба 24 65Г 06 | 35 |  |
| 29 | 237.17.00.00.002 | Прокладка | 9 | наиб.кол. |
| 30 | 237.17.00.00.001 | Сектор | 3 |  |
| 31 | 237.17.00.00.007 | Болт | 27 |  |
| 32 | 257.07.05.00.001 | Вкладыш | 2 |  |
| 33 | 99303066 | Винт В.М10-6gх35.22Н.06 | 2 |  |
| 34 |  | Гайка М10.6Н.5.016 | 2 |  |
| 35 | 257.07.00.00.007 | Гайка | 2 |  |
| 36 | 257.07.00.00.008 | Шайба | 2 |  |
| 37 | 99601167 | Шплинт 8х80.06 | 2 |  |
| 38 | 237.17.00.00.004 | Стяжка | 1 |  |
| 39 | 99401479 | Гайка М24х2-7Н.8.45.06 | 3 |  |
| 40 | 225.07.13.00.001 | Вкладыш | 2 |  |
| 41 | 723.07.00.00.002 | Кольцо | 4 |  |
| 42 | 723.07.00.00.001-01 | Палец | 1 |  |
| 43 | 99601166 | Шплинт 6,3х63.06 | 2 |  |
| 44 | 723.07.00.00.001 | Палец | 1 |  |
| 45 |  | Гидроцилиндр ГЦ02-80х50х280.УХЛ1 | 2 |  |
| 46 |  | Гидроцилиндр ГЦ02-100х50х1000 УХЛ1 | 2 |  |
| 47 | 723.07.05.00.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 48 | 723.07.05.01.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 49 | 257.07.06.00.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 50 | 257.07.06.01.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 51 |  | Гидроцилиндр ГЦ02-80х50х1400А УХЛ1 | 1 |  |
| 52 | 723.07.12.00.000 | Отвал | 1 |  |
| 53 | 255.05.02.01.200 | Втулка | 6 |  |
| 54 |  | Кольцо В40 | 4 |  |

-53-

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Гидроцилиндр ГЦ05 -100х63.000-02 УХЛ1 | 1 | 257.07.02.00.000 |
| 2 |  | Гидроцилиндр ГЦ05 -100х63.000-03 УХЛ1 | 1 | 257.07.02.00.000-01 |
| 3 |  | Болт М10-6gх25.58.016 | 1 |  |
| 4 |  | Гайка М10-6Н.5.016 | 1 |  |
| 5 |  | Болт М16-6gх65.109.40Х.016 | 2 |  |
| 6 | 99502026 | Шайба 16 65Г 06 | 2 |  |
| 7 | 257.07.02.00.002 | Хомут | 1 |  |
| 8 | 257.07.02.00.007 | Хомут | 1 |  |
| 9 | 257.07.02.00.001 | Хомут | 1 |  |
| 10 | 257.07.02.00.006 | Хомут | 1 |  |
| 11 | 257.07.02.00.005 | Прокладка | 8 |  |

Рис.22 Гидроцилиндр 257.07.02.00.000

-54-

Рис.23 Кронштейн 257.07.03.00.000

-55-

Рис.23 Кронштейн 257.07.03.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.07.03.01.000 | Рычаг | 1 |  |
| 2 | 257.07.03.00.002 | Шпилька | 4 |  |
| 3 | 99401353 | Гайка М30х2-7Н.8.35.06 | 4 |  |
| 4 | 99502057 | Шайба 30 65Г 06 | 4 |  |
| 5 | 257.07.03.02.000 | Крышка | 1 |  |
| 6 | 225.81.01.02.001 | Штифт | 2 |  |
| 7 | 255.01.05.00.002 | Втулка | 2 |  |
| 8 | 257.07.03.00.001 | Втулка | 2 |  |
| 9 | 257.07.03.00.004 | Шпонка | 1 |  |
| 10 |  | Болт М12-6gх30.58.016 | 1 |  |
| 11 | 99511024 | Шайба 12.02.Ст3кп.06 | 1 |  |

-56-

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.07.04.00.001 | Фиксатор | 1 |  |
| 2 | 99701197 | Штифт 2.12х75.06 | 1 |  |
| 3 | 225.81.02.00.001 | Шток-лоршень | 1 |  |
| 4 | 97040058 | Кольцо 050-060-58-2-2 | 1 |  |
| 5 | 99301062 | Винт В.М8-6gх10.14Н.06 | 1 |  |
| 6 | 97040061 | Кольцо 070-080-58-2-2 | 2 |  |
| 7 | 225.81.02.01.000 | Гильза в сборе | 1 |  |
| 8 | 225.81.02.00.002 | Втулка | 1 |  |
| 9 | 0815.0068 | Кольцо | 1 |  |

Рис.24 Цилиндр фиксации 257.07.04.00.000

-57-

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Болт М8-6gх16.58.016 | 6 |  |
| 2 | 99502005 | Шайба 8 65Г 06 | 6 |  |
| 3 | 257.07.12.00.004 | Козырек | 1 |  |
| 4 | 225.07.04.00.001-01 | Болт | 36 |  |
| 5 |  | Гайка М16-6Н.5.016 | 36 |  |
| 6 | 99502052 | Шайба 16 65Г 06 | 36 |  |
| 7 | 255.07.10.00.001-01 | Нож боковой | 1 |  |
| 8 | 723.07.12.01.000 | Отвал | 1 |  |
| 9 | 255.07.11.00.001 | Нож | 3 |  |
| 10 | 255.07.10.00.001 | Нож боковой | 1 |  |

Рис.25 Отвал 723.07.12.00.000

-58-

Рис. 26.1  159.19.00.00.000-02 Установка рыхлителя

-59-

Рис.26.2 159.19.00.00.000-02 Установка рыхлителя

-60-

Рис. 26 159.00.00.00.000-02 Установка рыхлителя

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 225.19.06.00.007 | Наконечник | 3 |  |
| 2 | 255.19.00.00.001 | Ось | 6 |  |
| 3 | 255.21.00.00.003 | Кольцо | 8 |  |
| 4 |  | Шплинт 10х100 | 12 |  |
| 5 |  | Масленка 1.3 Ц6 | 6 |  |
| 6 | 255.19.00.00.002 | Палец | 6 |  |
| 7 |  | Гидроцилиндр 402.09.05.00.000УХЛ1 | 2 |  |
| 8 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 4 |  |
| 9 | 159.19.01.00.000 | Опора | 1 |  |
| 10 | 159.19.00.00.003 | Проушина | 2 |  |
| 11 | 159.19.00.00.005 | Стяжка | 4 |  |
| 12 | 159.05.00.00.000-02 | Гидросистема рыхлителя | 1 |  |
| 13 | 159.19.00.00.004 | Ось | 4 |  |
| 14 | 200.01.00.00.035 | Защелка | 4 |  |
| 15 |  | Шайба С.24 | 4 |  |
| 16 | 255.19.03.10.000 | Зуб | 3 |  |
| 17 | 255.19.01.00.000 | Рама | 1 |  |
| 18 |  | Болт М24х90 | 8 |  |
| 19 |  | Гайка М24 | 8 |  |
| 20 |  | Шайба 24 65Г | 18 |  |
| 21 |  | Хомут пластиковый 100 мм черный | 4 |  |
| 22 |  | Адаптер TN120-12L | 2 |  |
| 23 |  | Адаптер TN102-12L | 2 |  |
| 24 |  | РВД10.33.1150 М18х1,5 | 1 |  |
| 25 |  | РВД10.33.550 М18х1,5 | 1 |  |
| 26 |  | РВД10.33.650 М18х1,5 | 3 |  |
| 27 |  | РВД10.33.1050 М18х1,5 | 1 |  |
| 28 |  |  |  |  |

-61-

Рис. 27   159.05.00.00.000-02 Гидросистема рыхлителя

-62-

Рис. 27   159.05.00.00.000-02 Гидросистема рыхлителя

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 159.05.03.00.000 | Переходник | 1 |  |
| 2 | 159.05.02.00.000 | Гидрораспределитель | 1 |  |
| 3 |  | Болт М8х16 | 2 |  |
| 4 |  | Шайба 8 65Г | 2 |  |
| 5 |  | РВД12.28.2650.М22х1,5.0/90 | 1 |  |
| 6 | 159.05.00.00.004 | Рукав 12х20-1,6 | 1 |  |
| 7 |  | Хомут червячный «NORMA»16-27 | 2 |  |
| 8 | 257.05.01.05.003 | Переходник | 1 |  |
| 9 |  | Прокладка G3/8М3 | 1 |  |

-63-

Рис.28.1  Установка облицовок 724.25.00.00.000

-64-

Рис.28.2  Установка облицовок 724.25.00.00.000

-64-

Рис.28.3  Установка облицовок 724.25.00.00.000

-66-

Рис.28  Установка облицовок 724.25.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.25.01.00.000 | Лист | 1 |  |
| 2 |  | Пружина газовая | 2 |  |
| 3 | 721.25.02.00.000 | Капот | 1 |  |
| 4 | 721.25.06.00.000 | Панель | 1 |  |
| 5 | 724.25.03.00.000 | Каркас капота | 1 |  |
| 6 | 721.25.00.00.020 | Панель | 1 |  |
| 7 | 257.25.00.00.003 | Панель | 1 |  |
| 8 | 257.25.00.00.004 | Панель | 1 |  |
| 9 | 257.25.00.00.002 | Панель | 2 |  |
| 10 |  | Болт М8х20 | 44 |  |
| 11 |  | Шайба 8.65Г | 62 |  |
| 12 |  | Шайба С.8х1,4 | 46 |  |
| 13 | 721.25.05.00.000 | Установка ящика аккумулятора | 2 |  |
| 14 | 257.25.00.00.001 | Панель | 2 |  |
| 15 |  | Болт М10х20 | 8 |  |
| 16 |  | Шайба 10 65Г | 8 |  |
| 17 |  | Шайба С.10.02 | 8 |  |
| 18 | 724.25.02.00.000 | Лист | 1 |  |
| 19 | 721.25.00.00.014 | Панель | 1 |  |
| 20 | 724.25.00.00.003 | Кронштейн | 2 |  |
| 21 | 721.25.00.00.020-01 | Панель | 1 |  |
| 22 | 721.25.00.00.015 | Панель | 1 |  |
| 23 | 721.25.00.00.016 | Полоса | 2 |  |
| 24 |  | Гайка М8 | 18 |  |
| 25 | 721.25.00.00.005 | Ось | 2 |  |
| 26 |  | Шайба С.20.02 | 2 |  |
| 27 |  | Шплинт 5х25 | 2 |  |
| 28 | 721.25.07.00.000 | Решетка | 1 |  |
| 29 |  | Гайка М6 | 4 |  |
| 30 |  | Болт М6х20 | 4 |  |
| 31 |  | Шайба 6.65Г | 12 |  |
| 32 |  | Шайба С.6х1,4 | 12 |  |
| 33 | 721.25.00.00.018 | Окантовка | 2 |  |
| 34 |  | Винт В.М6х16 | 8 |  |
| 35 | 721.25.00.00.021 | Шайба | 18 |  |
| 36 |  | Болт М8х25 | 18 |  |
| 37 |  | Болт М8х16 | 6 |  |

-67-

Рис.29.1     Схема гидравлическая принципиальная 724.00.00.00.000 Г3

-68-

-     -

Рис.  29.2   Схема гидравлическая принципиальная 724.00.00.00.000 Г3

-   69  -

Рис. 30   Гидросистема 724.05.00.00.000

-  70   -

Рис. 30    Гидросистема 724.05.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 753.05.03.00.000 | Гидросистема рамы передней | 1 |  |
| 2 | 724.05.04.00.000 | Гидросистема рабочего оборудования | 1 |  |
| 3 | 724.05.01.00.000 | Гидросистема рамы подмоторной | 1 |  |
| 4 |  | Хомут пластиковый 100 мм черный | 2 |  |
| 5 | 724.05.00.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 6 | 724.05.00.00.004 | Тройник | 2 |  |
| 7 |  | РВД 12.28.650.М22х1,5 | 1 |  |
| 8 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 1 |  |
| 9 | 724.05.00.00.003 | Угольник | 2 |  |
| 10 |  | РВД 12.28.650.М22х1,5.0/90 | 1 |  |

-71-

Рис. 31.1      Гидросистема рама подмоторной 724.05.01.00.000

-  72    -

Рис. 31.2       Гидросистема рамы подмоторной  724.05.01.00.000

-   73   -

Рис. 31.3       Схема гидравлическая соединений  724.05.01.00.000 Г4

-  74    -

Рис. 31       Гидросистема рамы подмоторной 724.05.01.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Хомут пластиковый 200 мм черный | 4 |  |
| 2 | 257.05.01.00.004 | Хомут | 2 |  |
| 3 | 257.05.01.00.008 | Трубка Трубка 305 ТВ-40, 16 L=210 | 2 |  |
| 4 |  | Болт М8х16 | 4 |  |
| 5 |  | Шайба 8 65Г | 14 |  |
| 6 |  | Шайба С. 8х1,4 | 8 |  |
| 7 | 724.05.01.00.014 | Рукав Рукав 16х25-1,6 L=2650 | 1 |  |
| 8 |  | Хомут червячный "NORMA" 16-27 | 6 |  |
| 9 | 724.05.01.01.000 | Крестовина | 1 |  |
| 10 | 724.05.01.00.011 | Рукав Рукав 12х20-1,6 L=800 | 1 |  |
| 11 | 724.05.01.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 12 |  | Кольцо 024-029-30-2-2 | 1 |  |
| 13 |  | Хомут пластиковый 300 мм черный | 4 |  |
| 14 | 257.05.01.02.000 | Фильтр напорный | 1 |  |
| 15 |  | Болт М10х16 | 3 |  |
| 16 |  | Шайба 10 65Г | 3 |  |
| 17 |  | Шайба С. 10.02 | 3 |  |
| 18 |  | РВД 16.25.2050.М26х1,5.0/90 | 1 |  |
| 19 | 724.05.01.00.012 | Рукав Рукав 12х20-1,6 L=1200 | 1 |  |
| 20 |  | РВД 16.25.650.М26х1,5.0/90 | 1 |  |
| 21 | 257.05.01.04.000 | Установка клапана зарядки | 1 |  |
| 22 | 724.05.01.00.018 | Рукав Рукав 32х43-1,6 L=2500 | 1 |  |
| 23 |  | Хомут червячный "NORMA" 32-50 | 4 |  |
| 24 | 724.05.01.00.017 | Рукав Рукав 32х43-1,6 L=2400 | 1 |  |
| 25 | 217.11.00.00.002 | Винт | 2 |  |
| 26 |  | Гайка М6-6Н.5 | 2 |  |
| 27 |  | Шайба 6 65Г | 2 |  |
| 28 |  | Шайба С. 6х1,4 | 2 |  |
| 29 | 724.05.01.00.016 | Рукав Рукав 20х29-1,6 L=1600 | 1 |  |
| 30 |  | Хомут червячный "NORMA" 20-32 | 2 |  |
| 31 |  | РВД 10.33.1450.М18х1,5 | 2 |  |
| 32 |  | Болт М8х30 | 6 |  |
| 33 | 257.05.01.00.006 | Патрубок | 1 |  |
| 34 |  | Кольцо 020-025-30-2-2 | 2 |  |
| 35 |  | Адаптер TN 121-15L | 1 |  |
| 36 | 257.05.01.06.000 | Штуцер переходной | 1 |  |

- 75    -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | Измерительная муфта SMK-20G1/4"-РС | 1 |  |
| 38 | 281.05.01.00.002 | Фланец | 1 |  |
| 39 | 283.05.01.00.004 | Угольник | 1 |  |
| 40 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 4 |  |
| 41 |  | Болт М8х60 | 2 |  |
| 42 | 257.05.01.03.000 | Коллектор напорный | 1 |  |
| 43 |  | РВД 12.28.2650.М22х1,5 | 1 |  |
| 44 |  | РВД 12.28.850.М22х1,5 | 1 |  |
| 45 |  | РВД 10.33.1150.М18х1,5.0/90 | 1 |  |
| 46 | 257.05.01.05.000 | Коллектор сливной | 1 |  |
| 47 |  | Болт М8х90 | 2 |  |
| 48 |  | Гайка М8-6Н.5 | 2 |  |
| 49 |  | РВД 12.28.450.М22х1,5 | 1 |  |
| 50 | 257.05.01.01.000 | Гидрораспределитель | 1 |  |
| 51 |  | Адаптер TN 121-12L | 2 |  |
| 52 |  | РВД 12.28.650.М22х1,5.0/90 | 1 |  |
| 53 |  | РВД 10.33.1250.М18х1,5.0/90 | 1 |  |
| 54 |  | РВД 10.33.1150.М18х1,5 | 1 |  |
| 55 | 724.05.01.00.002 | Штуцер | 1 |  |
| 56 |  | Кольцо 030-035-30-2-2 | 1 |  |
| 57 | 724.05.01.00.003 | Угольник | 1 |  |
| 58 | 253.05.01.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 59 |  | Прокладка 18М3 | 1 |  |
| 60 |  | РВД 16.25.1350.М26х1,5.0/90 | 1 |  |

-  76   -

Рис. 32.1      Гидросистема рабочего оборудования 724.05.04.00.000

-   77   -

Рис. 32.2       Схема гидравлическая соединений 724.05.04.00.000 Г4

-    78  -

Рис. 32     Гидросистема рабочего оборудования 724.05.04.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Хомут пластиковый 100 мм черный | 20 |  |
| 2 |  | РВД 10.33.1050.М18х1,5.0/90 | 2 |  |
| 3 | 257.05.01.00.004 | Хомут | 4 |  |
| 4 | 257.05.01.00.008 | Трубка Трубка 305 ТВ-40, 16 L=210 | 4 |  |
| 5 |  | Болт М8х16 | 4 |  |
| 6 |  | Шайба 8 65Г | 8 |  |
| 7 |  | Шайба С. 8х1,4 | 8 |  |
| 8 |  | РВД 10.33.3600.М18х1,5 | 2 |  |
| 9 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 10 |  |
| 10 |  | РВД 10.33.2000.М18х1,5 | 2 |  |
| 11 | 613.04.00.00.002 | Скоба | 4 |  |
| 12 |  | Болт М8х30 | 2 |  |
| 13 |  | РВД 10.33.1300.М18х1,5 | 2 |  |
| 14 |  | РВД 10.33.1750.М18х1,5 | 2 |  |
| 15 | О.884.2009 | Хомут | 2 |  |
| 16 |  | Болт М10х30 | 2 |  |
| 17 |  | Гайка М10-6Н.5 | 2 |  |
| 18 |  | Шайба 10 65Г | 2 |  |
| 19 |  | Шайба С. 10.02 | 2 |  |
| 20 | 257.05.04.01.000 | Блок клапанов | 1 |  |
| 21 |  | Адаптер TN 102-12L | 2 |  |
| 22 |  | Шайба С. 18.02 | 2 |  |
| 23 |  | Адаптер TN 120-12L | 2 |  |

-  79   -

Рис. 33.1      Гидросистема рама передней 753.05.03.00.000

-   80   -

Рис. 33.2    Гидросистема рамы передней 753.05.03.00.000

-  81  -

Рис. 33.3      Схема гидравлическая соединений  753.05.03.00.000 Г4

-   82   -

Рис. 33      Гидросистема рамы передней 753.05.03.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 753.05.03.01.000 | Гидрораспределитель | 1 |  |
| 2 |  | Болт М8х20 | 8 |  |
| 3 |  | Шайба 8 65Г | 14 |  |
| 4 |  | Шайба С. 8х1,4 | 8 |  |
| 5 |  | РВД 16.25.2250.М26х1,5.0/90 | 1 |  |
| 6 | 257.05.03.06.000 | Угольник | 1 |  |
| 7 | 753.05.03.00.008 | Рукав Рукав 20х29-1,6 L=2800 | 1 |  |
| 8 |  | Хомут червячный "NORMA" 20-32 | 2 |  |
| 9 |  | РВД 10.33.1500.М18х1,5.0/45 | 1 |  |
| 10 |  | РВД 10.33.1700.М18х1,5.0/45 | 1 |  |
| 11 | 257.05.03.02.000 | Гидрораспределитель | 1 |  |
| 12 |  | РВД 10.33.1500.М18х1,5 | 1 |  |
| 13 |  | РВД 10.33.1300.М18х1,5 | 1 |  |
| 14 | 753.05.03.00.001 | Тройник | 2 |  |
| 15 | 753.05.03.03.000 | Клапан предохранительный | 2 |  |
| 16 |  | РВД 10.33.1150.М18х1,5 | 2 |  |
| 17 |  | Адаптер TN 119-12L | 4 |  |
| 18 |  | Адаптер TN 102-12L | 6 |  |
| 19 |  | РВД 10.33.4000.М18х1,5 | 2 |  |
| 20 | 257.05.03.03.000 | Блок гидрораспределителей | 1 |  |
| 21 |  | РВД 10.33.650.М18х1,5 | 2 |  |
| 22 |  | Хомут пластиковый 300 мм черный | 5 |  |
| 23 |  | РВД 12.28.5800.М22х1,5 | 1 |  |
| 24 |  | РВД 10.33.8600.М18х1,5 | 1 |  |
| 25 |  | РВД 12.28.6000.М22х1,5 | 1 |  |
| 26 |  | РВД 10.33.7400.М18х1,5.0/45 | 1 |  |
| 27 | 753.05.03.00.005 | Рукав Рукав 16х25-1,6 L=7500 | 1 |  |
| 28 |  | Хомут пластиковый 200 мм черный | 30 |  |
| 29 |  | Адаптер TN 121-12L | 2 |  |
| 30 | 753.05.03.02.000 | Клапан замедлительный | 2 |  |
| 31 | 724.05.00.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 32 | 724.05.00.00.002 | Угольник | 3 |  |
| 33 | 253.45.04.00.001-01 | Хомут | 2 |  |
| 34 |  | Болт М8х30 | 4 |  |
| 35 |  | Гайка М8-6Н.5 | 4 |  |
| 36 |  | Болт М8х16 | 2 |  |
| 37 | 257.05.03.00.004 | Крышка | 1 |  |
| 38 |  | РВД 12.28.5500.М22х1,5 | 1 |  |
| 39 |  | РВД 12.28.5250.М22х1,5 | 1 |  |

-  83   -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | Болт М10х20 | 2 |  |
| 41 |  | Шайба 10 65Г | 2 |  |
| 42 |  | РВД 10.33.2200.М18х1,5.0/90 | 2 |  |
| 43 |  | РВД 10.33.1100.М18х1,5.0/90 | 2 |  |
| 44 | 613.04.00.00.002 | Скоба | 4 |  |
| 45 |  | РВД 12.28.2050.М22х1,5 | 1 |  |
| 46 |  | РВД 10.33.1400.М18х1,5 | 2 |  |
| 47 |  | РВД 10.33.1350.М18х1,5.0/45 | 2 |  |
| 48 |  | РВД 10.33.6300.М18х1,5.0/90 | 2 |  |
| 49 |  | РВД 12.28.2250.М22х1,5 | 1 |  |

-  84   -

Рис.  34     Гидросистема КПП 257.10.00.00.000

-  85    -

Рис. 34      Гидросистема КПП 257.10.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.10.03.00.000 | Отвод | 2 |  |
| 2 | 283.10.00.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 3 |  | Прокладка 33М3 | 2 |  |
| 4 | 283.10.00.00.002 | Штуцер | 1 |  |
| 5 | 257.10.00.00.006 | Рукав Рукав 25х35-1,6 L=3200 | 1 |  |
| 6 | 257.10.00.00.005 | Рукав Рукав 25х35-1,6 L=2500 | 1 |  |
| 7 | 285.05.00.00.011 | Хомут | 1 |  |
| 8 | 723.10.00.00.005 | Трубка Трубка 305 ТВ-40, 16 L=230 | 1 |  |
| 9 |  | Болт М8х16 | 1 |  |
| 10 |  | Шайба 8 65Г | 5 |  |
| 11 |  | Шайба С. 8х1,4 | 5 |  |
| 12 | 257.10.00.00.003 | Рукав Рукав 16х25-1,6 L=1000 | 2 |  |
| 13 |  | Хомут червячный "NORMA" 20-32 | 12 |  |
| 14 | 257.10.00.00.002 | Рукав Рукав 16х25-1,6 L=450 | 2 |  |
| 15 |  | Болт М8х20 | 4 |  |
| 16 | 257.10.01.00.000 | Коллектор | 1 |  |
| 17 |  | Гидроклапан обратный КО15/3Т2G | 1 |  |
| 18 | 237.12.00.00.003 | Штуцер | 1 |  |
| 19 | 257.10.00.00.004 | Рукав Рукав 25х35-1,6 L=670 | 1 |  |
| 20 | 25.56.01.00.000 | Переходник | 4 |  |
| 21 | 257.10.00.00.001 | Рукав Рукав 16х25-1,6 L=475 | 2 |  |
| 22 |  | Хомут червячный "NORMA" 32-50 | 6 |  |
| 23 | 257.10.02.00.000 | Коллектор | 1 |  |

-   86  -

Рис.  35.1     Гидросистема тормозов 257.11.00.00.000

-  87    -

Рис. 35.2      Гидросистема тормозов 257.11.00.00.000

-  88    -

Рис.  35     Гидросистема тормозов 257.11.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | РВД 8.35.1850.М16х1,5.0/90 | 1 |  |
| 2 |  | РВД 8.35.1650.М16х1,5.0/90 | 1 |  |
| 3 |  | РВД 8.35.2050.М16х1,5.0/90 | 1 |  |
| 4 | 257.11.00.00.002 | Хомут | 2 |  |
| 5 | 257.11.00.00.005 | Прокладка Пластина 2Ф-I-ТМКЩ-С2-8 60х230 | 2 |  |
| 6 |  | Гайка М8-6Н.5 | 8 |  |
| 7 |  | Шайба 8 65Г | 18 |  |
| 8 |  | Шайба С. 8х1,4 | 18 |  |
| 9 |  | Пневмогидроаккумулятор АРХ-1/320 УХЛ4 | 3 |  |
| 10 | 257.11.03.00.000 | Установка клапана стояночного тормоза | 1 |  |
| 11 | 257.11.01.00.000 | Установка педали тормоза | 1 |  |
| 12 |  | РВД 8.35.850.М16х1,5.0/90 | 1 |  |
| 13 |  | РВД 8.35.650.М16х1,5 | 1 |  |
| 14 | 257.11.00.00.001 | Штуцер | 3 |  |
| 15 |  | Кольцо 024-028-25-2-2 | 3 |  |
| 16 |  | Адаптер TN 100-10L | 1 |  |
| 17 |  | РВД 8.35.1050.М16х1,5 | 2 |  |
| 18 |  | РВД 8.35.450.М16х1,5 | 1 |  |
| 19 |  | Адаптер TN 132А-12/10L | 1 |  |
| 20 | 257.11.02.00.000 | Клапан разобщительный | 1 |  |
| 21 | 257.11.00.00.009 | Штуцер | 1 |  |
| 22 | 99 513 024 | Прокладка 10М3 | 1 |  |
| 23 | 257.11.00.00.008 | Штуцер | 4 |  |
| 24 | 99 513 016 | Прокладка 14М3 | 4 |  |
| 25 | 237.11.00.00.008 | Скоба | 4 |  |
| 26 |  | Болт М8х30 | 2 |  |
| 27 |  | РВД 8.35.3450.М16х1,5.0/45 | 2 |  |
| 28 |  | Болт М8х45 | 2 |  |
| 29 | 237.11.00.00.014 | Хомут | 1 |  |
| 30 | 237.11.00.00.015 | Трубка Трубка 305 ТВ-40, 16 L=90 | 1 |  |
| 31 |  | Болт М8х16 | 6 |  |
| 32 | 257.11.00.00.004 | Трубка Трубка 305 ТВ-40, 16 L=140 | 3 |  |
| 33 | 258.05.00.00.002-01 | Хомут | 3 |  |
| 34 |  | Хомут пластиковый 100 мм черный | 10 |  |
| 35 | 257.11.00.00.006 | Рукав Рукав 12х20-1,6 L=1500 | 1 |  |
| 36 |  | Хомут червячный "NORMA" 16-27 | 2 |  |
| 37 |  | РВД 8.35.1150.М16х1,5.0/90 | 1 |  |
| 38 | 237.11.00.00.007 | Трубка 305 ТВ-40, 16 L=110 | 2 |  |
| 39 | 257.11.00.00.007 | Хомут | 2 |  |
| 40 |  | РВД 8.35.3250.М16х1,5.0/45 | 2 |  |

-89-

Рис. 36    Установка педали тормоза 257.11.01.00.000

-  90   -

Рис. 36     Установка педали тормоза 257.11.01.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Педаль тормозная LT19MKA-1X/000/S09 | 1 |  |
| 2 | 257.11.03.00.001 | Винт | 2 |  |
| 3 |  | Шайба 8 65Г | 6 |  |
| 4 |  | Клапан тормозной LT07MKA-2X/100/02M | 1 |  |
| 5 | 217.11.01.00.001 | Штуцер | 1 |  |
| 6 |  | Прокладка 16М3 | 1 |  |
| 7 |  | Адаптер TN 92GG-10LM16x1,5 | 4 |  |
| 8 |  | Адаптер TN 121-10L | 2 |  |
| 9 |  | Выключатель света "стоп" гидравлический ВК12Б | 2 |  |
| 10 |  | Болт М8х35 | 4 |  |
| 11 |  | Гайка М8-6Н | 4 |  |
| 12 |  | Шайба С.8х1,4 | 4 |  |
| 13 | 25.05.35.07.004 | Штуцер | 2 |  |
| 14 |  | Прокладка 10М3 | 2 |  |

-91-

Рис. 37    Клапан разобщительный 257.11.02.00.000

-  92   -

Рис. 37     Клапан разобщительный 257.11.02.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.11.02.00.002 | Тройник | 2 |  |
| 2 | 257.11.02.00.001 | Корпус | 1 |  |
| 3 |  | Сигнализатор давления МО 15290/70 | 1 |  |
| 4 |  | Шарик 8,000-200 | 2 |  |
| 5 | 274.11.02.00.002 | Стержень | 1 |  |
| 6 |  | Адаптер TN 92GG-12LM18x1,5 | 1 |  |
| 7 |  | Адаптер TN 121-12L | 2 |  |
| 8 |  | Адаптер TN 403-12L | 1 |  |
| 9 |  | Измерительная муфта SMK-20G1/4"-РС | 1 |  |

-  93   -

Рис.  38     Установка клапана стояночного тормоза 257.11.03.00.000

-94-

Рис. 38      Установка клапана стояночного тормоза 257.11.03.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сб. ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Клапан стояночного тормоза LT 08 MMA-2X/100/02M | 1 |  |
| 2 | 257.11.03.00.001 | Винт | 2 |  |
| 3 |  | Шайба 8 65Г | 6 |  |
| 4 | 257.04.00.00.003 | Крышка | 1 |  |
| 5 |  | Адаптер TN 92GG-10LM 16x1,5 | 3 |  |
| 6 | 257.11.03.00.002 | Переходник | 1 |  |
| 7 | 99 513 015 | Прокладка 12М3 | 1 |  |
| 8 |  | Сигнализатор давления МО 15290/70 | 1 |  |
| 9 |  | Болт М8х25 | 4 |  |
| 10 |  | Шайба С.8х1,4 | 4 |  |

-  95   -

Рис. 39   257.27.00.00.000-01 Установка кожухов

-96-

Рис. 39  257.27.00.00.000-01 Установка кожухов

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257.27.01.00.000 | Кожух | 1 |  |
| 2 | 257.27.03.00.000 | Кожух | 1 |  |
| 3 | 257.27.00.00.002 | Прокладка | 2 |  |
| 4 |  | Болт М8х20 | 21 |  |
| 5 |  | Шайба 8 65Г | 21 |  |
| 6 |  | Шайба С.8х1,4 | 21 |  |
| 7 | 257.27.00.00.006 | Крышка | 1 |  |
| 8 | 257.27.02.00.000 | Кожух | 1 |  |

-97-

Рис. 40.2           724.09.00.00.000ПЭ3 Перечень элементов

- 99 -

Рис.40.3        724.09.00.00.000Э4 Схема соединений

- 100 –

Рис. 40.4       Электрооборудование кабины

170.19.00.00.000

- 101 -

Рис.40.4        Электрооборудование кабины    170.19.00.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Стеклоомыватель электрический 1112.5208000-01 | 1 | 24В |
| 2 |  | Моторедуктор 60002.3730-01 | 1 |  |
| 3 |  | Пантограф 40.5205.800-07 | 1 |  |
| 4 |  | Зеркало наружное заднего Вида ВРЕИ.203621.020 | 2 |  |
| 5 | 200.09.06.00.018 | Втулка | 2 |  |
| 6 |  | Розетка 2РТТ36КПН15Г20В | 1 |  |
| 7 | 170.17.01.00.00.000 | Жгут кабины | 1 |  |
| 8 |  | Моторедуктор 60002.3730-01 | 1 |  |
| 9 |  | Пантограф 40.5205.800-03 | 1 |  |

- 102 -

Рис. 40.5       Электрооборудование кабины

170.19.00.00.000

-103 -

Рис. 40.5       Электрооборудование кабины     170.19.00.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Маячок проблесковый МП-021-24Ф «О» | 2 |  |
| 2 | 170.19.04.00.000 | Жгут маячка | 2 |  |
| 3 |  | Гайка М6 | 6 |  |
| 4 |  | Шайба С6х1,4 | 6 |  |
| 5 |  | Шайба 6.65Г | 6 |  |
| 6 |  | Винт В.М6х25 | 6 |  |
| 7 |  | Плафон 0026.123714010 | 1 |  |
| 8 |  | Фара рабочая 8724.3.09 | 4 |  |
| 9 | 170.19.03.00.000 | Жгут фары | 2 |  |
| 10 |  | Фара рабочая 8724.304/013 | 2 |  |
| 11 | 170.19.02.00.000 | Жгут фары | 2 |  |

- 104 -

Рис.  40.6      Электрооборудование кабины

- 105 -

Рис. 40.6       Электрооборудование кабины

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 723.09.04.00.000 | Жгут 12 | 1 |  |
| 2 | 724.09.01.00.000 | Жгут 7 | 1 |  |
| 3 |  | Выключатель света «Стоп» гидравлический ВК12-Б | 2 |  |
| 4 | 723.09.05.00.000 | Жгут золотника | 1 |  |
| 5 |  | Датчик давления тормозов | 1 |  |
| 6 | 274.09.12.00.000 | Провод корпуса | 1 |  |
| 7 |  | Шайба 8.65Г | 2 |  |
| 8 |  | Болт М8х20 | 2 |  |
| 9 |  | Датчик 11.3829010 | 1 |  |
| 10 | 751.09.00.00.001 | Переходник | 1 |  |
| 11 |  | Выключатель бесконтактный индуктивный ВБ2.18М.65.5.2.1.К | 1 |  |
| 12 |  | Хомут пластиковый 300мм черный | 2 |  |
| 13 |  | Датчик ТМ 100-В | 1 |  |
| 14 |  | Вилка 2РТТ36БПН15Ш20В | 1 |  |
| 15 | 751.09.02.02.000 | Жгут 4 | 1 |  |

-106 –

Рис. 40.7        Панель 724.09.08.00.000

- 107 -

Рис. 40.7        Панель 724.09.08.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 751.09.01.00.007 | Табличка | 1 |  |
| 2 |  | Тумблер П2Т-1В | 1 |  |
| 3 | 751.09.01.00.006 | Табличка | 1 |  |
| 4 |  | Лампа контрольная 2212.3803-28А | 1 |  |
| 5 | 751.09.01.00.005 | Табличка | 1 |  |
| 6 |  | Тумблер П2Т-5В | 5 |  |
| 7 |  | Блок индикации и сигнализации БИС-М-2-01-00 | 1 |  |
| 8 |  | Лампа контрольная 2212.3803-05А | 1 |  |
| 9 |  | Лампа контрольная 2212.3803-20А | 1 |  |
| 10 |  | Лампа контрольная 2212.3803-24А | 1 |  |
| 11 |  | Лампа контрольная 2212.3803-22А | 1 |  |
| 12 |  | Лампа контрольная 2212.3803-23А | 1 |  |
| 13 | 274.09.01.00.004 | Скоба | 1 |  |
| 14 |  | Винт В.М 3х10 | 16 |  |
| 15 |  | Шайба 3 65Г | 16 |  |
| 16 |  | Гайка M3 | 16 |  |
| 17 | 751.09.01.00.002 | Табличка | 1 |  |
| 18 | 751.09.01.00.003 | Табличка | 1 |  |
| 19 |  | Кнопка КЗ В | 1 |  |
| 20 | 751.09.01.00.012 | Табличка | 1 |  |
| 21 |  | Тумблер П2Т-1В | 1 |  |
| 22 |  | Лампа контрольная 2212.3803-07А | 1 |  |
| 23 | 751.09.01.00.004 | Табличка | 1 |  |
| 24 | 751.09.01.00.011 | Табличка | 1 |  |
| 25 | 751.09.01.00.010 | Табличка | 1 |  |
| 26 | 751.09.01.03.000 | Жгут 3 | 1 |  |
| 27 | 751.09.01.01.000 | Жгут 1 | 1 |  |
| 28 | 724.09.08.02.000 | Жгут 2 | 1 |  |
| 29 | 751.09.01.00.009 | Табличка | 1 |  |
| 30 |  | Лампа контрольная 2212.3803-46А | 3 |  |
| 31 | 751.09.01.00.008 | Табличка | 1 |  |

- 108 -

Рис.  40.7      Панель 724.09.08.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | Лампа контрольная 2212.3803-32А | 2 |  |
| 33 | 751.09.01.00.013 | Табличка | 1 |  |
| 34 | 724.09.08.01.000 | Панель | 1 |  |
| 35 |  | Выключатель 11.3704-01 | 1 |  |

-109 -

Рис. 40.8       Установка платы диодной     751.09.05.00.000

- 110 -

Рис. 40.8       Установка платы диодной     751.09.05.00.000

| позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Шайба 4 65Г | 1 |  |
| 2 |  | Шайба С4 | 2 |  |
| 3 |  | Гайка М4 | 2 |  |
| 4 |  | Реле-прерыватель указателей поворотов РС401Б | 1 |  |
| 5 |  | Диод Д212-10 | 13 |  |
| 6 |  | Винт В.М 4х12 | 2 |  |
| 7 | 751.09.05.01.001 | Плата | 1 |  |

- 111-

Рис.40.9        Электрооборудование кабины

- 112 -

Рис.40.9        Электрооборудование кабины

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Гайка 157.000 | 1 |  |
| 2 |  | Выключатель зажигания ВК353 | 1 |  |
| 3 | 237.09.02.00.001 | Табличка | 1 |  |
| 4 |  | Световозвращатель ФП316-0 | 2 |  |
| 5 |  | Шайба 6.65Г | 4 |  |
| 6 |  | Шайба С6х1,4 | 4 |  |
| 7 |  | Винт В.М6х10 | 4 |  |
| 8 | 724.09.06.00.000 | Жгут 8 | 1 |  |
| 9 |  | Вилка 2РТТ60БПН45Ш36В | 1 |  |
| 10 |  | Гайка М4 | 4 |  |
| 11 |  | Шайба С4 | 4 |  |
| 12 |  | Винт В.М4х12 | 4 |  |
| 13 |  | Розетка 2РТТ60КПН45Г36В | 1 |  |
| 14 | 724.09.01.00.000 | Жгут 7 | 1 |  |
| 15 | 248.09.01.00.002 | Пластина | 1 |  |
| 16 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 17 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 18 |  | Винт В.М6х25 | 2 |  |
| 19 | 724.09.00.00.001 | Переходник | 1 |  |
| 20 |  | Прокладка 14М3 | 1 |  |
| 21 |  | Датчик 18.3829010 | 1 |  |

- 113 -

Рис. 40.10       Пост управления

- 114 -

Рис. 40.10       Пост управления

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 751.09.02.00.000 | Панель | 1 |  |
| 2 |  | Шайба С6 | 8 |  |
| 3 |  | Шайба 6 65Г | 8 |  |
| 4 |  | Винт В.М 6х10 | 8 |  |
| 5 | 751.09.04.00.000 | Крышка | 1 |  |
| 6 |  | Винт В.М 6х10 | 4 |  |
| 7 |  | Шайба 6 65Г | 4 |  |
| 8 |  | Шайба С6 | 4 |  |
| 9 | 751.09.03.00.000 | Крышка | 1 |  |
| 10 |  | Винт В.М 6х10 | 4 |  |
| 11 |  | Шайба 6 65Г | 4 |  |
| 12 |  | Шайба С6 | 4 |  |

- 115 -

Рис. 40.11       Панель 751.09.02.00.000

- 116 –

Рис.  40.11      Панель 751.09.02.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Дисплей | 1 | Комплект КПП |
| 2 | 751.09.02.00.001 | Табличка | 1 |  |
| 3 |  | Тумблер П2Т-5В | 1 |  |
| 4 |  | Лампа контрольная 2212.3803-40А | 1 |  |
| 5 |  | Тумблер П2Т-1В | 3 |  |
| 6 | 751.09.02.00.002 | Табличка | 1 |  |
| 7 | 751.09.02.00.004 | Табличка | 1 |  |
| 8 | 237.09.03.04.000 | Жгут 24 | 1 |  |
| 9 | 751.09.02.01.000 | Жгут 5 | 1 |  |
| 10 | 751.09.02.02.000 | Жгут 4 | 1 |  |
| 11 |  | Тумблер Т3-В | 10 |  |
| 12 |  | Лампа контрольная 2212.3803-15А | 1 |  |
| 13 | 751.09.02.00.003 | Табличка | 1 |  |
| 14 | 751.09.02.00.006 | Панель | 1 |  |

- 117 -

Рис. 40.12       Крышка 751.09.04.00.000

- 118 –

Рис. 40.12        Крышка 751.09.04.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Колодка 469.57.10-01 | 1 |  |
| 2 |  | Реле 901.3747 | 1 |  |
| 3 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 4 |  | Шайба 6 65Г | 2 |  |
| 5 |  | Винт В.М 6х10 | 2 |  |
| 6 |  | Гайка М6 | 2 |  |
| 7 |  | Колодка 469.57.10-01 | 1 |  |
| 8 |  | Реле 901.3747 | 1 |  |
| 9 |  | Диод Д212-10 | 2 |  |
| 10 |  | Винт В.М 4х16 | 2 |  |
| 11 |  | Шайба 4 65Г | 2 |  |
| 12 | 751.09.04.02.001 | Плата | 1 |  |
| 13 | 751.09.04.01.000 | Крышка | 1 |  |
| 14 | 751.09.11.00.000 | Жгут 9 | 1 |  |

- 119 -

Рис.  40.13      Крышка 751.09.03.00.000

- 120 -

Рис. 40.13        Крышка 751.09.03.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Блок предохранителей 41.3722 | 1 |  |
| 2 |  | Блок предохранителей 111.3722 | 1 |  |
| 3 | 751.09.03.02.003 | Прокладка | 1 |  |
| 4 |  | Винт В.М 5х16 | 2 |  |
| 5 |  | Шайба 5 65Г | 2 |  |
| 6 |  | Гайка М5 | 2 |  |
| 7 |  | Диод Д222-32-6 | 1 |  |
| 8 |  | Реле 738.3747-20 | 1 |  |
| 9 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 10 |  | Винт В.М 6х10 | 2 |  |
| 11 |  | Винт В.М 4х16 | 2 |  |
| 12 |  | Шайба 4 65Г | 2 |  |
| 13 |  | Реле 901.3747 | 1 |  |
| 14 |  | Колодка 469.59.00-00 | 1 |  |
| 15 |  | Гайка М6 | 2 |  |
| 16 |  | Колодка 469.57.10-01 | 1 |  |
| 17 | 751.09.03.01.001 | Плата | 1 |  |
| 18 | 723.09.03.00.000 | Жгут 11 | 1 |  |
| 19 | 751.09.03.02.000 | Крышка | 1 |  |
| 20 | 751.09.12.00.000 | Жгут 10 | 1 |  |
| 21 | 751.09.03.00.001 | Пластина | 1 |  |
| 22 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 23 |  | Винт В.М 6х16 | 2 |  |

- 121 -

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 751.09.22.00.000 | Провод "массы" | 1 |  |
| 2 |  | Гайка M10 | 2 |  |
| 3 |  | Шайба 10 65Г | 2 |  |
| 4 |  | Батарея 6СТ-190А | 1 |  |
| 5 |  | Болт М10 х 45 | 2 |  |
| 6 | 751.09.21.00.000 | Провод | 1 |  |
| 7 | 724.09.03.00.000 | Провод стартера | 1 |  |

Рис. 40.14       Установка аккумулятора

- 122 -

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Шайба 6 65Г | 2 |  |
| 2 |  | Шайба С6 х1,4 | 2 |  |
| 3 |  | Винт В.М 6х20 | 2 |  |
| 4 |  | Выключатель 1410.3737 | 1 |  |
| 5 | 276.09.25.00.000 | Провод | 1 |  |
| 6 | 751.09.22.00.000 | Провод "массы" | 1 |  |
| 7 | 276.09.24.00.000 | Провод "массы" | 1 |  |

Рис.  40.15      Установка выключателя "массы"

- 123 -

Рис. 40.16    Установка датчиков на двигателе

- 124 -

Рис. 40.16    Установка датчиков на двигателе

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра 131.3839600 | 1 |  |
| 2 |  | Датчик | 1 | в комплекте дизеля |
| 3 |  | Датчик ТМ 100-В | 1 |  |
| 4 |  | Датчик аварийного давления масла 0118.2792 | 1 | в комплекте дизеля |
| 5 | 724.09.00.00.001 | Переходник | 1 |  |
| 6 |  | Прокладка 14М3 | 1 |  |
| 7 |  | Датчик 18.3829010 | 1 |  |

- 125 -

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Винт В.М 4 х12 | 5 |  |
| 2 |  | Шайба 4 65Г | 5 |  |
| 3 |  | Шайба С4 | 5 |  |
| 4 |  | Устройство контроля уровня топлива |  |  |
|  |  | УКУТ-05А | 1 |  |
| 5 | 200.09.03.00.001 | Прокладка | 1 |  |

Рис.  40.17   Установка топливного датчика

- 126 -

Рис. 40.18    Установка лампы подкапотной и розетки

- 127 -

Рис. 40.18   Установка лампы подкапотной и розетки

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Лампа подкапотная ПД 308А "О" | 1 |  |
| 2 |  | Лампа А24-5-1 | 1 |  |
| 3 |  | Шайба 6 65Г | 2 |  |
| 4 |  | Шайба С6 х1,4 | 2 |  |
| 5 |  | Винт В.М 6 х10 | 2 |  |
| 6 |  | Розетка ПС 400 | 1 |  |
| 7 |  | Шайба С4 | 3 |  |
| 8 |  | Винт В.М 4 х35 | 3 |  |
| 9 | 724.09.07.00.000 | Провод | 1 |  |

- 128 -

Рис. 40.19     Установка передних осветительных и электрических приборов

- 129 -

Рис. 40.19     Установка передних осветительных и электрических приборов

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Фара 313.3711 | 2 |  |
| 2 | 724.09.01.00.000 | Жгут 7 | 1 |  |
| 3 | 0860.9909-03 | Втулка | 1 |  |
| 4 | 225.09.00.00.009 | Скоба | 1 |  |
| 5 |  | Панель соединительная 173723 | 1 |  |
| 6 |  | Гайка M8 | 2 |  |
| 7 |  | Шайба 8.65Г | 2 |  |
| 8 |  | Болт М 8х20 | 2 |  |
| 9 |  | Сигнал звуковой С314-Г | 1 | 24В |
| 10 | 255.00.00.00.002 | Коробка | 1 |  |
| 11 |  | Винт В.М 6х10 | 2 |  |
| 12 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 13 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 14 |  | Гайка M6 | 2 |  |
| 15 |  | Гайка M6 | 2 |  |
| 16 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 17 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 18 |  | Болт М 6х25 | 2 |  |
| 19 | 240.26.00.00.001 | Крышка | 2 |  |
| 20 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 21 |  | Болт М 6х16 | 2 |  |
| 22 |  | Шайба 5.65Г | 4 |  |
| 23 |  | Гайка M5 | 4 |  |
| 24 |  | Фонарь передний ПФ130 - АБ | 2 |  |
| 25 | 200.09.00.00.003 | Вкладыш | 2 |  |
| 26 | 724.09.02.00.000 | Жгут передний | 1 |  |

- 130 -

Рис.40.20     Установка задних осветительных приборов

- 131 -

Рис. 40.20    Установка задних осветительных приборов

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Фонарь задний ФП132 АБ-05 | 1 |  |
| 2 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 3 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 4 |  | Гайка M6 | 2 |  |
| 5 | 257.50.00.00.000 | Кожух | 1 |  |
| 6 |  | Гайка M6 | 2 |  |
| 7 |  | Шайба 6.65Г | 2 |  |
| 8 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 9 |  | Винт В.М 6х25 | 4 |  |
| 10 |  | Шайба 6.65Г | 4 |  |
| 11 |  | Шайба С6х1,4 | 4 |  |
| 12 |  | Фонарь заднего хода ФП135-Г | 1 |  |
| 13 |  | Фонарь освещения номерного знака ФП134Б | 1 |  |
| 14 | 721.25.07.01.000 | Кожух | 1 |  |
| 15 |  | Шайба С6х1,4 | 2 |  |
| 16 |  | Гайка M6 | 2 |  |
| 17 |  | Шайба С6 | 4 |  |
| 18 |  | Шайба 6.65Г | 4 |  |
| 19 |  | Винт В.М 6х16 | 4 |  |
| 20 | 721.25.00.00.022 | Кронштейн | 1 |  |

- 132 –

Рис. 41       Установка силовая 724.02..00.00.000

-133-

Рис. 41         Установка силовая  724.02.00.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.02.02.00.000 | Система охлаждения | 1 |  |
| 2 | 724.02.04.00.000 | Установка воздухоочистителя | 1 |  |
| 3 | 724.02.01.00.000 | Установка двигателя | 1 |  |
| 4 | 724.02.03.00.000 | Установка глушителя | 1 |  |
| 5 | 724.02.05.00.000 | Система питания | 1 |  |
| 6 | 724.02.06.00.000 | Установка генератора | 1 |  |
| 7 | 724.02.07.00.000 | Установка насоса | 1 |  |

-134-

Рис. 42   Установка двигателя  724.02.01.00.000

-135-

Рис. 42         Установка двигателя  724.02.01.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | ДвигательDEUTZ AG BF4M1013FC | 1 |  |
| 2 |  | Муфта эластичная CENTAFLEX Series R CF-RV-216-011-61483-HR | 1 |  |
| 3 |  | Болт М16х80 | 1 |  |
| 4 | 200.16.00.01.000 | Амортизатор | 4 |  |
| 5 | 200.16.00.00.001 | Шайба | 8 |  |
| 6 | 225.02.05.00.007 | Болт | 4 |  |
| 7 | 200.08.00.00.053 | Шайба | 4 |  |
| 8 |  | Гайка М16 | 4 |  |
| 9 | 724.02.01.01.100 | Кожух | 1 |  |
| 10 | 724.02.01.01.200 | Кожух | 1 |  |
| 11 |  | Болт М8х16 | 4 |  |
| 12 |  | Шайба 8.65Г | 4 |  |
| 13 |  | Болт М12х50.88.40Х | 2 |  |
| 14 |  | Гайка М12 | 2 |  |
| 15 |  | Шайба 12.65Г | 10 |  |
| 16 | 724.02.01.00.001 | Болт | 8 |  |
| 17 | 283.02.01.00.008 | Шайба стопорная | 2 |  |
| 18 | 724.02.01.00.002 | Шайба стопорная | 2 |  |
| 19 | 724.02.01.02.000 | Опора | 2 |  |
| 20 | 724.02.01.03.000 | Опора | 2 |  |

-136-

Рис. 43.1 Система охлаждения 724.02.02.00.000

-137-

Рисунок  43.2  Система охлаждения 724.02.02.00.000

-138-

Рис. 43 Система охлаждения 724.02.02.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.02.02.01.000 | Блок радиаторов | 1 |  |
| 2 | 724.02.02.00.009 | Рукав 90х104 L=160 | 2 |  |
| 3 |  | Хомут червячный 90-110 | 4 |  |
| 4 | А2101270-1 | Пробка | 1 |  |
| 5 | 724.02.02.02.000 | Бачок расширительный | 1 |  |
| 6 |  | Болт М8х16 | 4 |  |
| 7 |  | Шайба 8.65Г | 14 |  |
| 8 | 724.02.02.00.006 | Рукав 6-14 L=700 | 1 |  |
| 9 |  | Хомут червячный 10-16 | 2 |  |
| 10 | 724.02.02.04.000 | Патрубок | 1 |  |
| 11 | 724.02.02.00.012 | Рукав 50-61 L=310 | 1 |  |
| 12 |  | Хомут червячный 50-70 | 10 |  |
| 13 | 724.02.02.06.000 | Патрубок | 1 |  |
| 14 | 724.02.02.00.011 | Рукав 50-61 L=170 | 1 |  |
| 15 | 724.02.02.00.015 | Рукав 70х82,5 L=200 | 1 |  |
| 16 |  | Хомут червячный 80-100 | 4 |  |
| 17 | 225.02.00.00.001 | Прокладка | 4 |  |
| 18 | 225.02.00.00.002 | Втулка | 6 |  |
| 19 | 225.02.00.00.003 | Чашка | 4 |  |
| 20 | 257.02.02.00.001 | Стяжка | 2 |  |
| 21 |  | Гайка М12 | 26 |  |
| 22 | 257.02.02.00.009 | Уголок | 2 |  |
| 23 |  | Болт М12х30 | 4 |  |
| 24 |  | Шайба 12.65Г | 4 |  |
| 25 | 724.02.02.00.013 | Рукав 50-61 L=480 | 2 |  |
| 26 | 724.02.02.00.300 | Патрубок | 1 |  |
| 27 | 724.02.02.00.200 | Патрубок | 1 |  |
| 28 |  | Рукав 50-61 L=170 | 1 |  |
| 29 | 257.02.02.00.015 | Уголок | 2 |  |
| 30 | 257.02.02.00.014 | Кронштейн | 1 |  |
| 31 | 724.02.02.00.003 | Кронштейн | 1 |  |
| 32 | 724.02.02.00.008 | Рукав 20-29 L=1500 | 1 |  |
| 33 |  | Хомут червячный 20-32 | 2 |  |
| 34 | 724.02.02.00.007 | Рукав 14х23 L=600 | 1 |  |
| 35 |  | Хомут червячный 16-27 | 2 |  |
| 36 | 724.02.02.07.000 | Патрубок | 1 |  |
| 37 | 724.02.02.00.017 | Рукав 75-87,5 L=320 | 1 |  |

-139-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 724.02.02.03.000 | Патрубок | 1 |  |
| 39 | 255.02.01.00.001 | Хомут | 2 |  |
| 40 |  | Болт М8х20 | 10 |  |
| 41 |  | Гайка М8 | 10 |  |
| 42 |  | Шайба С.8х1,4 | 4 |  |
| 43 | 724.02.02.00.003-01 | Кронштейн | 1 |  |
| 44 | 257.02.02.00.014-01 | Кронштейн | 1 |  |
| 45 | 724.02.02.00.018 | Переходник | 1 |  |
| 46 |  | Прокладка 27М3 ГОСТ 23358-87 | 1 |  |
| 47 | 450254 | Кран сливной в сборе | 1 |  |
| 48 |  | Шпилька М12х65 | 4 |  |
| 49 | 225.02.04.00.003 | Накладка | 4 |  |
| 50 | 225.02.04.00.004 | Подушка | 4 |  |
| 51 |  | БолтМ12-40 | 4 |  |
| 52 | 724.02.02.00.019 | Прокладка | 12 |  |
| 53 |  | Шайба С.12х2.02 | 4 |  |
| 54 | 724.02.02.00.001 | Платик | 2 |  |

-140-

Рис. 44   Блок радиаторов 724.02.02.01.000

-141-

Рис. 44   Блок радиаторов 724.02.02.01.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 257.02.02.01.001 | Кронштейн | 1 |  |
| 2 | 257.02.02.01.002 | Кронштейн | 1 |  |
| 3 |  | Болт М10х25 | 12 |  |
| 4 |  | Гайка М10 | 12 |  |
| 5 |  | Шайба 10.65Г | 12 |  |
| 6 |  | ШайбаС.10.02 | 12 |  |
| 7 | 7511 1317 100 | Охладитель наддувочного воздуха | 1 |  |
| 8 | 238.1301.100Б | Радиатор водяной | 1 |  |
| 9 | 150У.08.000-1 | Радиатор масляный | 3 |  |
| 10 | 283.02.02.00.013 | Пробка | 1 |  |
| 11 | 283.02.02.09.000 | Патрубок | 1 |  |
| 12 |  | Болт М8х20 | 6 |  |
| 13 |  | Гайка М8 | 6 |  |
| 14 |  | Шайба 8.65Г | 6 |  |
| 15 |  | Шайба С.8х1,4 | 6 |  |
| 16 | 724.02.02.01.100 | Диффузор | 1 |  |
| 17 | 724.02.02.01.600 | Кронштейн | 2 |  |
| 18 |  | Болт М12х30 | 4 |  |
| 19 |  | Гайка М12 | 4 |  |
| 20 |  | Шайба 12.65Г | 4 |  |
| 21 |  | ШайбаС.12х2.02 | 4 |  |
| 22 | 724.02.02.01.400 | Патрубок | 1 |  |

-142 –

Рис. 45  Установка насоса 724.02.07.00.000

-143-

Рис. 45 Установка насоса 724.02.07.00.000

| № поз. на рис. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 724.02.07.00.005 | Кольцо регулировочное | 4 |  |
| 2 | 724.02.07.00.001 | Переходник | 1 |  |
| 3 |  | Кольцо В16 | 2 |  |
| 4 |  | КольцоВ36 | 1 |  |
| 5 | 724.02.07.00.004 | Втулка | 1 |  |
| 6 | 724.02.07.00.002 | Фланец | 1 |  |
| 7 |  | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
| 8 | 724.02.07.00.006 | Прокладка | 1 |  |
| 9 |  | Насос НШ10Д-3Л ГСТУ3-25-180-97 | 1 |  |
| 10 |  | Шпилька М8х25 | 4 |  |
| 11 |  | Шайба 8.65Г | 4 |  |
| 12 |  | Болт М12х30 | 4 |  |
| 13 |  | Шайба 12 65Г | 4 |  |

-144-

Рис.46.1     Установка воздухоочистителя 724.02.04.00.000-00

- 145 -

Рис. 46.2   Установка воздухоочистителя 724.02.04.00.000-00

- 146 -

Рис. 46.3     Установка воздухоочистителя 724.02.04.00.000-00

- 147 -

Рис. 46     Установка воздухоочистителя 724.02.04.00.000-00

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Моноциклон А53.21.000-02 | 1 |  |
| 2 | 724.02.04.00.002 | Труба | 1 |  |
| 3 | 724.02.04.02.000 | Опора | 2 |  |
| 4 |  | Хомут червячный “NORMA” 20-32 | 3 |  |
| 5 | 724.02.04.00.003 | Вставка | 1 |  |
| 6 | 724.02.04.00.004 | Рукав 20х29 | 1 |  |
| 7 | 724.02.04.03.000 | Колено | 1 |  |
| 8 | 724.02.04.00.001 | Рукав 75х87,5 | 1 |  |
| 9 |  | Хомут червячный “NORMA” 80-100 | 2 |  |
| 10 |  | Болт M12-6gx50.58.016 | 2 |  |
| 11 |  | Гайка M12-6Н.5.016 | 1 |  |
| 12 |  | Шайба 12 65Г 06 | 1 |  |
| 13 | 286.02.03.00.002 | Хомут | 1 |  |
| 14 |  | Патрубок 260-110.9009-А | 1 |  |
| 15 |  | Хомут червячный “NORMA” 90-110 | 2 |  |
| 16 | 286.02.03.00.004 | Лента стяжная | 2 |  |
| 17 |  | Болт M10-6gx50.58.016 | 2 |  |
| 18 | 286.02.03.00.005 | Ось | 2 |  |
| 19 | 286.02.03.00.006 | Ось | 2 |  |
| 20 |  | Воздухоочиститель 260-110.90015 | 1 |  |
| 21 |  | Болт M10-6gx30.58.016 | 16 |  |
| 22 |  | Гайка M10-6Н.5.016 | 16 |  |
| 23 |  | Шайба 10 65Г 06 | 16 |  |
| 24 |  | Шайба С.10.02.Ст3кп.06 | 32 |  |
| 25 | 724.02.04.01.000-01 | Балка | 1 |  |
| 26 | 724.02.04.01.000 | Балка | 1 |  |

- 148 -

Рис. 47.1  Установка глушителя 724.02.03.00.000

- 149 -

Рис. 47.2  Установка глушителя 724.02.03.00.000

- 150 -

Рис. 47 Установка глушителя 724.02.03.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257.02.03.09.000 | Труба съемная | 1 |  |
| 2 | 724.02.03.00.005 | Скоба | 2 |  |
| 3 | 724.02.03.01.000 | Глушитель | 1 |  |
| 4 | 250.02.04.00.005-01 | Вставка | 1 |  |
| 5 | 724.02.03.02.000 | Патрубок выходной | 1 |  |
| 6 | 724.02.03.00.004 | Болт | 4 |  |
| 7 |  | Шайба 8 65Г 06 | 4 |  |
| 8 |  | Болт M12-6gx40.109.40Х.016 | 1 |  |
| 9 |  | Гайка M12-6Н.5.016 | 1 |  |
| 10 |  | Шайба 12 65Г 06 | 1 |  |
| 11 | 286.02.03.00.002 | Хомут | 1 |  |
| 12 |  | Гайка M10-6Н.5.016 | 12 |  |
| 13 |  | Шайба С.10.02.Ст3кп.06 | 4 |  |
| 14 | 257.02.03.00.007 | Прокладка | 16 |  |
| 15 | 724.02.03.04.000 | Лента стяжная | 2 |  |
| 16 | 271.02.00.00.003 | Хомут | 2 |  |
| 17 | 724.02.03.00.003 | Прокладка | 4 |  |
| 18 | 724.02.03.00.002 | Прокладка | 4 |  |
| 19 |  | Шайба 10 65Г 06 | 4 |  |
| 20 | 271.02.00.00.002 | Скоба | 2 |  |

- 151 -

Рис. 48.1     Система питания 724.02.05.00.000

- 152  -

Рис.48.2 Система питания 724.02.05.00.000

-153  -

Рис. 48     Система питания 724.02.05.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 724.02.05.00.012 | Рукав Рукав 12х20-1,6 L=1500мм | 1 |  |
| 2 | 250.02.08.02.000 | Трубка топливная | 1 |  |
| 3 | 724.02.05.00.017 | Хомут | 1 |  |
| 4 | 724.02.05.00.014 | Прокладка Рукав 18х27-1,6 L=40мм | 2 |  |
| 5 |  | Болт М8-6gх16 | 4 |  |
| 6 |  | Гайка М8-6Н | 2 |  |
| 7 |  | Шайба 8.65Г | 4 |  |
| 8 |  | Хомут червячный NP-W1/16-27/9 | 8 |  |
| 9 | 724.02.05.00.011 | Рукав Рукав 10х17,5-1 L=700мм | 1 |  |
| 10 |  | Клапан обратный | 1 | Входит в комплект поставки двигателя |
| 11 | 724.02.05.00.016 | Хомут | 1 |  |
| 12 | 724.02.05.00.010 | Рукав Рукав 10х17,5-1 L=1900мм | 1 |  |
| 13 | 217.11.01.00.001 | Штуцер | 3 |  |
| 14 |  | Прокладка 16М3 | 3 |  |
| 15 |  | Болт М10-6gх30 | 2 |  |
| 16 |  | Гайка М10-7Н | 2 |  |
| 17 |  | Шайба 10 65Г | 2 |  |
| 18 |  | .Заглушка | 2 |  |
| 19 |  | Кольцо | 2 |  |
| 20 |  | Фильтр грубой очистки | 1 |  |
| 21 | 724.02.05.01.000 | Кронштейн. | 1 |  |
| 22 |  | Шайба С.8.02.Ст3сп | 2 |  |
| 23 | 724.02.05.00.013 | Рукав Рукав 12х20-1,6 | 1 |  |
| 24 |  | Болт специальный. | 1 |  |
| 25 | 200.02.00.00.007 | Кольцо | 2 |  |

- 154  -

Рис. 49  Установка генератора 724.02.06.00.000

-155-

Рис. 49  Установка генератора 724.02.06.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Болт М8-6gх20 | 4 |  |
| 2 |  | Шайба 8 65Г | 2 |  |
| 3 |  | Шайба С.8х1,4 02 Ст3кп | 3 |  |
| 4 |  | Генератор Г994 3701-1 ТУ РБ 09429220,014-95 | 1 |  |
| 5 |  | Болт М10-6gх45 | 1 |  |
| 6 |  | Шайба 10 65Г | 2 |  |
| 7 | 724.02.06.00.002 | Прокладка | 6 |  |
| 8 | 724.02.06.01.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 9 | 724.02.06.00.001 | Рычаг | 1 |  |
| 10 |  | Болт М10-6gх30 | 1 |  |
| 11 |  | Ремень 1кл.I-11х10-1045 | 1 |  |

-156-

Рис. 50  Трансмиссия 724.03.00.00.000

-157-

Рис. 50  Трансмиссия 724.03.00.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723.03.01.00.000 | Тележка задняя | 1 | см. Рис. |
| 2 | 724.03.00.00.003 | Шпилька | 8 |  |
| 3 | 225.17.00.00.008 | Гайка | 16 |  |
| 4 |  | Шайба 10 65Г 06 | 24 |  |
| 5 | ДЗ198-4250010 | Вал карданный (L = 420 мм) | 1 |  |
| 6 | 241.17.00.00.003 | Шпилька | 8 |  |
| 7 | 724.03.00.00.002 | Переходник | 1 |  |
| 8 | 257.03.00.00.005 | Болт | 8 |  |
| 9 | 723.03.02.00.000 | Установка коробки передач | 1 | см. Рис. |
| 10 |  | Гайка M12-6Н.8.016 | 16 |  |
| 11 |  | Шайба 12 65Г 06 | 16 |  |
| 12 | 723.03.00.00.001 | Переходник | 1 |  |
| 13 | 724.03.00.00.005 | Болт | 8 |  |
| 14 | 724.03.01.00.000 | Вал карданный | 1 |  |
| 15 |  | Болт M20х1,5-6gx260.66.06 | 8 |  |
| 16 |  | Гайка M20х1,5-6Н.8.45.06 | 16 |  |
| 17 | 723.03.00.00.002 | Штифт | 1 |  |

- 158 -

Рис. 51  Тележка задняя 723.03.01.00.000

-159-

Рис.51  Тележка задняя 723.03.01.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723.03.01.02.000 | Колесо | 2 | см. Рис. |
| 2 |  | Мост тандемный TAP 5501.105(E) Typ: BRA 01 | 16 |  |
| 3 | 723.03.01.01.000 | Колесо | 2 | см. Рис. |
| 4 | 200118 | Гайка колесная М22х1,5 | 40 |  |

-160-

Рис. 52   Колеса 723.03.01.02.000 и 723.03.01.01.000

- 161 –

Рис. 52  Колеса 723.03.01.02.000 и 723.03.01.01.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Шина 14.00-20 нс 14 модели ОИ-25 (в комплекте с камерой, вентилем РК-5А-145 ОСТ 37.001.215 и ободной лентой 300-508) ТУ 38.604-12-68-92 | 6 |  |
| 2 | 723.03.01.01.100 | Колесо дисковое | 6 |  |

-162-

Рис. 53 Установка коробки передач 723.03.02.00.000

- 163  -

Рис. 53 Установка коробки передач 723.03.02.00.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну сбороч-ную ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Коробка передач 6WG-160 | 1 |  |
| 2 | 723.03.02.02.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 3 | 723.03.02.02.000-01 | Кронштейн | 1 |  |
| 4 | 723.03.02.01.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 5 |  | Болт М16-6gх35.40Х | 4 |  |
| 6 |  | Шайба 16 65Г | 8 |  |
| 7 |  | Болт М20-6gх50.40Х | 8 |  |
| 8 |  | Гайка М20-6Н.5 | 8 |  |
| 9 |  | Шайба 20 65Г | 12 |  |
| 10 | 723.03.02.04.000 | Установка насоса | 1 |  |
| 11 | 723.03.02.03.000-01 | Кронштейн | 1 |  |
| 12 | 723.03.02.03.000 | Кронштейн | 1 |  |
| 13 | 723.03.802.00.004 | Диск | 1 |  |
| 14 |  | Гайка М12-6Н.5 | 8 |  |
| 15 |  | Шайба 12 65Г | 8 |  |
| 16 | 723.03.02.00.002 | Платик | 1 |  |
| 17 |  | Болт М8-6gх25.58 | 2 |  |
| 18 |  | Гайка М8-6Н.5 | 2 |  |
| 19 |  | Шайба 8 65Г | 2 |  |
| 20 |  | Шайба С.8.01.Ст3кп | 2 |  |
| 21 |  | Болт М16-6gх30.40Х | 4 |  |
| 22 |  | Болт М20-6gх40.40Х | 4 |  |
| 23 | 723.03.02.00.001 | Кожух | 1 |  |
| 24 | 200.16.00.01.000 | Амортизатор | 6 |  |
| 25 | 225.02.05.00.007-80 | Болт | 6 |  |
| 26 |  | Гайка М16-6Н.5 | 6 |  |
| 27 |  | Шплинт 4х36 | 6 |  |
| 28 | 200.16.00.00.001-80 | Шайба | 12 |  |
| 29 | 200.08.00.00.053-80 | Шайба | 6 |  |

- 164  -

Рис. 53     Установка насоса 723.03.02.04.000

-165-

Рис. 53  Установка насоса 723.03.02.04.000

| № позиции на рисунке | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во на одну машину | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723.03.02.04.001 | Валик | 1 |  |
| 2 | 723.03.02.04.002 | Втулка | 1 |  |
| 3 | 723.03.02.04.003 | Втулка | 1 |  |
| 4 | 723.03.02.04.100 | Переходник | 1 |  |
| 5 | 723.03.02.04.005 | Прокладка | 1 |  |
| 6 |  | Кольцо В36 | 1 |  |
| 7 | 723.03.02.04.004 | Втулка | 1 |  |
| 8 |  | Гайка М12-6Н.5 | 4 |  |
| 9 |  | Шайба 12 65Г | 4 |  |
| 10 |  | Шпилька М10-8gх30 | 4 |  |
| 11 |  | Насос аксиально-поршневой 310.2.28.03.05 ТУ22-1.020-100-95 | 1 |  |
| 12 | 723.03.02.04.006 | Прокладка | 3 |  |
| 13 |  | Гайка М10-6Н.5 | 4 |  |
| 14 |  | Шайба 10 65Г | 4 |  |
| 15 |  | Шпилька М12-8gх30 | 4 |  |

-166-

# Text boxes

Тяги управления

Рис. 12

Трансмиссия

Рис.50…54

Система отопления

кабины

Рис. 16

Гидросистема

Рис.30…38

Установка крыла

Рис. 10

Мост передний

Рис. 18

Отвал передний

Рис. 15

Кронштейн

Рис. 17

Рама

Рис. 3

Оборудование рабочее

Рис.21…25

Электрообо-рудование

Рис.40

Установка внешних облицовок

Рис. 28

Установка рыхлителя

Рис. 26

Блок баков

Рис. 14

Установка крыльев

Рис. 11

Кабина

Рис. 19,20

Место рабочее

Рис. 4…9

Установка силовая

Рис.41…49